Приложение к Постановлению

№______от  ____________2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал г. Грозного» по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный

1. Основания для разработки инвестиционной программы

1.1. Основаниями для разработки инвестиционной программы МУП «Водоканал

г. Грозного» по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный (далее – инвестиционная программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный на период до 2023 года, утвержденная Постановлением Мэрии города Грозного от 18.02.2014 г. № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Грозного».

2. Цели и задачи инвестиционной программы

2.1. Целью разработки и реализации программы является выполнение мероприятий, предусмотренных Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный на период до 2023 года, утвержденной Постановлением Мэрии города Грозного от 18.02.2014 г. № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Грозного».

2.2. Разработка и реализация инвестиционной программы должна обеспечить повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. Разработанная инвестиционная программа должна учитывать объем прироста потребления водных ресурсов (Приложение 1).

2.3. В результате разработки и реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие цели:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

3. Требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период: 2015 - 2023 гг.

3.2. Разработанная инвестиционная программа должна соответствовать требования нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.1. настоящего Технического задания.

3.3. Мероприятия инвестиционной программы должны охватывать следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

3.4. Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на:

а) повышение качества питьевой и горячей воды, качества очистки сточных вод;

б) повышение надежности водоснабжения и водоотведения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

в) повышение качества обслуживания абонентов;

г) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

д) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

е) подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение;

ж) защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

з) снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

3.5. Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов;

- прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах;

- реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- установка приборов учёта.

3.6. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения содержится в Приложении 2.

3.7. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоотведения содержится в Приложении 3.

4. Структура инвестиционной программы

4.1. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5. Финансовые потребности и источники финансирования инвестиционной программы

5.1. Финансовые потребности инвестиционной программы предварительно составляют 7 202 750 000 рублей в том числе НДС. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5.2. Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

5.3. Источники финансирования инвестиционной программы:

а) собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленную на инвестиции;

- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

- прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг;

б) привлеченные средства, в том числе:

- кредиты;

- займы;

- прочие привлеченные средства;

в) бюджетное финансирование;

г) прочие источники финансирования, в том числе лизинг.

5.4. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию с разбивкой по годам.

6. Сроки разработки инвестиционной программы

6.1. Разработка инвестиционной программы осуществляется в течение 30 дней со дня утверждения Технического задания.

7. Порядок и форма предоставления инвестиционной программы

7.1. Инвестиционная программа предоставляется в 7 экземплярах:

- На бумажном носителе в 4 экземплярах.

- В электронном виде в 3 экземплярах.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Мэрии города Грозного или по инициативе МУП «Водоканал г. Грозного».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное Техническое задание могут быть:

- изменения в Схеме водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный на период до 2023 года;

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития и программы социально-экономического развития городского округа Грозный и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП «Водоканал г. Грозного»;

- объективные изменения условий деятельности МУП «Водоканал г. Грозного», влияющие на стоимость услуг теплоснабжения, и невозможность тарифа и (или) платы за подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Водоканал г. Грозного», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Мэру города Грозный, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

8.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) технического задания доводится до МУП «Водоканал г. Грозного» недельный срок со дня его принятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал г. Грозного» по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный

Объем прироста потребления водных ресурсов до 2020 г.

| № п/п | Планируемая застройка | Район | Человек | Суточный объем потребления, м3/сутки | Годовой объем потребления, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон Минутка | Октябрьский район | 8 400 | 2 100 | 767 |
| 2 | пр. Кадырова | Ленинский район | 30 000 | 7 500 | 2 738 |
| 3 | Набережная Сунжы | Ленинский район | 9 000 | 2 250 | 821 |
| 4 | Бывший центральный рынок | Октябрьский район | 1 700 | 425 | 155 |
| 5 | ул. Шейха Али Митаева (ул. Первомайская) | Ленинский район | 30 000 | 7 500 | 2 738 |
| 6 | ул. Жуковского | Ленинский район | 5 700 | 1 425 | 520 |
| 7 | б-р Дудаева | Октябрьский район | 10 400 | 2 600 | 949 |
|  | Итого: |  | 95 200 | 23 800 | 8 687 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал г. Грозного» по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реконструкция водозаборов

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Старосунженский водозабор |
| 1. | Реконструкция скважин |
| 2. | Надземные павильоны |
| 3. | Сборные водоводы |
| 4. | Резервуары чистой воды (сущ) |
|  | W=2000м3 2 шт |
| 5. | Камеры фильтров – поглотителей для |
|  | сущ. резервуаров емк. 2 шт. 2000м3 |
| 6. | Электролизная (нов.) Q=40,0 кг/сут |
| 7. | Здание очистки воды УФО (нов.) Q=40,0 тыс. м3/сут |
| 8. | Технологические коммуникации |
| 9. | Проходная |
| 10. | Ограждение, санитарная очистка |
|  | территории, благоустройство |
| 11. | Предусмотреть установку по обеззараживанию воды(или химбаклабораторию) на водозаборе |
| Чернореченский |
| 1 | Реконструкция скважин: капитальный ремонт, замена насосного оборудования, труб и арматуры. 39 шт. |
| 2. | Сборные водоводы |
| 3. | Резервуары чистой воды (сущ) W=2000м3 2 шт |
| 4. | Камеры фильтров – поглотителей для сущ. резервуаров емк. 2*3000м3 (нов.) 2 шт. |
| 5. | Здание очистки воды УФО (нов.) Q=147,0 тыс. м3/сут |
| 6. | Технологические коммуникации |
| 7. | Камера переключения (сущ) |
| 8. | Проходная |
| 9. | Ограждение |
| 10. | Санитарная очистка территории(138га) (от благоустройства 10%) |
| 11. | Очистка берегов русла водоподводящих каналов (от благоустройства 10%) |
| 12. | Благоустройство территории (138га): твердое покрытие проездов, отведение поверхностных вод |
| 13. | Предусмотреть установку по обеззараживанию воды(или химбаклабораторию) на водозаборе |
| Гойтинский |
| 1. | Водосборная галерея. |
| 2. | Камера перелива (сущ.) |
| 3. | Водоприемник (водосборная камера): реконструкция |
| 4. | Насосная станция II-го подъема ВНС-2 (сущ.) Qфак=46200м3/сут. |
| 5. | Технологические коммуникации |
| 6. | Электролизная (нов.) Q=50,0кг/сут. |
| 7. | Здание очистки воды УФО (нов.) Q=50,0 тыс. м3/сут |
| 8. | Проходная |
| 9. | Благоустройство территории: твердое покрытие проездов, отведение поверхностных вод |
| 10. | Восстановление электроснабжения Гойтинского водозабора и ВНС-2 |
| 11. | Предусмотреть установку по обеззараживанию воды(или химбаклабораторию) на водозаборе |
| Самашкинский |
| 1. | Реконструкция скважин 16 шт |
| 2. | Реконструкция насосных станций над артскважинами: замена насосного оборудования, труб, арматуры, установка уровнемеров, расходомеров, строительство новых павильонов |
| 3. | Сборные водоводы. Замена существующих трубопроводов на новые. |
| 4. | Резервуары чистой воды (сущ.) W=2000м3. 2шт |
| 5. | Камеры фильтров-поглотителей для сущ. резервуаров емк.2*2000м3 (нов.)2шт |
| 6. | Электролизная (нов.) Q=14,4кг/сут. |
| 7. | Насосная станция II-го подъема ВНС-8 (сущ.) Qфак=14400м3/сут. |
| 8. | Проходная |
| 9. | Ограждение площадки, благоустройство площадки, санитарная очистка территории (10% от благоустройства). Площадь 200,0м*300,0м=6,0га |

Реконструкция ВЗУ по районам

| № п/п | Район, наименование объекта | Кол-во (п/м, шт) |
| --- | --- | --- |
| Заводской район |
| 1 | ВНС-4 замена насосного агрегата 200Д-90 с эл. двигателем 315 кВт | 1 |
| 2 | ВНС-4 замена насосного агрегата 1Д630/90а с эл. двигателем 200 кВт | 1 |
| 3 | ВНС-13 замена насосного агрегата 1Д315/50 с эл. двигателем 90 кВт | 2 |
| Ленинский район |
| 4 | ВНС-5 замена насосного агрегата 1Д1255/125 с эл. двигателем 630 кВт | 2 |
| Старопромысловский район |
| 5 | ВНС-7 замена насосного агрегата ЦНС180/420 с эл. двигателем 315 кВт | 1 |
| 6 | ВНС-7 замена насосного агрегата ЦНС300/240 с эл. двигателем 315 кВт | 1 |
| 7 | ВНС-7 замена насосного агрегата 1Д630/90а с эл. двигателем 200 кВт | 1 |
| 8 | ВНС-7 замена насосного агрегата 1Д200/90 с эл. двигателем 90 кВт | 1 |
| 9 | ВНС-3 замена насосного агрегата ЦНС180/128 с эл. двигателем 132 кВт | 1 |
| 10 | ВНС-3 замена насосного агрегата 1Д200/90 с эл. двигателем 90 кВт | 1 |
| Октябрьский район |
| 11 | ВНС-2 Замена насосного агрегата 200Д-90 с эл. двигателем 630кВт | 2 |
| 12 | ВНС-2 Замена насосного агрегата ЦНС300/240 с эл. двигателем 315кВт | 1 |
| 13 | ВНС-2 Замена насосного агрегата ЦНС300/420 с эл. двигателем 630кВт | 1 |

Модернизация линейных объектов Октябрьского района

| № п/п | Район, наименование объекта | Кол-во (п/м, шт) | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водовод ф-426 мм по ул. Магаданская от ул. Куйбышева до резервуара (туб. больница) | 800 | нет |
| 2. | Водовод ф-530 мм по ул. Куйбышева – пер. Нагорный | 1350 | нет |
| 3. | Водовод ф325мм по ул. Магаданская | 1400 | нет |
| 4. | Водовод ф325мм от ул. Магаданская по пер. Гудермесский до ул. Ханкальская | 1600 | нет |
| 5. | Водовод ф-159 мм от водопарка 56 уч-ка на 56 уч-к | 3230 | нет |
| 6. | Разводящие водопроводные сети ф-114 мм 56 уч-ка на 56 | 2670 | нет |
| 7. | Разводящие водопроводные сети ф-89 мм 56 уч-ка | 2960 | нет |
| 8. | Водовод ф-159 мм от резервуара 56 уч-ка на 23 – й уч-к | 1070 | нет |
| 9. | Разводящие водопроводные сети ф-114 мм 23 уч-ка | 1600 | нет |
| 10. | Водовод ф-726 мм по ул. Красная от р. Сунжа | 2500 | нет |
| 11. | Водовод ф-726 мм по ул. Новочеркасская от ул. Субботников до дюкера ч-з р. Сунжа | 820 | нет |
| 12. | Водовод ф-530 мм по ул. Кирова от ул. Сайханова до ул. Новопромысловая | 1950 | нет |
| 13. | Водопровод ф 159мм от Р-11 до 35-го участка | 1660 | нет |
| 14. | Водопровод ф 219мм от Р-12 до 20-го участка | 2450 | нет |
| 15. | Водопровод ф 114мм по ул. Украинская | 2600 | нет |
| 16. | Водопровод ф 114мм по ул. Нахимова | 2400 | нет |
| 17. | Водопровод ф 114мм по ул. Поняткова | 1500 | есть |
| 18. | Водопровод ф 219мм по ул. Краснофлотская | 1400 | есть |
| 19. | Водопровод ф 159мм по ул. Караева | 800 | нет |
| 20. | Водопровод ф 114мм по ул. Раздельная | 520 | есть |
| 21. | Водопровод ф 114 мм по ул. Тимирязева от ул. С.Лазо до ул. П. Мусорова | 1100 | нет |
| 22. | Водопровод ф114мм по ул. Михайлова | 580 | есть |
| 23. | Водопровод ф 114мм по пер. Ленинградский | 550 | есть |
| 24. | Водопровод ф 114мм по ул. Надкарьерная | 610 | есть |
| 25. | Водопровод ф 114мм по ул. Селикатная (от 2-го пер. Сайханова до хлебокомбината) | 300 | есть |
| 26. | Водопровод ф 114мм пер. Кирпичный (от ул. Х. Нурадилова до ул. Левандовского) | 260 | есть |
| 27. | Водопровод ф 114мм по ул. Черноглаза | 1500 | есть |
| 28. | Водопровод ф 219мм по ул. Урицкого от ул. Михайлова до ул. 8 Марта) | 1600 | нет |
| 29. | Водопровод ф 114мм по ул. Урицкого | 1650 | нет |
| 30. | Водопровод ф 114мм по ул. Батайская | 1000 | есть |
| 31. | Водопровод ф 76мм по ул. Ветеренарная | 300 | есть |
| 32. | Водопровод ф 159мм по ул. Гостелло | 600 | есть |
| 33. | Водопровод ф 114мм по ул. Донская | 250 | есть |
| 34. | Водопровод ф 219мм по пр. Кадырова (территория 15-го городка) | 500 | есть |
| 35. | Водопровод ф 114мм по ул. Трудовая | 500 | есть |
| 36. | Водопровод ф 89мм по ул. 3-й пер. Заболотного | 320 | есть |
| 37. | Водопровод ф 76мм по ул. 2-й пер. Заболотного | 340 | есть |
| 38. | Водопровод ф 76мм 1-й пер. Нахимова | 320 | есть |
| 39. | Водопровод ф 76мм 2-й пер. Нахимова | 320 | есть |
| 40. | Водопровод ф 76мм 1-й пер. Окружной | 270 | есть |
| 41. | Водопровод ф 76мм 2-й пер. Окружной | 400 | нет |
| 42. | Водопровод ф 114мм по ул. Козлова | 1160 | есть |
| 43. | Водопровод ф 114мм по ул. Курская | 700 | есть |
| 44. | Водопровод ф 114мм по ул. Дальная | 880 | есть |
| 45. | Водопровод ф 159мм по ул. Кузбасская | 580 | есть |
| 46. | Водопровод ф 114мм по ул. Магнитогорская | 1400 | есть |
| 47. | Водопровод ф 159мм по ул. Заболотного от ул. Новопромысловская до ул. Сайханова | 1500 | нет |
| 48. | Водопровод ф 89мм 3-й пер. Мельничный | 200 | нет |
| 49. | Водопровод ф 89мм 4-й пер. Мельничный | 350 | нет |
| 50. | Водопровод ф 114мм по ул. Севастопольская | 600 | нет |
| 51. | Водопровод ф 159мм по ул. Шерипова | 2000 | нет |
| 52. | Водопровод ф 159мм по ул. Заболотного | 1300 | нет |
| 53. | Водопровод ф 159мм по ул. Батумская (от ул. Д. Бедного до кольцевой) | 600 | нет |
| 54. | Водопровод ф 114мм по ул. Рассветная | 420 | нет |
| 55. | Водопровод ф 159мм по ул. Калинина от пер. Надгорный до пр. Кадырова | 950 | нет |
| 56. | Водопровод ф 159мм по ул. Кирова | 3100 | нет |
| 57. | Водопровод ф 114мм по ул. Ассиновская от ул. Кирова до ул. Сайханова | 1400 | нет |
| 58. | Водопровод ф 76мм 1-й пер. Избербашский | 340 | нет |
| 59. | Водопровод ф 76мм 2-й пер. Избербашский | 370 | нет |
| 60. | Водопровод ф 76мм 1-й пер. Украинский | 230 | нет |
| 61. | Водопровод ф 76мм 2-й пер. Украинский | 380 | нет |
| 62. | Водопровод ф 76мм 3-й пер. Украинский | 420 | нет |
| 63. | Водопровод ф 89мм 1-й пер. Гудермесская | 350 | нет |
| 64. | Водопровод ф 89мм 2-й пер. Гудермесская | 350 | нет |
| 65. | Водопровод ф 89мм 3-й пер. Гудермесский | 300 | нет |
| 66. | Водопровод ф 89мм 4-й пер. Гудермесский | 350 | нет |
| 67. | Водопровод ф 89мм 5-й пер. Гудермесский | 400 | нет |
| 68. | Водопровод ф 89мм 1-й пер. Мельничный | 250 | нет |
| 69. | Водопровод ф 89мм 2-й пер. Мельничный | 250 | нет |
| 70. | Водопровод ф 89мм по ул. Ханкальская (от ул. Гудермесская до военкомата) | 1900 | нет |
| 71. | Водопровод ф 76мм пер. Декабристов | 750 | нет |
| 72. | Водопровод ф 89мм по ул. Керчинская (от ул. Плановая до ул. Багратиона ) | 350 | нет |
| 73. | Водопровод ф 114мм по ул. Губкина (от ул. П. Мусорова до ул. Багратиона) | 550 | нет |
| 74. | Водопровод ф 89мм по ул. Буйнакская (от ул. Ассиновская до ул. Гончарная) | 400 | нет |
| 75. | Водопровод ф 89мм по ул. Ботлихская (от ул. Ассиновская до ул. Гончарная) | 400 | нет |
| 76. | Водопровод ф273мм по ул. Сайханова от ул. Возрождения до пл. Минутка + | 1300 | нет |
| 77. | Водопровод ф273мм по ул. П. Мусорова от ул. Вольная до пл. Минутка+ | 1200 | нет |
| 78. | Водопровод ф 114мм по ул. Беслановская | 1300 | нет |
| 79. | Водопровод ф 114мм участка №42 | 1900 | нет |
| 80. | Водопровод ф 159мм участка №42 | 1530 | нет |
| 81. | Водопровод ф 159мм участка №22 | 1320 | нет |
| 82. | Водопровод ф 114 мм участка№22 | 750 | нет |
| 83. | Водопровод ф 89 мм участка № 35 | 1730 | нет |
| 84. | Водопровод ф 114 мм участка №35 | 3650 | нет |
| 85. | Водопровод ф 159 мм участка №35 | 1200 | нет |
| 86. | Водопровод ф 159 мм участка №12 | 1900 | нет |
| 87. | Водопровод ф114 мм участка №10 | 1230 | нет |
| 88. | Водопровод ф 89 мм участка №58 | 2700 | нет |
| 89. | Водопровод ф 114 мм участка №58 | 2020 | нет |
| 90. | Водопровод ф159 мм участка №30 | 1900 | нет |
| 91. | Водопровод ф114 мм участка №30 | 8500 | нет |
| 92. | Водопровод ф89 мм участка №30 | 4400 | нет |
| 93. | Водопровод ф76 мм участка №30 | 1300 | нет |
| 94. | Водопровод ф159 мм участка №21 | 1650 | нет |
| 95. | Водопровод ф114 мм участка №21 | 1350 | нет |
| 96. | Водопровод ф159 мм участка №20 | 850 | нет |
| 97. | Водопровод ф114 мм участка №20 | 1670 | нет |
| 98. | Водопроводы разводящие ф89мм 20 уч-ка | 4500 | нет |
| 99. | Водопровод ф114 мм участка №63 | 1680 | нет |
| 100. | Водопровод ф89 мм участка №63 | 2700 | нет |
| 101. | Водопровод ф 159 мм участка №32 | 2300 | нет |
| 102. | Водопровод ф 114 мм участка №32 | 3010 | нет |
| 103. | Водопровод ф 89 мм участка №32 | 780 | нет |
| 104. | Водопровод ф 159 мм участка №49 | 250 | нет |
| 105. | Водопровод ф 89 мм участка №49 | 1420 | нет |
| 106. | Водопровод ф 89 мм участка №14 | 720 | нет |
| 107. | Водопровод ф 114 мм участка №14 | 1670 | нет |
| 108. | Водопровод ф 159 мм участка №47 | 550 | нет |
| 109. | Водопровод ф 114 мм участка №47 | 1330 | нет |
| 110. | Водопровод ф 159 мм участка №45 | 630 | нет |
| 111. | Водопровод ф 114 мм участка №45 | 1630 | нет |
| 112. | Водопровод ф 114 мм по ул. Михайлика | 1400 | нет |
| 113. | Водопровод ф 219мм по пр. Кадырова | 1890 | нет |
| 114. | Водопровод ф 76мм по ул. Мурманская | 550 | нет |
| 115. | Водопровод ф 76мм по ул. Подольская | 500 | нет |
| 116. | Водопровод ф 159мм по ул. Новопромысловая | 2100 | нет |
| 117. | Водопровод ф 114мм по садам 12 уч-ка | 500 | нет |
| 118. | Водопровод ф 114мм по ул. Парниковая | 520 | нет |
| 119. | Водопровод ф76мм по ул. Культурная (от ул. Краснофлотской до ул. Питомника) | 400 | нет |
| 120. | Водопровод ф89мм по ул. Чайкиной (от ул. Сайханова до ж/дороги) | 420 | нет |
| 121. | Водовод ф630мм от ВНС-2 до ул. Куйбышева (Р-2) | 4900 | нет |
| 122. | Водовод ф325мм от ВНС-2 до резервуара 30 участка | 3700 | нет |
| 123. | Водовод ф219мм от ВНС-2 до резервуара 56 участка | 3800 | нет |
| 124. | Водовод ф250мм от ВНС-2 до резервуара 56 участка | 3800 | нет |
| 125. | Водовод ф 219мм по ул. Кронштадская | 1900 | нет |
| 126. | Водопровод ф76мм по ул. Грядущая | 400 | нет |
| 127. | Водопровод ф76мм по ул. Здоровая | 450 | нет |
| 128. | Водопровод ф114мм по ул. Белгородская | 900 | нет |
| 129. | Водопровод ф76мм по ул. Конечная | 400 | нет |
| 130. | Водопровод ф89мм по ул. Желябова | 500 | нет |
| 131. | Водопровод ф76мм по пер. Шаумяна | 300 | нет |
| 132. | Водопровод ф114мм по ул. Чернореченская (от ул. Матросова до ул. Латвийская) | 300 | нет |
| 133. | Водопровод ф114мм по ул. Возрождения (от ул. Сайханова до ул. Багратиона) | 1540 | нет |
| 134. | Водопровод ф114мм по ул. Ульянова (от ул. Сайханова до ул. П. Мусорова) | 1100 | нет |
| 135. | Водопровод ф76мм по 1-й – 6-й пер. Курганный | 720 | нет |
| 136. | Водопровод ф114мм по ул. Одесская | 450 | нет |
| 137. | Водопровод ф114мм по ул. С. Лазо | 440 | нет |
| 138. | Водопровод ф 114мм по ул. Зюзина | 850 | нет |
| 139. | Водопровод ф 89мм по ул. 9 Января | 450 | нет |
| 140. | Водопровод ф76мм по ул. Гудермесская (от ул. Сайханова до ул. А. Шерипова) | 550 | нет |
| 141. | Водопровод ф219 мм по ул. Гудермесская от ул. Сайханова до 5 пер. Гудермесский | 1450 | нет |
| 142. | Водопровод ф76мм по ул. Гайдара | 460 | нет |
| 143. | Водопровод ф89мм по ул. Дорожная | 300 | нет |
| 144. | Водопровод ф114мм по ул. Давыдова | 300 | нет |
| 145. | Водопровод ф114мм по ул. Зерновая (от ул. Буровая до ул. З.Космодемьянской) | 700 | нет |
| 146. | Водопровод ф114мм по ул. Луночарского от ул. Лисицина | 450 | нет |
| 147. | Водопровод ф76мм по ул. Свердлова | 800 | нет |
| 148. | Водопровод ф76мм по 1-му пер. Багратиона | 200 | нет |
| 149. | Водопровод ф76мм по 2-му пер. Багратиона | 200 | нет |
| 150. | Водопровод ф76мм по пер. Надгорный | 240 | нет |
| 151. | Водопровод ф114мм по ул. Краевая | 780 | нет |
| 152. | Водопровод ф114мм по ул. Коммуны | 600 | нет |
| 153. | Водопровод ф114мм по ул. Комарова | 600 | есть |
| 154. | Водопровод ф89мм по ул. Махачкалинская | 450 | нет |
| 155. | Водопровод ф114мм по ул. Островского | 620 | нет |
| 156. | Водопровод ф 89мм по ул. Осипенко | 370 | нет |
| 157. | Водопровод ф89мм по ул. Панфилова | 400 | нет |
| 158. | Водопровод ф114мм по ул. Профсоюзная | 560 | нет |
| 159. | Водопровод ф159мм по ул. Рабочая | 800 | нет |
| 160. | Водопровод ф76мм по ул. Ситникова | 550 | нет |
| 161. | Водопровод ф114мм по ул. Сельская | 700 | нет |
| 162. | Водопровод ф114мм по ул. Ю. Смена | 600 | нет |
| 163. | Водопровод ф 114мм по ул. Телеграфная | 450 | нет |
| 164. | Водопровод ф89мм по ул. Птушина | 320 | нет |
| 165. | Водопровод ф114мм по ул. Фигурная | 600 | нет |
| 166. | Водопровод ф114мм по ул. Харьковская | 750 | нет |
| 167. | Водопровод ф114мм по ул. Холмовая | 450 | нет |
| 168. | Водопровод ф114мм по ул. Табачная | 1200 | нет |
| 169. | Водопровод ф219мм по ул. Леонова от ул Комарова до речки | 1300 | нет |
| 170. | Водопровод ф159мм по пер. Леонова | 500 | нет |
| 171. | Водопровод ф219мм по пер. Леонова | 450 | нет |
| 172. | Водопровод ф219мм по ул. Ханкальская от ул. Лисицина | 1900 | нет |
| 173. | Водопровод ф159мм по ул. Кирова от ул. Тобольская до ул. Сайханова (котельная №19) | 400 | нет |
| 174. | Водопровод ф219мм по ул. Гудермесская от ул. Сайханова до кв. №1064 | 700 | нет |
| 175. | Водопровод ф 114мм по ул. Левандовского от ул. Магистральная до ул. Хрусталева | 900 | нет |
| 176. | Водопровод ф159мм по ул. Х. Нурадилова | 3400 |  |
| 177. | Водопровод ф 76мм по пер. Нурадилова | 450 | нет |
| 178. | Водопровод ф 89мм по ул. Некрасова | 500 | нет |
| 179. | Водопровод ф76мм по пер. Некрасова | 350 | нет |
| 180. | Водопровод ф76мм по ул. Назрановская | 700 | нет |
| 181. | Водопровод ф114мм ул. Крылова | 520 | нет |
| 182. | Водопровод ф 114мм по ул. Воровского | 1100 | нет |
| 183. | Водопровод ф114мм по ул. Баррикадная | 620 | нет |
| 184. | Водопровод ф 114мм по ул. Паровозная | 600 | нет |
| 185. | Водопровод ф 114мм по ул. Аршинцева | 1050 | нет |
| 186. | Водопровод ф 114мм по ул. Харьковская | 1100 | нет |
| 187. | Водопровод ф 114мм по ул. Ярославского от ул. Сельская до ул. Гудермесская | 850 | нет |
| 188. | Водопровод ф 76мм по пер. С. Лазо от ул. С. Лазо до ул. Куйбышева | 400 | нет |
| 189. | Водопровод ф 89мм по пер. Матросова | 600 | нет |
| 190. | Водопровод ф 273мм по ул. Алексеева+ | 2900 | нет |
| 191. | Водопровод ф 114мм по ул. Алексеева | 2900 |  |
| 192. | Водопровод ф 114мм по ул. Арзамасская | 650 | нет |
| 193. | Водопровод ф325мм по ул. Албогачиева | 1300 |  |
| 194. | Водопровод ф114мм по ул. Албогачиева | 1300 |  |
| 195. | Водопровод ф219мм по ул. Алханчуртовская | 1200 |  |
| 196. | Водопровод ф114мм по ул. Аргунская (Демченко) | 900 |  |
| 197. | Водопровод ф 159мм по ул. Багратиона | 2050 | нет |
| 198. | Водопровод ф 114мм по ул. Бережковая | 500 | нет |
| 199. | Водопровод ф 159мм по ул. Боевая | 1100 | нет |
| 200. | Водопровод ф159мм по ул. Брянская | 1600 | нет |
| 201. | Водопровод ф 76мм по 2-му пер. Брянскому | 400 | нет |
| 202. | Водопровод ф 76мм по 3-му пер. Брянскому | 400 | нет |
| 203. | Водопровод ф114мм по ул. Д. Бедного | 600 |  |
| 204. | Водопровод ф219мм по ул. Д. Бедного | 600 |  |
| 205. | Водопровод ф 114мм по 1 пер. Д. Бедного | 800 |  |
| 206. | Водопровод ф89мм по 2 пер. Д. Бедного | 300 |  |
| 207. | Водопровод ф720мм по ул. Белова | 2700 |  |
| 208. | Водопровод ф159мм по ул. Белова | 2700 |  |
| 209. | Водопровод ф114мм по ул. Белорусская | 400 |  |
| 210. | Водопровод ф 325мм по ул. Буровая | 2700 | нет |
| 211. | Водопровод ф89мм по пер. Буровой | 2700 | нет |
| 212. | Водопровод ф159мм по ул. Братьев Носовых | 1500 |  |
| 213. | Водопровод ф114мм по ул. Буровиков 30-й участок | 800 |  |
| 214. | Водопровод ф 114мм по ул. Вагонная | 800 |  |
| 215. | Водопровод ф159мм по ул. Ветеринарная | 1050 |  |
| 216. | Водопровод ф76мм по пер. Введенский | 300 | нет |
| 217. | Водопровод ф 159мм по ул. Верхняя | 1000 | нет |
| 218. | Водопровод ф114мм по ул. Витебская | 800 |  |
| 219. | Водопровод ф159мм по ул. Воздвиженская | 1500 |  |
| 220. | Водопровод ф114мм по ул. Воликова | 650 |  |
| 221. | Водопровод ф89мм по ул. Вологодская, 30 уч. | 500 |  |
| 222. | Водопровод ф89мм по 1, 2 пер. Вологодский | 400 |  |
| 223. | Водопровод ф114мм по ул. Волжская | 1200 | нет |
| 224. | Водопровод ф159мм по ул. Вольная | 1550 |  |
| 225. | Водопровод ф 89мм по пер.Вольный | 300 | нет |
| 226. | Водопровод ф 114мм по ул. Воронежская | 1550 | нет |
| 227. | Водопровод ф159мм по ул. 8 Марта | 1500 |  |
| 228. | Водопровод ф159мм по ул. Гастелло | 1200 |  |
| 229. | Водопровод ф159мм по ул. Б. Галушкина | 1200 | нет |
| 230. | Водопровод ф114мм по ул. Гойгова и 2-й пер. Гудермесский | 1400 | есть |
| 231. | Водопровод ф114мм по ул. Гоголя | 600 | нет |
| 232. | Водопровод ф76мм по пер. Гоголя | 250 | нет |
| 233. | Водопровод ф159мм по ул. Гончарная | 1100 |  |
| 234. | Водопровод ф114мм по ул. Групповая | 850 |  |
| 235. | Водопровод ф89мм по пер. Групповой | 250 |  |
| 236. | Водопровод ф114мм по ул. Гомельская | 850 | нет |
| 237. | Водопровод ф76мм по пер. Групповому | 250 | нет |
| 238. | Водопровод ф89мм по 1, 2, 3, 4 пер. Дальний 30 уч. | 2250 |  |
| 239. | Водопровод ф159мм по ул. Декабристов | 1700 |  |
| 240. | Водопровод ф114мм по ул. Донского | 850 |  |
| 241. | Водопровод ф114мм по ул. Елесейская | 750 | нет |
| 242. | Водопровод ф114мм по ул. Заслонова | 500 | нет |
| 243. | Водопровод ф76мм по пер. Заслонова | 150 | нет |
| 244. | Водопровод ф114мм по ул. Зозули | 1100 |  |
| 245. | Водопровод ф159мм по ул. Избербашская | 1400 |  |
| 246. | Водопровод ф114мм по ул. Измайловская | 900 | нет |
| 247. | Водопровод ф 114мм по ул. Иртышская | 700 | нет |
| 248. | Водопровод ф 159мм по ул. А.Р. Исаева п. Мичурина | 1250 | нет |
| 249. | Водопровод ф114мм по ул. Ищерская | 700 | нет |
| 250. | Водопровод ф159мм по ул. Комарова | 1150 |  |
| 251. | Водопровод ф89мм по ул. Камская | 500 | нет |
| 252. | Водопровод ф89мм по ул. Кемеровская | 500 | нет |
| 253. | Водопровод ф 89мм по 1,2,3,4 пер. Кирова | 1150 | нет |
| 254. | Водопровод ф89мм по пер. Колхозный | 350 | нет |
| 255. | Водопровод ф325мм по ул. З. Космодемьянской+ | 1200 | нет |
| 256. | Водопровод ф114мм по ул. З. Космодемьянской | 1200 | нет |
| 257. | Водопровод ф76мм по пер. З. Космодемьянской | 200 | нет |
| 258. | Водопровод ф114мм по ул. Котовского | 650 | нет |
| 259. | Водопровод ф 89мм по пер. Краевой | 250 | нет |
| 260. | Водопровод ф 114мм по ул. Краснодарская | 850 | нет |
| 261. | Водопровод ф114мм по 1, 2, 3, 4 пер. Кранштадский | 800 |  |
| 262. | Водопровод ф 159мм по ул. Куйбышева | 1600 | есть |
| 263. | Водопровод ф89мм по 1, 2 пер. Куйбышева | 800 |  |
| 264. | Водопровод ф 114мм по ул. Кухаренко | 1160 | есть |
| 265. | Водопровод ф114мм по ул. Латвийская | 600 | нет |
| 266. | Водопровод ф114мм по ул. Лозоватского | 800 | нет |
| 267. | Водопровод ф114мм по ул. Ломоносова | 650 | нет |
| 268. | Водопровод ф 89мм по пер. Магнитогорский | 250 | нет |
| 269. | Водопровод ф159мм по ул. Мазаева | 1900 |  |
| 270. | Водопровод ф 89мм по 1,2,3-му пер. Мазаева | 1400 | нет |
| 271. | Водопровод ф89мм по ул. Магаданская | 900 |  |
| 272. | Водопровод ф114мм по ул. Макарова | 620 | есть |
| 273. | Водопровод ф159мм по ул. Мальцева | 1100 | нет |
| 274. | Водопровод ф114мм по ул. Мирзоева | 900 |  |
| 275. | Водопровод ф159мм по ул. Мордовцева | 1600 |  |
| 276. | Водопровод ф76мм по пер. Мирный | 200 | нет |
| 277. | Водопровод ф114мм по ул. Нефтепроводная | 1000 |  |
| 278. | Водопровод ф76мм по 1; 2-му Назрановскому | 600 | нет |
| 279. | Водопровод ф114мм по ул. Новосадовая | 900 | нет |
| 280. | Водопровод ф114мм по ул. Новочеркаская | 800 |  |
| 281. | Водопровод ф159мм по ул. Нагорная | 1150 |  |
| 282. | Водопровод ф114мм по 3, 4 пер. Нахимова | 600 |  |
| 283. | Водопровод ф89мм по 3 пер. Окружной, | 200 |  |
| 284. | Водопровод ф325мм по ул. Плановая+ | 1000 |  |
| 285. | Водопровод ф114мм по ул. Плановая | 1000 |  |
| 286. | Водопровод ф159мм по ул. Обороны Кавказа | 1100 | нет |
| 287. | Водопровод ф114мм по ул. Огородная | 800 | нет |
| 288. | Водопровод ф114мм по ул. Перекопская | 600 | нет |
| 289. | Водопровод ф76мм по пер. Посевной | 200 | нет |
| 290. | Водопровод ф114мм по ул. С. Разина | 600 | нет |
| 291. | Водопровод ф114мм по ул. Расковой | 1200 | нет |
| 292. | Водопровод ф114мм по ул. Ростовская | 700 | нет |
| 293. | Водопровод ф159мм по ул. Степная | 700 |  |
| 294. | Водопровод ф 159мм по ул. Содонская | 1250 | нет |
| 295. | Водопровод ф 89мм по 1 и 2-му пер. Сайханова | 950 | нет |
| 296. | Водопровод ф114мм по ул. Самашкинская | 950 | нет |
| 297. | Водопровод ф 114мм по ул. Саперная | 700 | нет |
| 298. | Водопровод ф 114мм по ул. Самолетная | 1100 | нет |
| 299. | Водопровод ф 530мм по ул. Саратовская | 850 | нет |
| 300. | Водопровод ф 114мм по ул. Саратовская | 850 |  |
| 301. | Водопровод ф 114мм по ул. Сержантская | 700 | нет |
| 302. | Водопровод ф426мм по ул. Спартака + | 650 | нет |
| 303. | Водопровод ф114мм по ул. Спартака | 650 |  |
| 304. | Водопровод ф114мм по ул. Сочинская | 400 | нет |
| 305. | Водопровод ф114мм по ул. Серженьюртовская | 700 | нет |
| 306. | Водопровод ф325мм по пер. Спортивный | 200 | нет |
| 307. | Водопровод ф89мм по пер. Спортивный | 200 |  |
| 308. | Водопровод ф 114мм по ул. Таганрогская | 850 | нет |
| 309. | Водопровод ф 114мм по ул. Тобольская | 800 | есть |
| 310. | Водопровод ф114мм по ул. Тупиковская | 500 |  |
| 311. | Водопровод ф159мм по ул. Трамвайная | 2100 |  |
| 312. | Водопровод ф114мм по ул. Туристов | 950 | нет |
| 313. | Водопровод ф114мм по ул. Ушаева | 950 |  |
| 314. | Водопровод ф114мм по ул. Ушакова | 900 |  |
| 315. | Водопровод ф159мм по ул. Филатова | 1850 |  |
| 316. | Водопровод ф159мм по ул. Флотская | 400 |  |
| 317. | Водопровод ф114мм по ул. Фиолетова | 700 | нет |
| 318. | Водопровод ф114мм по ул. Фонтанная | 450 |  |
| 319. | Водопровод ф89мм по пер. Фонтанный | 250 | нет |
| 320. | Водопровод ф114мм по ул. Ханкальский проезд | 650 | нет |
| 321. | Водопровод ф114мм по ул. Хоперская | 700 | нет |
| 322. | Водопровод ф159мм по ул. Хасавюртовская | 1300 |  |
| 323. | Водопровод ф159мм по ул. Цимлянская | 2100 |  |
| 324. | Водопровод ф114мм по ул. Чапаева | 700 | нет |
| 325. | Водопровод ф114мм по ул. Т. Шевченко | 750 | нет |
| 326. | Водопровод ф114мм по ул. Шинковальная | 500 | нет |
| 327. | Водопровод ф219мм по ул. Щорса | 350 |  |
| 328. | Водопровод ф114мм по ул. Щорса | 1350 | нет |
| 329. | Водопровод ф820мм по ул. Левандовского (700) | 2300 | нет |
| 330. | Водопровод ф159мм по ул. Левандовского | 2700 |  |
| 331. | Водопровод ф720мм по ул.Красная | 1560 | нет |
| 332. | Водопровод ф250мм по ул.Красная | 1560 |  |
| 333. | Водопровод ф325мм по ул. Магистральная | 820 | нет |
| 334. | Внутридворовые разводящие сети ф 57-114мм | 73800 | нет |

Модернизация линейных объектов Старопромысловского района

| № п/п | Район, наименование объекта | Кол-во (п/м, шт) | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод ф 114мм по ул. Миусская | 650 | нет |
| 2 | Водопровод ф 273мм от ВНС-3 до резервуара Р-7 | 1400 | есть |
| 3 | Водопровод ф 219мм от ВНС-7 до резервуара Р-120 | 2200 | есть |
| 4 | Водопровод ф 159мм по ул. Новаторов | 1300 | нет |
| 5 | Водопровод ф 159мм по ул. Старопром-ое шоссе | 600 | нет |
| 6 | Водопровод ф 114мм по ул. Ярославская | 1200 | есть |
| 7 | Водопровод ф 159мм по ул. Ялтинская | 1700 | есть |
| 8 | Водопровод ф 114мм по ул. С.Щедрина | 1700 | есть |
| 9 | Водопровод ф 114мм по ул. Кировоградская (от 13 линии до ул. Ремонтная) | 650 | есть |
| 10 | Водопровод ф 114мм по ул. Щербакова | 1700 | есть |
| 11 | Водопровод ф 219мм по ул. Шекспира | 1890 | есть |
| 12 | Водопровод ф76мм по ул. Ялтинская от 13 линии | 710 | нет |
| 13 | Водопровод ф 114мм по ул. Клубная | 610 | есть |
| 14 | Водопровод ф 76мм по ул. Ладожская | 400 | нет |
| 15 | Водопровод ф 159мм от ВНС-7 до г.Иваново | 3900 | есть |
| 16 | Разводящие сети ф89-114мм г. Иваново | 4800 | нет |
| 17 | Водопровод ф 114мм по ул. Уфимская | 1200 | есть |
| 18 | Водопровод ф 159мм по ул. Соликамская | 2300 | нет |
| 19 | Водопровод ф 114мм по ул. Проездная | 2300 | есть |
| 20 | Водопровод ф 114мм по ул. Кренкеля | 1050 | нет |
| 21 | Водопровод ф 114мм по ул. Эпроновская | 2400 | нет |
| 22 | Водопровод ф 114мм 1-ый пер. Товарный | 300 | есть |
| 23 | Водопровод ф219мм по ул. Державина | 2300 | есть |
| 24 | Водопровод ф159мм 9 Линия | 800 | нет |
| 25 | Водопровод ф114мм 10 Линия | 1000 | есть |
| 26 | Водопровод ф114мм 11 Линия | 1000 | есть |
| 27 | Водопровод ф114мм 12 Линия | 800 | есть |
| 28 | Водопровод ф114мм 2 Линия | 450 | есть |
| 29 | Водопровод ф114мм 4 Линия | 700 | есть |
| 30 | Водопровод ф114мм 7 Линия | 700 | есть |
| 31 | Водопровод ф114мм по ул. Шахтеров | 2600 | есть |
| 32 | Водопровод ф114мм к детскому туб. санаторию в пос. Кр. Турбина | 470 | есть |
| 33 | Водопровод ф114мм по ул. Яблочная | 480 | есть |
| 34 | Водопровод ф114мм по ул. Кутаисская | 450 |  |
| 35 | Водопровод ф250мм 13 Линия | 1100 | нет |
| 36 | Водопровод ф159мм по ул. З. Ильича | 2200 | есть |
| 37 | Водопровод ф325мм по ул. З. Ильича | 2600 |  |
| 38 | Водопровод ф76мм по ул. Дунайская | 350 | есть |
| 39 | Водопровод ф219мм 6 Линия | 520 | есть |
| 40 | Водопровод ф114мм 9 Линия | 520 | есть |
| 41 | Водопровод ф114мм по ул. Студенческая | 410 | есть |
| 42 | Водопровод ф114мм по ул. Парашютистов | 410 | есть |
| 43 | Водопровод ф114мм по ул. Амбулаторная | 410 | есть |
| 44 | Водопровод ф426мм по ул. З. Ильича | 610 | есть |
| 45 | Водопровод ф114мм по ул. Дубовая | 410 | есть |
| 46 | Водопровод ф114мм по ул. Челябинская (Сплавная) | 410 | есть |
| 47 | Водопровод ф114мм по ул. Шефская | 450 | есть |
| 48 | Водопровод ф114мм от Р-420 к участку №15 | 1600 | нет |
| 49 | Разводящие сети ф89-114мм уч-ка . №15 | 2120 |  |
| 50 | Водопровод ф114мм от Р-420 к участку №10 | 1800 | нет |
| 51 | Разводящие сети уч-ка ф89-114мм. №8 | 1800 |  |
| 52 | Разводящие сети ф89-114мм п. Кузьминка | 2200 |  |
| 53 | Водопровод ф159мм от водовода ф325мм (п. Кр. Турбина и от водовода ф325мм от ул. З.Ильича) к ж/д №132-145 гор. Маяковского | 2200 | нет |
| 54 | Водопровод ф219мм от водовода ф426мм до п. 60 лет Октября | 2400 |  |
| 55 | Водопровод ф114мм по ул. Дружбы от пер. Железнодорожный до ул. Знойная | 1150 | нет |
| 56 | Водопровод ф 114мм по ул. Мостовая, Совхозная, Автобусная от ул. Свободы | 1660 | нет |
| 57 | Водопровод ф114мм по ул. Прогонная от ул. Глинки до ул. Автоматчиков | 405 | нет |
| 58 | Водопровод ф 159мм по ул. Арбатская | 450 | нет |
| 59 | Водопровод ф114мм по 1-му пер. Детский | 195 | нет |
| 60 | Водопровод ф76мм по 1-му пер. Нефтяной | 200 |  |
| 61 | Водопровод ф76мм по 2-му пер. Нефтяной | 200 |  |
| 62 | Водопровод ф76мм по 3-му пер. Нефтяной | 200 |  |
| 63 | Водопровод ф76мм по 4-му пер. Нефтяной | 160 | нет |
| 64 | Водопровод ф76мм по 5-му пер. Нефтяной | 160 | нет |
| 65 | Водопровод ф159мм по ул. Ташкалинская (от ул. 2 Линия до ул. 8 Линия) | 2700 | нет |
| 66 | Водопровод ф114мм по ул. Кировоградская(от ул. 9 Линия до ул. 13 Линия) | 650 | нет |
| 67 | Водопровод ф114мм по ул. Шекспира (от ул. 13 Линия до ул. Бубликова) | 750 | нет |
| 68 | Разводящие сети ф 50-114мм жилых дворов ост.«Электроприбор» | 3100 | нет |
| 69 | Водопровод ф114мм по ул. Бубликова от СШ№49 до ул. Короленко | 300 | нет |
| 70 | Водопровод ф 114мм по ул. Державина (от ул. Плотников до ул. Резная) | 1200 |  |
| 71 | Водопровод ф 219мм по ул. З.Ильича (от ул. Глинки до Ташкалы левая сторона) | 2300 | нет |
| 72 | Водопровод ф 114мм по ул. З. Ильича (от ул. Глинки до Ташкалы правая сторона) | 2300 |  |
| 73 | Водовод ф325мм по ул. З. Ильича (от ул. Алтайская до г. Иванова) | 5200 |  |
| 74 | Водовод ф325мм по ул. З. Ильича (от ул. Алтайская до г. Иванова) | 5200 |  |
| 75 | Водовод ф425мм по ул. З. Ильича (от ул. Алтайская до г. Иванова) | 5200 |  |
| 76 | Водопровод ф89мм по 1 пер. Ташкалинский | 250 |  |
| 77 | Водопровод ф89мм по 2 пер. Ташкалинский | 250 |  |
| 78 | Водопровод ф89мм по 3 пер. Ташкалинский | 250 |  |
| 79 | Водопровод ф 76мм 5-ый пер. Ташкалинский | 280 | есть |
| 80 | Водопровод ф 76мм 4-ый пер. Ташкалинский | 260 | есть |
| 81 | Водопровод ф 76мм 6-ой пер. Ташкалинский | 280 | есть |
| 82 | Водопровод ф 114мм 1-й пер. Товарный | 300 | нет |
| 83 | Водопровод ф 114мм 2-ой пер. Товарный | 300 | есть |
| 84 | Водопровод ф114мм от ул. З. Ильича до 3-й гор. больницы | 520 | нет |
| 85 | Водопровод ф114мм от ул. Турбинная до ул. Житомирская | 250 | нет |
| 86 | Водопровод ф219мм по ул. Каменщиков | 400 | нет |
| 87 | Водопровод ф-159мм гор. Нефтемайск | 2060 | нет |
| 88 | Водопровод ф250мм по ул. 2 Линия | 280 | есть |
| 89 | Водопровод ф159мм по ул. 5 Линия | 600 |  |
| 90 | Водопровод ф114мм по ул. 3 Линия | 370 | нет |
| 91 | Водопровод ф114мм по ул. Промысловая | 120 | нет |
| 92 | Водопровод ф114мм по ул. Ключевая от ул. Автоматчиков до Автотреста. | 1200 | нет |
| 93 | Водопровод ф114мм по ул. Автоматчиков | 500 | нет |
| 94 | Водопровод ф114мм по ул. Актюбинская | 500 | нет |
| 95 | Водопровод ф114мм по ул. Аральская | 500 | нет |
| 96 | Водопровод ф159мм по ул. Армянская | 420 | нет |
| 97 | Водопровод ф114мм по ул. Архангельская | 300 |  |
| 98 | Водопровод ф114мм по ул. Арсановой Фатимат | 350 | нет |
| 99 | Водопровод ф114мм по ул. Автобусная п.Подгорный | 350 | нет |
| 100 | Водопровод ф114мм по ул. Базарная | 400 | нет |
| 101 | Водопровод ф114мм по ул. Белинского | 400 | нет |
| 102 | Водопровод ф89мм по ул. Белорецкая | 350 | нет |
| 103 | Водопровод ф89мм по ул. Белозерская с/з 2 | 350 |  |
| 104 | Водопровод ф89мм по ул. Белостокская с/з 2 | 350 |  |
| 105 | Водопровод ф159мм по ул. Библиотечная | 550 | нет |
| 106 | Водопровод ф114мм по ул. Больничная | 350 |  |
| 107 | Водопровод ф114мм по ул. Бресткая | 350 |  |
| 108 | Водопровод ф114мм по ул. Буденого | 300 |  |
| 109 | Водопровод ф114мм по ул. Бухарского с/з 2 | 400 |  |
| 110 | Водопровод ф76мм по пер. Водопроводный | 150 | нет |
| 111 | Водопровод ф76 по пер. Восточный | 250 | нет |
| 112 | Водопровод ф76мм по ул. Выгонная | 350 | нет |
| 113 | Водопровод ф89мм по ул. Газовая | 310 | нет |
| 114 | Водопровод ф89мм по ул. Глинки | 450 | нет |
| 115 | Водопровод ф114мм по ул. Гончарова Карп. | 600 |  |
| 116 | Водопровод ф76мм по пер. Глухой | 150 | нет |
| 117 | Водопровод ф 89мм по ул. Гравнемойная | 280 | нет |
| 118 | Водопровод ф 89мм по ул. Григоровича | 400 | нет |
| 119 | Водопровод ф 89по ул. Гуренко | 300 | нет |
| 120 | Водопровод ф 114мм по ул. Грозненская | 400 | нет |
| 121 | Водопровод ф 114мм по ул. Депутатская | 420 | нет |
| 122 | Водопровод ф 159мм по ул. Детская | 900 | нет |
| 123 | Водопровод ф89мм по 2-му пер. Детскому | 200 | нет |
| 124 | Водопровод ф114мм по ул. Дождевая | 350 | нет |
| 125 | Водопровод ф114мм по ул. Достоевского | 450 | нет |
| 126 | Водопровод ф114мм по ул. Ереванская | 500 | нет |
| 127 | Водопровод ф89мм по ул. Житомирская | 500 | нет |
| 128 | Водопровод ф159мм по ул. Жигулевская | 450 |  |
| 129 | Водопровод ф76мм по пер. Железнодорожному | 300 | нет |
| 130 | Водопровод ф114мм по ул. Западная | 400 | нет |
| 131 | Водопровод ф76мм по пер. Западный | 250 | нет |
| 132 | Водопровод ф114мм по ул. Зенитная | 550 | нет |
| 133 | Водопровод ф114мм по ул. Златаусская с/з 2 | 300 |  |
| 134 | Водопровод ф89мм по ул. Изберателей | 300 | нет |
| 135 | Водопровод ф114мм по ул. Изоляторная | 520 | нет |
| 136 | Водопровод ф219мм по ул. Каменщиков | 450 |  |
| 137 | Водопровод ф114мм по ул. Калужская | 1450 | нет |
| 138 | Водопровод ф114мм по ул. Камчатская | 350 | нет |
| 139 | Водопровод ф 76мм по ул. Камышенская | 350 | нет |
| 140 | Водопровод ф 76мм по пер. Карьерный | 300 | нет |
| 141 | Водопровод ф 325мм по ул. Каперника | 1500 | нет |
| 142 | Водопровод ф 89мм по ул. Каховская | 450 | нет |
| 143 | Водопровод ф89мм по ул. Колхозная | 500 | нет |
| 144 | Водопровод ф159мм по ул. Кольцова | 3100 |  |
| 145 | Водопровод ф76мм по пер. Комсомольский | 250 | нет |
| 146 | Водопровод ф89мм по ул. Кооперативная | 400 | нет |
| 147 | Водопровод ф159мм по ул. Короленко | 1450 | нет |
| 148 | Водопровод ф76мм по пер. Косой | 250 | нет |
| 149 | Водопровод ф76мм по пер. Котельный | 250 | нет |
| 150 | Водопровод ф114мм по ул. Красноводская | 400 | нет |
| 151 | Водопровод ф114мм по ул. Красина | 1200 | нет |
| 152 | Водопровод ф89мм по ул. Крайняя | 500 |  |
| 153 | Водопровод ф89мм по пер. Красный | 250 | нет |
| 154 | Водопровод ф114мм по ул. Кузнечная | 550 | нет |
| 155 | Водопровод ф89мм по ул. Кустанайская | 300 |  |
| 156 | Водопровод ф114мм по ул. Львовская | 650 | нет |
| 157 | Водопровод ф114мм по ул. Майская | 420 | нет |
| 158 | Водопровод ф89мм по ул. Мариупольская | 350 | нет |
| 159 | Водопровод ф89мм по ул. Машинистов | 300 | нет |
| 160 | Водопровод ф89мм по ул. Морозова | 420 | нет |
| 161 | Водопровод ф114мм по ул. Мостовая | 400 | нет |
| 162 | Водопровод ф76мм по пер. Маховой | 300 | нет |
| 163 | Водопровод ф114мм по ул. Мраморная | 500 | нет |
| 164 | Водопровод ф114мм по ул. Нарская | 300 | нет |
| 165 | Водопровод ф114мм по ул. Н. Данченко | 420 | нет |
| 166 | Водопровод ф159мм по ул. Новая | 1050 | нет |
| 167 | Водопровод ф219мм по ул. Нефтяная | 2000 |  |
| 168 | Водопровод ф219мм по ул. Нефтяная | 2000 |  |
| 169 | Водопровод ф89мм по ул. Николаевская с/з 2 | 420 |  |
| 170 | Водопровод ф89мм по ул. Охотская | 400 | нет |
| 171 | Водопровод ф76мм по ул. Памирского | 270 | нет |
| 172 | Водопровод ф89мм по ул. Парковая | 350 | нет |
| 173 | Водопровод ф89мм по ул. Пермская | 500 | нет |
| 174 | Водопровод ф76мм по ул. Песчаная | 300 | нет |
| 175 | Водопровод ф76мм по ул. Печорская | 450 | нет |
| 176 | Водопровод ф76мм по ул Пирогова | 450 | нет |
| 177 | Водопровод ф114мм по ул. Плотникова | 600 | нет |
| 178 | Водопровод ф159мм по ул. Пограничная | 3100 | нет |
| 179 | Водопровод ф89мм по ул. Почтовая | 250 | нет |
| 180 | Водопровод ф114мм по ул Прешвина | 450 | нет |
| 181 | Водопровод ф159мм по ул.Предгорная | 500 | нет |
| 182 | Водопровод ф114мм по ул. Пржевальского | 500 |  |
| 183 | Водопровод ф114мм по ул. Подгорная | 550 | нет |
| 184 | Водопровод ф76мм по пер. Подгорный | 250 | нет |
| 185 | Водопровод ф76мм по пер. Полевой | 250 | нет |
| 186 | Водопровод ф114мм по ул. Полтавская | 500 | нет |
| 187 | Водопровод ф114мм по ул. Прогонная | 250 | нет |
| 188 | Водопровод ф76мм по пер. Проездной | 200 | нет |
| 189 | Водопровод ф159мм по ул. Пугачева | 3100 |  |
| 190 | Водопровод ф114мм по ул. 50 лет Октября | 350 |  |
| 191 | Водопровод ф76мм по пер. Рабочий | 250 | нет |
| 192 | Водопровод ф114мм по ул. Разрядная | 300 | нет |
| 193 | Водопровод ф114мм по ул. Резная | 520 | нет |
| 194 | Водопровод ф114мм по ул. Ремонтная | 800 |  |
| 195 | Водопровод ф114мм по ул. Рыльская | 500 | нет |
| 196 | Водопровод ф89мм по пер. Рыльский | 300 | нет |
| 197 | Водопровод ф114мм по ул. Саранская | 300 |  |
| 198 | Водопровод ф114мм по пер. Советский | 320 | нет |
| 199 | Водопровод ф114мм по ул. Сосновая | 500 | нет |
| 200 | Водопровод ф114мм по ул. Союзная | 420 | нет |
| 201 | Водопровод ф159мм по пер. Сквозной | 1800 |  |
| 202 | Водопровод ф114мм по ул. Спортивная | 350 | нет |
| 203 | Водопровод ф 114мм по ул. Совхозная | 650 |  |
| 204 | Водопровод ф114мм по ул. Стальная | 300 | нет |
| 205 | Водопровод ф114мм по ул. Станиславского | 420 | нет |
| 206 | Водопровод ф114мм по ул. Станционная | 520 | нет |
| 207 | Водопровод ф76мм по пер. Станционный | 200 | нет |
| 208 | Водопровод ф89мм по пер. Столбовой | 400 | нет |
| 209 | Водопровод ф114мм по ул. Сурикова | 420 | нет |
| 210 | Водопровод ф114мм по ул. Танкистов | 500 | нет |
| 211 | Водопровод ф114мм по ул. Томская | 500 | нет |
| 212 | Водопровод ф114мм по ул. Торговая | 420 | нет |
| 213 | Водопровод ф114мм по ул. Товарная | 550 |  |
| 214 | Водопровод ф159мм по ул. Трансмашевская | 600 |  |
| 215 | Водопровод ф159мм по ул. Трудовиков | 420 | нет |
| 216 | Водопровод ф114мм по ул. Тульская | 350 | нет |
| 217 | Водопровод ф114мм по пер. Угловой | 250 | нет |
| 218 | Водопровод ф159мм по ул. Угольная | 2800 | нет |
| 219 | Водопровод ф76мм по пер. Узкий | 250 | нет |
| 220 | Водопровод ф159мм по ул. Херсонская | 2850 |  |
| 221 | Водопровод ф114мм по ул. Цилинная | 420 | нет |
| 222 | Водопровод ф114мм по ул. Черкасская | 300 |  |
| 223 | Водопровод ф114мм по ул. Чугуевская | 300 |  |
| 224 | Водопровод ф114мм по ул. Центральная | 800 |  |
| 225 | Водопровод ф114мм по ул. Школьная | 1100 | нет |
| 226 | Водопровод ф76мм по пер. Школьный | 300 | нет |
| 227 | Водопровод ф89мм по пер. Шефский | 300 |  |
| 228 | Водопровод ф114мм по ул. Шоссейная | 500 | нет |
| 229 | Водопровод ф114мм по ул. Элеваторная | 500 | нет |
| 230 | Водопровод ф 159мм по ул. Энузиастов | 2500 |  |
| 231 | Водовод ф-325 – 219 мм от ВНС -7 до ул. Турбинная пос. Кр. Турбина | 1800 | есть |
| 232 | Водовод ф-219 мм по ул. Турбинная | 1050 | нет |
| 233 | Водовод ф-219 мм от ВНС-7 до г-ка Нефтемайск | 2940 | нет |
| 234 | Водовод ф-325 мм от ВНС-7 по ул. Дружбы до ул. Свободы пос. Подгорный | 5650 | нет |
| 235 | Водовод ф-219 мм от ВНС-7 до резервуара Р-420 | 3100 | нет |
| 236 | Внутридворовые разводящие сети ф57-159мм | 84100 | нет |

Модернизация линейных объектов Ленинского района

| № п/п | Район, наименование объекта | Кол-во (п/м, шт) | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод ф114мм по ул. Жуковского | 2400 | нет |
| 2 | Водовод ф-426-530мм по ул. Маяковского от ул. Старопромысловское шоссе до ул. Жуковского | 1900 | нет |
| 3 | Водовод ф-325 мм по ул. Закревского от ул. Маяковского до ул. Авиационная | 420 | нет |
| 4 | Водовод ф219мм от ул. Громова по ул. Добролюбова, ул. Молдавская до аэропорта «Северный» (резервная линия) | 5400 |  |
| 5 | Водопровод ф114мм по ул. Закревского | 1200 | нет |
| 6 | Водопровод ф 720мм от ул. Черноморской до ул. Трудовой | 200 | нет |
| 7 | Водопровод ф 219мм по ул. Кр. фронтовиков от ул. Комсомольская до ул. Дагестанская | 1400 |  |
| 8 | Водопровод ф219мм по ул. Шарипова | 1900 | нет |
| 9 | Водопровод ф159мм по ул. Дзержинского | 700 | нет |
| 10 | Водопровод ф 219мм по ул. Анисимова | 520 | нет |
| 11 | Водопровод ф 114мм по ул. Анисимова | 500 |  |
| 12 | Водопровод ф 114мм по пер. Ивановский | 900 | есть |
| 13 | Водопровод ф 219мм по ул. Бутырина | 1650 |  |
| 14 | Водопровод ф 159мм по ул. Гурина (Спокойная) | 1450 |  |
| 15 | Водопровод ф 114мм по ул. Тбилисская | 2050 | есть |
| 16 | Водопровод ф159мм по ул. Светлая | 1500 | есть |
| 17 | Водопровод ф 159мм по Петропавловскому шоссе | 6200 |  |
| 18 | Водопровод ф 325мм по Петропавловскому шоссе | 6200 |  |
| 19 | Водопровод ф 114мм по ул. Февральская | 1660 | нет |
| 20 | Водопровод ф 159мм по ул. Тухачевского | 1400 | нет |
| 21 | Водопровод ф 219мм по ул. Молдавская | 1100 | есть |
| 22 | Водопровод ф 159мм по ул. Сунженская | 1320 | есть |
| 23 | Водопровод ф 219мм по ул. Лермонтова | 2100 | нет |
| 24 | Водопровод ф 219мм по ул. Чайковского | 640 | есть |
| 25 | Водопровод ф 159мм по б-ру Дудаева | 950 |  |
| 26 | Водопровод ф 159мм от пр. Кирова до ул. Кольбуса | 1450 |  |
| 27 | Водопровод ф114мм по ул. Машинная | 2100 | есть |
| 28 | Водопровод ф 219мм по ул. Малгобекская | 450 | нет |
| 29 | Водопровод ф 426мм от ВНС-5 до ул. Кассиора | 2560 | есть |
| 30 | Водопровод ф 159мм по ул. Насыпная | 350 |  |
| 31 | Водопровод ф 89мм по ул. Переписная | 1320 | есть |
| 32 | Водопровод ф 159мм по ул. Переписная | 1650 | нет |
| 33 | Водопровод ф 89мм по пер. Первомайский | 1200 | нет |
| 34 | Водопровод ф 114мм по ул. Курортная | 760 | есть |
| 35 | Водопровод ф 159мм по ул. Курортная | 600 | нет |
| 36 | Водопровод ф 159мм по ул. Коммунистическая | 2700 | нет |
| 37 | Водопровод ф 114мм по ул. Южная | 640 | есть |
| 38 | Водопровод ф 114мм по ул. Федеративная | 700 |  |
| 39 | Водопровод ф 159мм по ул. Краснознаменная | 950 | нет |
| 40 | Водопровод ф 159мм по ул. Б. Хмельницкого | 1280 | есть |
| 41 | Водопровод ф 114мм по ул. Декабрьская | 460 | есть |
| 42 | Водопровод ф 159мм по ул. Громова | 200 | есть |
| 43 | Водопровод ф 219мм по ул. Киевская | 1550 |  |
| 44 | Водопровод ф 159мм по ул. Мичурина | 2050 | есть |
| 45 | Водопровод ф 219мм по ул. Моздокская | 1500 | нет |
| 46 | Водопровод ф 219мм по ул. Тучина (Северная) | 1300 | есть |
| 47 | Водопровод ф 76мм по ул. Радищева | 480 | есть |
| 48 | Водопровод ф 114мм по ул. Ипподромная | 640 | есть |
| 49 | Водопровод ф 76мм по 1-му пер. Джамбула | 700 | есть |
| 50 | Водопровод ф 76мм по 2-му пер. Джамбула | 600 | есть |
| 51 | Водопровод ф 159мм по ул. Дьякова | 960 |  |
| 52 | Водопровод ф 114мм по ул. Олимпийский проезд | 850 | нет |
| 53 | Водопровод ф 219мм по ул. Олимпийский проезд | 950 |  |
| 54 | Водопровод ф 76мм по пер. Добролюбова | 600 | есть |
| 55 | Водопровод ф 114мм по ул. Полярников | 480 | есть |
| 56 | Водопровод ф 114мм по ул. Днепровская | 520 | нет |
| 57 | Водопровод ф 114мм по ул. А. Невского | 670 | нет |
| 58 | Водопровод ф 76мм по ул. Черноморская | 600 | нет |
| 59 | Водопровод ф 114мм по ул. Пионерская (2 линии) | 1640 | нет |
| 60 | Водопровод ф219мм по ул. Чехова от ул. Бутырина до территории парка им. Кирова | 1320 | нет |
| 61 | Разводящие сети ф76мм парка им. Кирова | 820 | нет |
| 62 | Разводящие сети ф114мм парка им. Кирова | 1150 | нет |
| 63 | Разводящие сети ф159мм парка им. Кирова | 1450 | нет |
| 64 | Водопровод ф159мм от пер. Ивановский через р. Сунжа до территории парка им. Кирова | 250 | нет |
| 65 | Разводящие сети ф89-159мм с/за «Родина» | 4550 | нет |
| 66 | Водопровод ф273мм от ул. Б. Хмельницкого (ОМОН) до территории ОАО «Нурэнерго» | 650 | нет |
| 67 | Водопровод ф 726мм по пр. Кирова от ул. Кассиора до ул. Лабораторная | 1100 | нет |
| 68 | Водопровод ф 325мм по ул. Дарвина от ул. Автобусной до ул. Громова | 620 | нет |
| 69 | Водопровод ф 114мм по ул. Дарвина | 1300 |  |
| 70 | Водопровод ф114мм пос. Кирпичный-2 | 1670 | нет |
| 71 | Водопровод ф273мм по ул. Молдавская от Петропавловского шоссе до ул. Машинная | 1300 | нет |
| 72 | Водовод ф 530мм от лесного массива Старосунженского водозабора до пр. Кирова | 2400 | нет |
| 73 | Водовод ф 726мм от лесного массива Старосунженского водозабора до пр. Кирова | 3900 | нет |
| 74 | Водовод ф 726мм по ул. Угловая-Севашская от ул. Н. Буачидзе | 1600 | нет |
| 75 | Водопровод ф 219мм по ул. Кавказкая от ул. Интернациональная до ул. Лабораторная | 860 | нет |
| 76 | Водопровод ф 159мм от ул. Угловой до ул. Краснофлотск. | 450 | нет |
| 77 | Водопровод ф 159мм по ул. Пионерская от ул. Интернациональная до ул. Лабораторная | 1000 | нет |
| 78 | Водопровод ф 114мм по ул. Жуковского от ул. 1-я Садовая до Жуковского моста | 2250 | нет |
| 79 | Водопровод ф 273мм по ул. Моздокская от ул. Алтайская до ул. Тасуева | 1120 | нет |
| 80 | Водопровод ф426мм от Старопромысловского шоссе до ул. Жуковского по ул. Маяковского | 2300 | нет |
| 81 | Водопровод ф 159мм по ул. Закревского от ул. Маяковского до ул. Слепцовская | 1400 | нет |
| 82 | Водопровод ф 114мм по ул. Слепцовская от Б. Хмельницкого до ул. Светлая | 680 | нет |
| 83 | Водопровод ф 219мм по ул. Тверская от Б.Хмельницкого до ул. Светлая | 640 | нет |
| 84 | Водопровод ф 114мм по ул. Попова от ул. Моздокская до ул. Балтийская | 900 | нет |
| 85 | Водопровод ф 159мм по ул. Славянская от ул. Моздокская до ул. Ставропольская | 980 | нет |
| 86 | Водопровод ф 114мм по ул. Челюскинцев от ул. Моздокская до ул. Балтийская | 930 | нет |
| 87 | Водопровод ф 159мм по ул. Деловая от ул. Малгобекская до ул. Федеративная | 1100 | нет |
| 88 | Водопровод ф 114мм по ул. Нефтяников от ул. Славянской до ул. Алтайская | 720 | нет |
| 89 | Водопровод ф 114мм по ул. Горького от ул. Интернациональная до ул. Невского | 550 | нет |
| 90 | Водопровод ф159мм по Краснознаменная от ул. Кабардинская до ул. Маяковского | 1250 | нет |
| 91 | Водопровод ф114мм по Краснознаменная | 1300 |  |
| 92 | Водопровод ф 114мм по ул. Бакинская | 650 | нет |
| 93 | Водопровод ф 114мм по ул. Черноморская от ул. Севашская до ул. Х. Нурадилова | 570 | нет |
| 94 | Водопровод ф 159мм по ул. Сунженская от СИЗО до ул. Бутырина | 2080 | нет |
| 95 | Водопровод ф 219мм по ул. Абухова от ул. Машинная до ул. Тверская | 1600 | нет |
| 96 | Водопровод ф159мм по ул. Громова от ул. Жуковского до ул. Фурмонова | 770 | нет |
| 97 | Водопровод ф159мм по ул. Баумана от ул. Жуковского до ул. Фурмонова | 970 | нет |
| 98 | Водопровод ф 114мм по ул. Дарвина от ул. Радищева до ул. Громова | 930 | нет |
| 99 | Водопровод ф 530мм по пр. Кадырова от ул. Х. Нурадилова до дома «Быта» | 530 | нет |
| 100 | Водопровод ф325мм по ул. Машинная-Светлая от ул. Абухова до ул. Тверской | 1200 | нет |
| 101 | Водопровод ф 219мм по ул. Тасуева – Авиационная до ул. Машинная | 2200 | нет |
| 102 | Водопровод ф 250мм по пр. Кадырова через р. Сунжа | 230 | есть |
| 103 | Водопровод ф 159мм по пр. Кадырова через р. Сунжа | 230 | есть |
| 104 | Водопровод ф273мм по ул. Комсомольская | 1700 | нет |
| 105 | Водопровод ф 219мм по ул. Бутырина (под мостом через р.Сунжа) | 450 | нет |
| 106 | Водопровод ф 114мм по ул. Заводская | 830 | есть |
| 107 | Водопровод ф 159мм по ул. Московская | 1300 | есть |
| 108 | Водопровод ф159мм по ул. Питомника | 960 | есть |
| 109 | Водопровод ф114мм по ул. Бабушкина | 810 | есть |
| 110 | Водопровод ф 325мм по ул. Пионерская от ул. Трудовая до ул. Анисимова (ЦТП) | 550 | нет |
| 111 | Водопровод ф 325мм по ул. Левандовского от пр. Кадырова до ул. Пионерская | 470 | нет |
| 112 | Водопровод ф 219мм по ул. Ахриева от ул. Терешковой до ул. Трудовая | 780 | нет |
| 113 | Водопровод ф 159мм по ул. Терешковой от пр. Кадырова | 370 | нет |
| 114 | Водопровод ф 530мм по ул. Трудовая (от универмага до дюкера р. Сунжа) | 410 | нет |
| 115 | Водопровод ф 325мм по ул. Алтайская от Старопромысловского шоссе через ПНС «ст. Аэропорт» | 800 | нет |
| 116 | Водопровод ф 325мм от ПНС «ст. Аэропорт» до ул. Б. Хмельницкого | 1500 | нет |
| 117 | Водопровод ф 325мм от Б. Хмельницкого до поворота на с/з «Аргунский» | 1000 | нет |
| 118 | Водопровод ф 219мм от водовода ф325мм на Аэропорт до с/з «Аргунский» | 1500 | нет |
| 119 | Водопровод ф 325мм по ул. Восточная от ул. Маяковского до ул. Чукотская | 700 | нет |
| 120 | Водопровод ф 159мм по ул. Восточная | 700 |  |
| 121 | Водопровод ф 159мм по ул. Маяковского от ул. Краснознаменная до ул. Гражданская | 800 | нет |
| 122 | Водопровод ф114 по ул. Гражданская от ул.Краснознаменной до ул. Б. Хмельницкого | 1300 | нет |
| 123 | Водопровод ф 159мм по ул. 1-я Садовая от ул. Тбилисская до ул. Гурина | 700 | нет |
| 124 | Водопровод ф325мм по ул. 1-я Садовая от ул. Гурина до ул. Дарвина | 1000 | нет |
| 125 | Водопровод ф 273мм по ул. Большая от ул. Угловая до ул. Старосунженская | 1300 | нет |
| 126 | Водопровод ф 114мм по ул. Большая | 1300 |  |
| 127 | Водопровод ф530мм по ул. Грибоедова от пр. Победы до ул. Лермонтова | 1500 | нет |
| 128 | Водопровод ф 159мм по ул. Монтажная | 900 | нет |
| 129 | Водопровод ф 159мм по ул. Окраинная | 900 | нет |
| 130 | Водопровод ф 159мм ул. Суворова | 800 | нет |
| 131 | Водопровод ф 114мм по ул. Полевая от ул. Южная до ул. Закревского | 1250 | нет |
| 132 | Водопровод ф 114мм по ул. Наурская от ул. Закревского до ул. Первомайская | 900 | нет |
| 133 | Водопровод ф 114 мм по ул. Кизлярская | 850 | нет |
| 134 | Водопровод ф 114мм по ул. Старо-Юртовская | 900 | нет |
| 135 | Водопровод ф 114мм по ул. Мартовская от ул. Тучина до ул. Кутузова | 700 | нет |
| 136 | Водопровод ф 530мм по ул. Цветная – Джамбула от ул. Автобусная до ул. Тургенева | 1400 | нет |
| 137 | Водопровод ф 530мм по ул. Дарвина – Радищева от ул. Тургенева до ул. Жуковского | 700 | нет |
| 138 | Водопровод ф 159мм по ул. Январская от ул. Маяковская до ул. Славянская | 1120 | нет |
| 139 | Водопровод ф 114мм по ул. Тельмана | 1100 | нет |
| 140 | Водопровод ф 250мм по ул. Демитрова от ул. Жуковского | 450 | нет |
| 141 | Водопровод ф 114мм по ул. Демитрова | 650 |  |
| 142 | Водопровод ф 114мм по 1, 2 пер. Дарвина | 1070 | нет |
| 143 | Водопровод ф 114мм по ул. Павлова | 840 | нет |
| 144 | Водопровод ф159мм по ул. Абаканская | 800 |  |
| 145 | Водопровод ф114мм по ул. Аграномическая | 1600 |  |
| 146 | Водопровод ф250мм по ул. Аграномическая - Звеньевая с/за Родина (от ПНС -10) | 3500 |  |
| 147 | Водопровод ф114мм по ул. Артельная | 900 |  |
| 148 | Водопровод ф 114мм по ул. Базарозареченская | 800 | нет |
| 149 | Водопровод ф 89мм по пер. Баумана | 350 | нет |
| 150 | Водопровод ф 114мм по ул. Блюхера | 1100 | нет |
| 151 | Водопровод ф 89мм по пер. Больничный | 450 | нет |
| 152 | Водопровод ф 159мм по ул. Брагунская | 1050 | нет |
| 153 | Водопровод ф 114мм по пер. Братский | 550 | нет |
| 154 | Водопровод ф 219мм по ул. Бригадиров | 1200 | нет |
| 155 | Водопровод ф 219мм по ул. Н. Буачидзе | 1900 | нет |
| 156 | Водопровод ф 114мм по ул. Быковского | 1050 | нет |
| 157 | Водопровод ф 114мм по ул. С. Бадуева | 900 |  |
| 158 | Водопровод ф 114мм по ул. Балтийская | 800 |  |
| 159 | Водопровод ф 114мм по ул. Белгородская | 800 |  |
| 160 | Водопровод ф 114мм по ул. Ватутина | 1000 | нет |
| 161 | Водопровод ф 114мм по ул. Виноградная | 1200 | нет |
| 162 | Водопровод ф 114мм по ул. Внутренняя | 800 | нет |
| 163 | Водопровод ф 114мм по ул. Ворошилова | 1000 | нет |
| 164 | Водопровод ф 159мм по ул. Ворожева | 1000 |  |
| 165 | Водопровод ф 114мм по ул. Гикало | 1150 | нет |
| 166 | Водопровод ф 114мм по ул. Госпитальная | 1050 | нет |
| 167 | Водопровод ф 159мм по ул. 2-я Горячеводская | 800 | нет |
| 168 | Водопровод ф 89мм по пер. Грушевый | 450 | нет |
| 169 | Водопровод ф 325мм по ул. Дагестанская | 550 | нет |
| 170 | Водопровод ф 159мм по ул. Дагестанская | 300 |  |
| 171 | Водопровод ф 114мм по ул. Даръяльская | 1200 | нет |
| 172 | Водопровод ф 89мм по ул. Дачная | 900 | нет |
| 173 | Водопровод ф 114мм по ул. Демина | 1600 | нет |
| 174 | Водопровод ф 89мм по пер. Димитрова | 500 | нет |
| 175 | Водопровод ф 114мм по ул. Добролюбова | 1200 | нет |
| 176 | Водопровод ф159мм по ул. Джамбула | 1200 |  |
| 177 | Водопровод ф 114мм по ул. Жданова | 500 | нет |
| 178 | Водопровод ф114мм по ул. Желябова | 1000 |  |
| 179 | Водопровод ф 114мм по ул. Звеньевая | 900 | нет |
| 180 | Водопровод ф 114мм по ул. Ильинская | 800 | нет |
| 181 | Водопровод ф 89мм по пер. Ильинский | 350 | нет |
| 182 | Водопровод ф 114мм по пер. Интернациональный | 400 | нет |
| 183 | Водопровод ф 89мм по пер. Ипподромный | 450 | нет |
| 184 | Водопровод ф 114мм по ул. Июньская | 900 | нет |
| 185 | Водопровод ф219мм по пр. Исаева | 2200 |  |
| 186 | Водопровод ф 114мм по ул. Казбекская | 1300 | нет |
| 187 | Водопровод ф325мм по ул. Кавказская | 900 |  |
| 188 | Водопровод ф114мм по ул. Кавказская | 900 |  |
| 189 | Водопровод ф159мм по ул. Кабардинская | 1100 |  |
| 190 | Водопровод ф 114мм по ул. Карагандинская | 1000 | нет |
| 191 | Водопровод ф 114мм по ул. Каспийская | 1050 | нет |
| 192 | Водопровод ф219мм по ул. Касиора | 1550 |  |
| 193 | Водопровод ф159мм по ул. Краснофлотская | 1400 |  |
| 194 | Водопровод ф 159мм по пер. Киевский | 350 | нет |
| 195 | Водопровод ф 114мм по пер. Киевский | 950 | нет |
| 196 | Водопровод ф 114мм по пер. Кизлярский | 500 | нет |
| 197 | Водопровод ф 114мм по ул. Коммунальная | 1000 | нет |
| 198 | Водопровод ф250мм по ул. Комсомольская | 1200 |  |
| 199 | Водопровод ф114мм по ул. Конечная | 800 |  |
| 200 | Водопровод ф 159мм по ул. Космонавтов | 900 | нет |
| 201 | Водопровод ф 114мм по ул. Костромская | 900 | нет |
| 202 | Водопровод ф 159мм по ул. Красноармейская | 1100 | нет |
| 203 | Водопровод ф 325мм по ул. Красноармейская | 400 | нет |
| 204 | Водопровод ф 114мм по ул. Крестьянская | 900 | нет |
| 205 | Водопровод ф 114мм по ул. Круговая | 900 | нет |
| 206 | Водопровод ф 76мм по пер. Круговой 1-й | 300 | нет |
| 207 | Водопровод ф 76мм по пер. Круговой 2-й | 300 | нет |
| 208 | Водопровод ф 76мм по пер. Круговой 3-й | 300 | нет |
| 209 | Водопровод ф 114мм по ул. Крымская | 900 | нет |
| 210 | Водопровод ф 76мм по пер. Крымский | 350 | нет |
| 211 | Водопровод ф 114мм по ул. Куликовская | 800 | нет |
| 212 | Водопровод ф114мм по ул. Культурная | 1200 |  |
| 213 | Водопровод ф114мм по ул. Кутузова | 1200 |  |
| 214 | Водопровод ф 114мм по ул. 2-я Куринская | 500 | нет |
| 215 | Водопровод ф 114мм по ул. Курская | 750 | нет |
| 216 | Водопровод ф 114мм по ул. Кустарная | 1000 | нет |
| 217 | Водопровод ф 159мм по ул. Лабораторная | 900 | нет |
| 218 | Водопровод ф 114мм по ул. Лагерная | 900 | нет |
| 219 | Водопровод ф 114мм по ул. Липецкая | 1250 | нет |
| 220 | Водопровод ф 114мм по пер. Луговой | 450 | нет |
| 221 | Водопровод ф 159мм по ул. П. Лумумбы | 2000 | нет |
| 222 | Водопровод ф 219мм по ул. Ляпидевского | 850 | нет |
| 223 | Водопровод ф 114мм по ул. Ляпидевского | 850 |  |
| 224 | Водопровод ф 89мм по пер. Ляпидевского | 300 | нет |
| 225 | Водопровод ф159мм по ул. Маяковского | 600 |  |
| 226 | Водопровод ф 76мм по пер. Менделеева | 350 | нет |
| 227 | Водопровод ф114мм по ул. Мельничная | 900 |  |
| 228 | Водопровод ф89мм по 4 пер. Мельничный | 350 |  |
| 229 | Водопровод ф89мм по 3 пер. Мельничный | 350 |  |
| 230 | Водопровод ф 159мм по ул. Миусская | 900 | нет |
| 231 | Водопровод ф 89мм по 1-му пер. Мичурина | 350 | нет |
| 232 | Водопровод ф 89мм по 2-му пер. Мичурина | 350 | нет |
| 233 | Водопровод ф 89мм по 3-му пер. Мичурина | 350 | нет |
| 234 | Водопровод ф 89мм по 4-му пер. Мичурина | 350 | нет |
| 235 | Водопровод ф 89мм по 5-му пер. Мичурина | 350 | нет |
| 236 | Водопровод ф 89мм по пер. Молодежный | 300 | нет |
| 237 | Водопровод ф 76мм по 1-й пер. Монтажный | 300 | нет |
| 238 | Водопровод ф 76мм по 2-й пер. Монтажный | 300 | нет |
| 239 | Водопровод ф114мм по ул. Московская | 2000 |  |
| 240 | Водопровод ф 114мм по пер. Московский | 450 | нет |
| 241 | Водопровод ф 114мм по ул. Моцарта | 900 | нет |
| 242 | Водопровод ф 89мм по 1-му пер. Насыпной | 300 | нет |
| 243 | Водопровод ф 89мм по 2-му пер. Насыпной | 300 | нет |
| 244 | Водопровод ф159мм по ул. Наурская | 950 |  |
| 245 | Водопровод ф159мм по ул. Нурадилова | 1000 |  |
| 246 | Водопровод ф 114мм по ул. Нестерова | 1000 | нет |
| 247 | Водопровод ф 114мм по ул. Николаевой | 1000 | нет |
| 248 | Водопровод ф 114мм по ул. Нарильская | 1200 | нет |
| 249 | Водопровод ф 114мм по ул. Ноябрьская | 1200 | нет |
| 250 | Водопровод ф 114мм по ул. Оборонная | 1000 | нет |
| 251 | Водопровод ф 89мм по пер. Окраинный | 300 | нет |
| 252 | Водопровод ф 114мм по ул. Октябрьская | 900 | нет |
| 253 | Водопровод ф 114мм по ул. Орловская | 1650 | нет |
| 254 | Водопровод ф 159мм по ул. Партизанская | 1100 | нет |
| 255 | Водопровод ф 114мм по ул. Пархоменко | 1000 | нет |
| 256 | Водопровод ф 114мм по пер. Переписной | 450 | нет |
| 257 | Водопровод ф 114мм по ул. Плодоягодная | 900 | нет |
| 258 | Водопровод ф 159мм по ул. Пролетарская | 800 | нет |
| 259 | Водопровод ф 114мм по ул. Профессиональная | 800 | нет |
| 260 | Водопровод ф 114мм по ул. Пушкина | 750 | нет |
| 261 | Водопровод ф 159мм по пер. Радио | 350 | нет |
| 262 | Водопровод ф 76мм по пер. Радищева | 450 | нет |
| 263 | Водопровод ф 114мм по ул. Ремесленная | 900 | нет |
| 264 | Водопровод ф 159мм по ул. Репина | 900 | нет |
| 265 | Водопровод ф 114мм по ул. Речная | 1000 | нет |
| 266 | Водопровод ф 114мм по ул. Рижская | 850 | нет |
| 267 | Водопровод ф 114мм по ул. Рубежная | 850 | нет |
| 268 | Водопровод ф 89мм по пер. Рубежный | 200 | нет |
| 269 | Водопровод ф 159мм по ул. 2-я Садовая | 900 | нет |
| 270 | Водопровод ф 76мм по пер. Санаторный | 200 | нет |
| 271 | Водопровод ф114мм по ул. Сафонова | 800 |  |
| 272 | Водопровод ф 159мм по ул. Севастопольская | 1800 | нет |
| 273 | Водопровод ф 89мм по пер. Седова | 300 | нет |
| 274 | Водопровод ф 89мм по пер. Сенной | 300 | нет |
| 275 | Водопровод ф 114мм по ул. Серноводская | 1200 | нет |
| 276 | Водопровод ф 219мм по ул. Слободская | 1200 | нет |
| 277 | Водопровод ф 114мм по ул. Солдатская | 900 | нет |
| 278 | Водопровод ф 114мм по ул. Станичная | 900 | нет |
| 279 | Водопровод ф 219мм по ул. Стахановцев | 900 | нет |
| 280 | Водопровод ф219мм по ул. Старопромысловское шоссе | 1500 |  |
| 281 | Водопровод ф159мм по ул. Старосунженская | 2000 |  |
| 282 | Водопровод ф325мм по ул. Старосунженская | 1150 |  |
| 283 | Водопровод ф 325мм по ул. Субботников | 1000 | нет |
| 284 | Водопровод ф 114мм по ул. Субботников | 1000 |  |
| 285 | Водопровод ф 114мм по ул. Татарская | 1200 | нет |
| 286 | Водопровод ф325мм по ул. Тверская | 640 |  |
| 287 | Водопровод ф114мм по ул. Тверская | 640 |  |
| 288 | Водопровод ф 159мм по ул. Терешковой | 1110 |  |
| 289 | Водопровод ф 114мм по ул. Терская | 900 | нет |
| 290 | Водопровод ф 114мм по ул. Тихая | 800 | нет |
| 291 | Водопровод ф 114мм по ул. Тургенева | 1200 | нет |
| 292 | Водопровод ф 76мм по 1, 2-й пер. Тургенева | 500 | нет |
| 293 | Водопровод ф 114мм по ул. Узкоколейная | 900 | нет |
| 294 | Водопровод ф219мм по ул. Урожайная | 800 |  |
| 295 | Водопровод ф114мм по ул. Урожайная | 800 |  |
| 296 | Водопровод ф 114мм по ул. Узловая | 600 | нет |
| 297 | Водопровод ф 114мм по ул. Фрунзе | 1200 | нет |
| 298 | Водопровод ф114мм по ул. Фурманова | 1200 | нет |
| 299 | Водопровод ф 114мм по пер. Цветной | 300 | нет |
| 300 | Водопровод ф 114мм по ул. Циолковского | 1500 | нет |
| 301 | Водопровод ф 114мм по ул. Червленная | 1000 | нет |
| 302 | Водопровод ф219мм по ул. Чехова | 1000 |  |
| 303 | Водопровод ф 114мм по ул. Чкалова | 900 | нет |
| 304 | Водопровод ф 114мм по ул. Шелковская | 900 | нет |
| 305 | Водопровод ф159мм по ул. Шарипова | 1900 |  |
| 306 | Водопровод ф114мм по ул. Щедринская | 1100 | нет |
| 307 | Водопровод ф426мм от ВНС №5 до ул. Кассиора | 3200 | Нет |
| 308 | Водопровод ф325мм по ул. Алтайская от ул. Старопромысловское шоссе до ул. Б. Хмельницкого | 2600 | Нет |
| 309 | Водопровод ф219мм по ул. Б. Хмельницкого | 1700 | Нет |
| 310 | Водопровод ф114мм по ул. Б. Хмельницкого | 1200 |  |
| 311 | Водопровод ф720мм по ул. Н. Буачидзе | 1150 | нет |
| 312 | Внутридворовые разводящие сети ф 57-114мм | 96700 | нет |

Модернизация линейных объектов Заводского района

| № п/п | Район, наименование объекта | Кол-во (п/м, шт) | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод ф 114мм по ул. Хаперской | 300 | нет |
| 2 | Водопровод ф 273мм от ВНС-9 до ул. Левандовского | 1750 | есть |
| 3 | Водовод ф726мм от ВНС -2 до ВНС-9 | 5650 | нет |
| 4 | Водовод ф1020мм от ВНС-4а до ВНС-9 | 4200 | нет |
| 5 | Водовод ф920мм от ВНС-4а до ВНС-9 (2 линии) | 8400 | нет |
| 6 | Водопровод ф 630мм от ул. К. Маркса до ул. Астраханская | 1990 | нет |
| 7 | Водовод ф-219 мм по ул. ул. Жулова – Тамбовская | 1840 | есть |
| 8 | Водопровод ф159мм по ул. Социалистическая | 1100 | есть |
| 9 | Водопровод ф 159мм по ул. Абульяна | 440 | есть |
| 10 | Водопровод ф 273мм по пер. Огородный | 400 | есть |
| 11 | Водопровод ф 250мм по ул.Дробильная | 410 | нет |
| 12 | Водопровод ф114мм по ул. Герцена | 920 | есть |
| 13 | Водопровод ф 114мм по ул. Таманская (2 линии) | 1800 | нет |
| 14 | Водопровод ф 250мм по ул. Батумская (через мост р. Сунжа) | 350 | есть |
| 15 | Водопровод ф 250мм по ул. Батумская от ул. Хабаровской до моста | 800 |  |
| 16 | Водопровод ф219мм по ул. Батумская от ул. Хабаровской до круговой | 1400 |  |
| 17 | Водопровод ф 323мм по ул. Хабаровская | 1700 | есть |
| 18 | Водопровод ф 273мм от ВНС-9 до ул. Сайханова | 2500 | есть |
| 19 | Водопровод ф 323мм от ВНС-9 до ул. Урицкого | 1890 | есть |
| 20 | Водопровод ф426мм по ул. Титова от ул. Рабочей до пр. Победы | 980 | есть |
| 21 | Водопровод ф250мм от ВНС-9 до ул. Батумская | 1000 | нет |
| 22 | Водопровод ф425мм по ул. Химиков от ВНС-1 до ул. Хабаровская | 600 | нет |
| 23 | Водопровод ф159мм по ул. Поповича | 1200 | нет |
| 24 | Водопровод ф325мм по ул. Дробильная от ул. Индустриальная до пер. Огородный | 1920 | нет |
| 25 | Водопровод ф323мм по ул. Фасадная от пер. Огородный до ул. Алтайская | 1200 | есть |
| 26 | Водопровод ф159мм по ул. Рыльская от ул. Пермской до ул. Мраморная | 900 | есть |
| 27 | Водопровод ф273мм по пер. Батумский от ул. Пермской до ул. Мраморная | 1600 | нет |
| 28 | Водопровод ф114мм 3-й пер. Брянский от ул. Енисейская до ул. Брянская | 1500 | нет |
| 29 | Водопровод ф159мм по ул. Пермская | 450 | есть |
| 30 | Водопровод ф114мм по ул. Володарского | 540 | есть |
| 31 | Водопровод ф 114мм по ул. Полтавская от ул. Рыльского до ул. Пермская | 480 | есть |
| 32 | Водопровод ф 114мм по ул. Мраморная от ул. Каперника до 3-го пер. Байкальский | 530 | есть |
| 33 | Водопровод ф159мм по ул. Львовская от ул. Мраморная до ул. Пермская | 800 | есть |
| 34 | Водопровод ф159мм по ул. Каперника от ПНС-9 до ул. Мраморная | 790 | есть |
| 35 | Водопровод ф114мм по ул. Цимлямская от ул. Мраморная до ул. Волжская | 800 | нет |
| 36 | Водопровод ф159мм по ул. Фасадная от пер. Огородный до пер. Аргунский | 1100 | есть |
| 37 | Водопровод ф114мм по ул. Крекинговая | 620 | есть |
| 38 | Водопровод ф219мм пос. Кирова | 260 | нет |
| 39 | Водопровод ф159мм пос. Кирова | 1885 | нет |
| 40 | Водопровод ф114мм пос. Кирова | 5335 | нет |
| 41 | Водопровод ф89мм пос. Кирова | 780 | нет |
| 42 | Водопровод ф159мм пос. Андреевская долина | 5600 | нет |
| 43 | Водопровод ф114мм пос. Андреевская долина | 3700 | нет |
| 44 | Водопровод ф89мм пос. Андреевская долина | 1900 | нет |
| 45 | Водопровод ф114мм пос. Строителей | 4400 | нет |
| 46 | Водопровод ф159мм пос. Строителей | 1850 | нет |
| 47 | Водопровод ф89мм пос. Строителей | 5300 | нет |
| 48 | Подводящий водопровод ф219мм к п. Подгорный, 1,2,3 | 1900 | нет |
| 49 | Водопровод ф114мм пос. 1-й Подгорный | 1200 | нет |
| 50 | Водопровод ф89мм пос. 1-й Подгорный | 1800 | нет |
| 51 | Водопровод ф114мм пос. 2-й Подгорный | 850 | нет |
| 52 | Водопровод ф89мм пос. 2-й Подгорный | 1400 | нет |
| 53 | Водопровод ф114мм пос. 3-й Подгорный | 700 | нет |
| 54 | Водопровод ф89мм пос. 3-й Подгорный | 1200 | нет |
| 55 | Водопровод ф159мм по ул. Донбасская от ул. Ашхабадской до ул. Елецкая | 550 | нет |
| 56 | Водопровод ф114мм по ул. Донбасская от ул. Армавирская до оврага с устройством сброса | 850 | нет |
| 57 | Водопровод ф76мм по ул. Запорожская от ул. Ашхабадская до ул. Барнаульская | 400 | нет |
| 58 | Водопровод ф76мм по ул. Ижевская от ул. Ашхабадская до ул. Барнаульская | 400 | нет |
| 59 | Водопровод ф114мм по ул. Иркутская от ул. Ашхабадская до ул. Елецкая | 550 | нет |
| 60 | Водопровод ф76мм по ул. Кисловодская | 700 | нет |
| 61 | Водопровод ф76мм по ул. Киргизская от ул. Ашхабадская | 700 | нет |
| 62 | Водопровод ф76мм по ул. Липецкая от ул. Ашхабадская | 700 | нет |
| 63 | Водопровод ф114мм по ул. Могилевская от ул.Ашхабадская с устройством сброса | 750 | нет |
| 64 | Водопровод ф76мм по ул. Нальчинская от ж/д №30,38 по ул. Ашхабадская | 520 | нет |
| 65 | Водопровод ф76мм по ул. Оренбургская от ул. Ашхабадская | 580 | нет |
| 66 | Водопровод ф 76мм по ул. Пензенская от ул. Пятигорская до ул. Оренбургская | 460 | нет |
| 67 | Водопровод ф76мм по 1пер. Пензенский от ул. Пензенской до ул. Пятигорской | 210 | нет |
| 68 | Водопровод ф76мм по 2пер. Пензенскому от ул. Пензенской до ул. Барнаульской | 220 | нет |
| 69 | Водопровод ф76мм по пер. Восьмой | 500 | нет |
| 70 | Водопровод ф159мм по ул. Барнаульская от ул. Пятигорская до ул. Донбасская | 1400 | нет |
| 71 | Водопровод ф114мм по ул. Елецкая от ул. Армавирская до ул. Оренбургская | 1220 | нет |
| 72 | Водопровод ф76мм по ул. Армавирская от ул. Елецкая с устройством сброса | 450 | нет |
| 73 | Водопровод ф76мм по ул. пер.Армавирский | 280 | нет |
| 74 | Водопровод ф57мм по 1 пер. Армавирский от ул. Армавирской | 250 | нет |
| 75 | Водопровод ф ф57мм по 2 пер. Армавирский от ул. Армавирской | 200 | нет |
| 76 | Водопровод ф ф57мм по 3 пер. Армавирский от ул. Армавирской | 210 | нет |
| 77 | Водопровод ф159мм по ул. Пятигорской от ул. Ашхабадской до ул. Барнаульской с устройством сброса | 590 | нет |
| 78 | Водопровод ф76мм от ул. Донбасская до «Мотеля» | 330 | нет |
| 79 | Водовод ф900мм на Чернореченском водозаборе (2 нитки) | 6400 | нет |
| 80 | Водовод ф726мм по ул. Мамсурова от ВНС№2 до ул. Выборгская | 3500 | нет |
| 81 | Водопровод ф325мм по ул. Индустриальная от ВНС-6 до пер. Огородный | 4200 | нет |
| 82 | Водовод ф325мм от ВНС№13 до пос. Кирова | 3800 | нет |
| 83 | Водовод ф 325мм от ВНС №13 до пос. Андреевская долина | 3800 | нет |
| 84 | Водовод ф 159мм по ул. Абульяна/ | 850 | нет |
| 85 | Водовод ф 114мм по ул. Азовская | 950 | нет |
| 86 | Водовод ф 114мм по ул. Амурская | 1150 | нет |
| 87 | Водовод ф 114мм по ул. Ангарская | 850 | нет |
| 88 | Водовод ф 89мм по пер. Аргунский | 850 | нет |
| 89 | Водовод ф 159мм по ул. Астраханская | 950 | нет |
| 90 | Водовод ф 114мм по ул. Ахриева | 750 | нет |
| 91 | Водовод ф 114мм по ул. Ацетоновая | 750 | нет |
| 92 | Водовод ф 114мм по пер. Бажова | 550 | нет |
| 93 | Водовод ф 159мм по ул. Байкальская | 700 | нет |
| 94 | Водовод ф 159мм по ул. Балашовская | 700 | нет |
| 95 | Водовод ф 114мм по ул. Батумская | 700 | нет |
| 96 | Водовод ф 250мм по ул. Батаева | 1100 | нет |
| 97 | Водовод ф 114мм по ул. Батаева | 1050 |  |
| 98 | Водовод ф 114мм по ул. Володарского | 600 | нет |
| 99 | Водовод ф 159мм по ул. Гагарина | 1000 | нет |
| 100 | Водовод ф 114мм по ул. Гагарина | 1000 |  |
| 101 | Водовод ф 114мм по ул. Гвардейская | 900 | нет |
| 102 | Водовод ф 114мм по Гризодубовой | 800 | нет |
| 103 | Водовод ф159мм по ул. Грибоедова | 2000 |  |
| 104 | Водовод ф530мм по ул. Грибоедова | 1100 |  |
| 105 | Водовод ф 89мм по ул. Герцена | 600 | нет |
| 106 | Водовод ф 76мм по пер. Герцена | 350 | нет |
| 107 | Водопровод ф114мм по 1, 2, 3 пер. Гаражный | 750 |  |
| 108 | Водовод ф 159мм по ул. Дагестанская | 2000 | нет |
| 109 | Водовод ф 76мм по пер. Донской | 250 | нет |
| 110 | Водовод ф 159мм по ул. Донецкая | 1200 | нет |
| 111 | Водовод ф 114мм по ул. Братьев Дубининых | 1000 | нет |
| 112 | Водовод ф 114мм по ул. Ермоловская | 500 | нет |
| 113 | Водовод ф 89мм по ул. Железнодорожная | 800 | нет |
| 114 | Водовод ф114мм по ул. Жулова | 800 |  |
| 115 | Водовод ф 114мм по ул. Запорожская | 750 | нет |
| 116 | Водовод ф 114мм по ул. Звездная | 950 | нет |
| 117 | Водовод ф 76мм по пер. Звездный | 250 | нет |
| 118 | Водовод ф 114мм по ул. Зеленая | 900 | нет |
| 119 | Водовод ф325мм по ул. Индустриальная | 4500 |  |
| 120 | Водовод ф 114мм по ул. Каменская | 850 | нет |
| 121 | Водовод ф 159мм по ул. Карабулакская | 1150 | нет |
| 122 | Водовод ф 114мм по ул. Кирино | 800 | нет |
| 123 | Водовод ф 114мм по ул. Кольцевая | 1000 | нет |
| 124 | Водовод ф 114имм по ул. Косогорная | 900 | нет |
| 125 | Водовод ф250мм по ул. Комсомольская | 900 |  |
| 126 | Водовод ф114мм по ул. Комсомольская | 800 |  |
| 127 | Водовод ф 159мм по ул. Красноярская | 1000 | нет |
| 128 | Водовод ф726мм по ул. Красная | 600 |  |
| 129 | Водовод ф114мм по ул. Красная | 700 |  |
| 130 | Водовод ф 114мм по ул. Крекинговая | 900 | нет |
| 131 | Водовод ф 114мм по ул. Кубинская | 900 | нет |
| 132 | Водовод ф 76мм по пер. Кубинский | 300 | нет |
| 133 | Водовод ф 114мм по пр. Культуры | 900 | нет |
| 134 | Водовод ф 159мм по ул. Лескова | 900 | нет |
| 135 | Водовод ф 114мм по пер. Лескова | 250 | нет |
| 136 | Водовод ф 114мм по ул. Летчиков | 900 | нет |
| 137 | Водовод ф 159мм по ул. К. Либнехта | 900 | нет |
| 138 | Водовод ф159мм по ул. Линейная | 1000 |  |
| 139 | Водовод ф114мм по ул. Магазинная | 900 |  |
| 140 | Водовод ф114мм по ул. К. Маркса | 1500 |  |
| 141 | Водовод ф114мм по ул. Маяковского | 1500 |  |
| 142 | Водовод ф114мм по ул. Медицинская | 1000 |  |
| 143 | Водовод ф 114мм по ул. Металлургов | 950 | нет |
| 144 | Водовод ф159мм по ул. Минская | 1050 |  |
| 145 | Водовод ф 159-219мм по ул. Мира | 1100 | нет |
| 146 | Водовод ф 89мм по пер. Можайский | 800 | нет |
| 147 | Водовод ф 159мм по ул. Николаева | 1100 | нет |
| 148 | Водовод ф 114мм по ул. Николаева | 1100 |  |
| 149 | Водовод ф219мм по ул. Никитина | 1500 |  |
| 150 | Водовод ф114мм по ул. Никитина | 1500 |  |
| 151 | Водовод ф 114мм по ул. Новгородская | 900 | нет |
| 152 | Водовод ф114мм по ул. Новогрозненская | 950 |  |
| 153 | Водовод ф 159мм по ул. Омская | 1100 | нет |
| 154 | Водовод ф114мм по ул. Орская | 800 |  |
| 155 | Водовод ф 114мм по ул. Отдыха 159 | 800 |  |
| 156 | Водовод ф 114мм по ул. Парафиновая | 700 | нет |
| 157 | Водовод ф 76мм по пер. Перекопский | 350 | нет |
| 158 | Водовод ф 114мм по ул. Полежаева | 800 | нет |
| 159 | Водовод ф325мм по пр. Победы | 360 |  |
| 160 | Водовод ф219мм по пр. Победы | 1400 |  |
| 161 | Водовод ф159мм по пр. Победы | 300 |  |
| 162 | Водовод ф114мм по пр. Победы | 1700 |  |
| 163 | Водовод ф114мм по ул. Прудная | 900 |  |
| 164 | Водовод ф 159мм по ул. Рабочая | 2500 | нет |
| 165 | Водовод ф89мм по пер. Рабкоров | 400 |  |
| 166 | Водовод ф 114мм по ул. Ржевская 159 | 900 |  |
| 167 | Водовод ф 114мм по ул. Рижская | 850 |  |
| 168 | Водовод ф114мм по ул. Смоленская | 1000 |  |
| 169 | Водовод ф 89мм по ул. 1-я Советская | 650 | нет |
| 170 | Водовод ф 114мм по ул. Сормовская | 800 | нет |
| 171 | Водовод ф114мм по ул. Солнечная | 800 |  |
| 172 | Водовод ф114мм по ул. Стадионная | 900 | нет |
| 173 | Водовод ф 114мм по ул. Строительная | 600 | нет |
| 174 | Водовод ф 114мм по ул. Тамбовская | 900 | нет |
| 175 | Водовод ф 159мм по ул. Титова | 1000 | нет |
| 176 | Водовод ф 426мм по ул. Трестовская (Калашникова) от ул. К. Маркса | 2300 | нет |
| 177 | Водовод ф 159мм по ул. Трестовская (Калашникова) | 1500 |  |
| 178 | Водовод ф114мм по ул. Ученическая 159 | 700 |  |
| 179 | Водовод ф 114мм по ул. Черниговская | 900 | нет |
| 180 | Водовод ф 114мм по ул. Чернокозова | 750 | нет |
| 181 | Водовод ф 114мм по ул. Чичерина | 2300 | нет |
| 182 | Водовод ф159мм по ул. Читинская | 1100 |  |
| 183 | Водовод ф 114мм по ул. Электротоковая | 700 | нет |
| 184 | Водовод ф 114мм по ул. Электронная | 700 | нет |
| 185 | Водовод ф 114мм по ул. Эстрадная | 600 |  |
| 186 | Водовод ф 89мм по пер. Ясный | 200 |  |
| 187 | Водовод ф820мм по ул. Батумская | 900 | нет |
| 188 | Водовод ф426мм по ул. Менделеева | 1210 | нет |
| 189 | Водовод ф720мм по ул. Мамсурова от ВНС №2 до ул. Сайханова | 3400 | нет |
| 190 | Водовод ф325мм по ул. Мамсурова (перемычка от вод.Ф720мм) | 570 | нет |
| 191 | Внутридворовые разводящие сети ф57-114мм | 88600 | нет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал г. Грозного» по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Грозный

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия по развитию систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

| Наименование модернизации | Величина, (км/ед) | Срок |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих БОС с увеличением производительности до 200 тыс. м | 200 | 2015, 2016 |
| Внедрение системы диспетчеризации и учета на КНС | 18 | 2015 |
| Частотно-регулируемые привода на КНС и существующих БОС | 20 | 2015 |

Модернизация канализационных коллекторов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорный коллектор от КНС-1 до ул. Светлая | Замена ф1000мм | п/м | 1350 |
| 2. | Напорный коллектор от КНС-4 до КНС-3 | Замена ф900мм | п/м | 1700 |
|  |  | Замена ф700мм | п/м | 1700 |
| 3. | Напорный коллектор от КНС-3 до ул. Машинная | Замена ф900мм | п/м | 1600 |
|  |  | Замена ф700мм | п/м | 1600 |
| 4. | Напорный коллектор от КНС-6 до БОС | Замена ф600мм | п/м | 900 |
|  |  | Замена ф600мм | п/м | 900 |
| 5. | Напорный коллектор от КНС-13 до КНС-1 | Замена ф300мм | п/м | 450 |
| 6. | ул. Пролетарская от ул. Ахриева до ул. Московская | Механическая очистка коллектора ф300мм | п/м | 750 |
| 7. | ул. Московская от ул. Х. Нурадилова до ул. Дзержинского | Механическая очистка коллектора ф400мм | п/м | 1300 |
| 8. | ул. Ноя Буачидзе от пр. Кадырова до ул. Лабораторная | Механическая очистка коллектора ф300мм | п/м | 500 |
| 9. | ул. Кавказская от ул. Московская-Фруктовая-Сунженская-Гурина-Урожайная-Олимпийский проезд- Тургенева- КНС-3 | Механическая очистка коллектора ф700мм | п/м | 3900 |
| 10. | ул. Субботникова от ул. Интернациональная | Механическая очистка коллектора ф200мм | п/м | 300 |
|  | до ул. Московская |  |  |  |
| 11. | ул. Первомайская от ул. Чехова до ул. Грибоедова | Механическая очистка коллектора ф600мм | п/м | 870 |
| 12. | ул. Лермонтова от ул. Слободская- Ворожева-КНС-1 | Механическая очистка коллектора ф400мм | п/м | 1100 |
| 13. | ул. Мира от пр. Революции до ул. Первомайская | Механическая очистка коллектора ф250мм | п/м | 700 |
| 14. | ул. Нефтяников от ул. Алтайская-Иналова-Февральская | Механическая очистка коллектора ф400мм | п/м | 860 |
| 15. | ул. Коммунистическая от ул. Ворожева до КНС-1 | Механическая очистка коллектора ф400мм | п/м | 800 |
| 16. | ул. Светлая от ул. Окраинная до КНС-6 | Механическая очистка коллектора ф700мм | п/м | 1100 |
| 17. | ул. Баумана от ул. Жуковского- Джамбула-КНС-3 | Механическая очистка коллектора ф400мм | п/м | 970 |
| 18. | ул. Радищево от ул.Жуковского до КНС-3 | Механическая очистка коллектора ф150мм | п/м | 970 |
| 19. | От КНС-6 по ул. Светлая-Ипподромная-микр. Ипподромный до ул. Алтайская | Механическая очистка коллектора ф1000мм | п/м | 2800 |
| 20. | ул. Деловая от ул. Февральская до ул. Федеративная | Восстановить канн. коллектор ф150мм | п/м | 450 |
| 21. | ул. Декабрьская от ул. Деловая до ул. Тасуева | Восстановить канн. коллектор ф150мм | п/м | 380 |
| 22. | ул. Б. Дудаева, 3, 5, 7, 9, 11, 13 до пр. Кирова | Восстановить канн. коллектор ф200мм | п/м | 600 |
| 23. | ул. Гикало от 1 гор. Больницы до р. Сунжа | Восстановить канн. коллектор ф150мм | п/м | 350 |
| 24. | ул. Гурина от ул. 1-я Садовая до ул. Урожайная | Восстановить канн. коллектор ф150мм | п/м | 300 |
| 25. | ул. Маяковского, 84 | Восстановить канн. коллектор ф200мм | п/м | 20 |
| 26. | пер. Димитрова до ул. Мичурина | Восстановить канн. коллектор ф160мм | п/м | 200 |
| 27. | ул. Старосунженская, 31 | Восстановить канн. коллектор ф100мм | п/м | 100 |
| 28. | ул. Ильинская, 14 | Восстановить канн. коллектор ф150мм | п/м | 200 |
| 29. | ул. Б. Хмельницкого до ОМОН | Восстановить канн. коллектор ф300мм | п/м | 300 |
| 30. | ул. Крымская | Укладка канн. трубы ф160мм | п/м | 450 |
| 31. | ул. Ноябрьская | Укладка канн. трубы ф160мм | п/м | 730 |
| 32. | ул. Верхняя от ул. Самолетная до ул. Сенная | Укладка канализации ф160мм | п/м | 730 |
| 33. | ул. Флотская от ул. Самолетная до ул. Кузбасская | Укладка канализации ф160мм | п/м | 1100 |
| 34. | КНС-5 от ул. Белова до р. Сунжа | Замена канализации ф300мм | п/м | 700 |
| 35. | ул. Степная от пер. Степной до ул. Профсоюзная | Укладка канализации ф160мм | п/м | 1250 |
| 36. | ул. Горная от ул. Самолетная до ул. Кузбасская | Укладка канализации ф160мм | п/м | 850 |
| 37. | ул. Самашкинская от ул. Батумская до 3 пер. Сайханова | Механическая очистка канал. коллектора ф600мм | п/м | 400 |
| 38. | ул. Калинина от ул. Избербашская до пр. Кадырова | Замена канализации ф200мм | п/м | 400 |
| 39. | ул. Раскова, 122, 127 | Замена канализации ф200мм | п/м | 300 |
| 40. | ул. Урицкого, 4а | Замена канализации ф200мм | п/м | 200 |
| 41. | пер. Лермонтова, 3, 12 | Замена канализации ф200мм | п/м | 280 |
| 42. | ул. Гвардейская, 3 | Замена канализации ф100мм | п/м | 250 |
|  | Рабочая, 78/5 |  |  |  |
| 43. | пос. Кирова | Укладка и восстановление канн. сетей | п/м | 38000 |
|  |  | Строительство очистного сооружения |  |  |
| 44. | ул. Крекинговая от ул. Индустриальная до конца | Замена канализации тр. ф150мм | п/м | 650 |
| 45. | ул. Жулова от ул. Индустриальная до конца | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 360 |
| 46. | ул. Ермоловская от ул. Индустриальная до конца | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 400 |
| 47. | ул. Стадионная от ул. Можайская до пер. Огородный | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 850 |
| 48. | ул. Фасадная от пер. Донской до пер. Огородный | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 730 |
| 49. | От ул. Родниковая до КНС-2 | Замена канализации тр. ф530мм | п/м | 1100 |
| 50. | ул. Мира от ул. Никитина до ул. К. Маркса | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 160 |
| 51. | ул. Никитина от ул. Чернокозова до ул. Мира | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 120 |
| 52. | ул. Титова от пр. Путина до ул. Р. Люксембург | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 160 |
| 53. | ул. Барнаульская от ул. Иркутская до ул. Донбасская | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 800 |
| 54. | пр. Культуры-Погуляева от ул. Индустриальная | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 1000 |
|  | до ул. Лескова |  |  |  |
| 55. | ул. Р. Люксембург дворовая разводка | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 2500 |
| 56. | ул. Комсомольская-Рабочая до ул. Чернышевского | Укладка канализации тр. ф150мм | п/м | 1000 |
| 57. | гор. Нефтемайск до КНС – 9 | Механическая очистка канализ. коллектораф200мм | п/м | 1500 |
| 58. | От КНС – 9 до КНС – 6 | Механическая очистка кан. коллектора ф500-1000мм | п/м | 2200 |
| 59. | ул. З. Ильича от ул. 1 Линия до ул. 13 Линий (левая сторона) | Механическая очистка канал. коллектора | п/м | 3150 |
| 60. | гор. Маяковского от ул. Белинского до дома № 70 | Механическая очистка канал. коллектора | п/м | 300 |
| 61. | гор. Иванова (левая часть) | Механическая очистка кан. коллектора | п/м | 1200 |
|  | Всего канализация: |  |  | 93340 |

Реализация мероприятий по замене канализационных коллекторов

| Наименование модернизации | Величина, (км/ед) | Срок |
| --- | --- | --- |
| Замена сетей/новой строительство | 65,27 | 2015 – 2017 |
| Восстановление сетей | 2,90 | 2015 |
| Механическая очистка | 25,67 | 2015 |