Приложение

к решению Совета депутатов

города Грозного

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ по изменению генерального плана

| Наименование | гриф | инв.№ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка | н/с |  | Сшив формата А 4 |
|  | Проект изменений генерального плана в графической форме: |
| № п/п | Наименование | гриф | инв.№ | Масштаб | Примечание |
| 1 | Генеральный (проектный) план. Основной чертеж. | н/с |  | М 1:20 000 | Новая редакция |
| 2 | Схема планируемых границ функциональных зон | н/с |  | М 1:20 000 | Новая редакция |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info	2

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Общая часть 	 5

2.	Изменения границы населенного пункта город Грозный 	 6

3.	Изменения функционального зонирования города Грозный. . 	 31

- Изменение функционального зонирования в границах населённого пункта. . 	 31

- Изменение функционального зонирования в границах городского округа вне границ населённого пункта г. Грозный. . 	 33

- Изменения технико-экономических показателей генерального плана города Грозного. 35

- Приложения: 	 36

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

3

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Авторский коллектив:

Бережная В.Н.

Ивачева Н.В.

Состав рабочей группы:

Бережная В.Н.	главный архитектор проекта,

Ивачева Н.В.	руководитель группы, кадастровый инженер

Текстовая часть проекта корректировки выполнена главным архитектором проектов -   В.Н. Бережной

Графическая часть проекта выполнена   Н.В. Ивачевой.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачев.

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием графического редактора «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Pro-2010».

При	подготовке	данного	проекта	использовано	исключительно

лицензионное программное обеспечение.

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

4

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

1.Общая часть

Настоящие изменения в действующий генеральный план Муниципального образования «Город Грозный» Чеченской Республики подготовлены на основании распоряжения Мэрии города Грозного от 12 июля 2016 года № 410 «О разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Грозного», заявлений и предложений, поступивших в Мэрию города Грозного, от заинтересованных лиц на основании ч. 17, ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект изменений подготовлен ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Части 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления»;

- Распоряжения Мэрии города Грозного от 12 июля 2016 года № 410 «О разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Грозного»;

- Договора № 54-2016 от 22.07.2016г. на выполнение работ по подготовке проекта корректировки генерального плана муниципального образования «Город Грозный» (в части изменения границ населенного пункта г. Грозный и исключения из границ населённого пункта земель промышленности).

В рамках работы по подготовке проекта изменений выполнено:

- Подготовлена настоящая пояснительная записка;

- Откорректированы   в   необходимом   объеме   графические   материалы генерального плана МО «Город Грозный».

5.	Изменения вносятся в графическую часть утвержденного
(действующего) генерального плана, выполненного ОАО «Российский
институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»
(ОАО «Гипрогор») в 2010 году, с учётом изменений в генеральный
план муниципального образования «Город Грозный» (в части
изменения границ населенного пункта г. Грозный для размещения
полигона по захоронению твердых бытовых отходов), выполненной
ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный
центр» в 2015 г., утверждённых Решением Совета депутатов города
Грозного №33 от 27 июня 2016 года.

Предлагаемый проект изменений в генеральный план города Грозного подлежит согласованию в порядке определенном в ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящий проект изменений в генеральный план города Грозного подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном с п. 11 ст. 24 и ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

5

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

2. Изменения границы населенного пункта город Грозный.

Граница городского округа «город Грозный», установлена законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года №44-РЗ «Об образовании муниципального образования город Грозный, установления его границы и наделении статусом городского округа.

Изменениями	в    генеральный     план    города     Грозный,     утверждёнными

Решением Совета депутатов города Грозного №33 от 27 июня 2016 года установлена граница населённого пункта г. Грозного. Площадь города, в границах населённого пункта составляет 32398,28 га.

Общая площадь территории в границах городского округа «Город Грозный» и населенного пункта город   Грозный составляет   32415,81 га.

Настоящий проект изменений не затрагивает и сохраняет неизменными границы муниципального образования городского округа «город Грозный», установленные законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 44-РЗ «Об образовании муниципального образования город Грозный, установления его границы и наделении статусом городского округа».

Настоящий проект корректировки генерального плана выполнен в части
изменений	границы	населенного	пункта	Грозный,	предусматривающих

исключение из его границ территорий, занятых земельными участками промышленных и коммунальных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в юго-западной части городского округа.

Проект корректировки предусматривает также исключение из границ населённого пункта город Грозный территорий занятых полигоном ТБО МСЖКХ, ГРС-1 и участком магистрального газопровода, размещение которых в границах населённых пунктов запрещается в соответствии с требованиями ч. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 24 июня 1998 года № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления», СП 36.13330.2012 и СП 36.13330.

Общая площадью земель, планируемая к исключению из границ городского округа, составит 2504,28 га.

Перечень земельных участков, которые полностью или частично исключаются из границ населенного пункта города Грозный, сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости, приведён в таблице 2.1:

1 Согласно Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования город Грозный, установления его границы и наделением его статусом городского округа»

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

6

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Таблица 2. 1

Сведения о земельных участках, полностью или частично исключаемых из границ

населённого пункта г. Грозный.

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:17:0358001:2 | 631959 | 20, г Грозный, р-н Заводской, п.Андреевская долина, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / МУП "Вторсырье" |
| 20:17:0000000:107 875(6) | 41961 | 20, г Грозный, р-н Заводской, На западе г. Грозного граничит с запада пос. Андреевская долина с востока вдоль дороги Грозный-Алхан- Кала, Чеченская Республика | Земли лесного фонда | - / Защитные леса |
| 20:17:0000000:107 875(7) | 857387,6 | 20, г Грозный, р-н Заводской, На западе г. Грозного граничит с запада пос. Андреевская долина с востока вдоль дороги Грозный-Алхан- Кала, Чеченская Республика | Земли лесного фонда | - / Защитные леса |
| 20:17:0358002:102 9 | 15000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Городское участковое лесничество, квартал №10, выдел №4,11 РГУ, Чеченская респ, РГУ"Астрахановка" | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда / РГУ "Грозненское лесничество" |
| 20:17:0359001:856 | 466464 | 20, г Грозный, р-н Заводской, п Андреевская долина, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Промышленные предприятия с санитарно- защитной зоной |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

7

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

|  | Площадь участка, |  |  | Вид разрешённого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый | исключаемая | Адрес | Категория | использования/ |
| номер | из границ |  | земель | Вид |
|  | населённого пункта, кв.м |  |  | использования по документу |
|  |  |  |  | от 100 до 300 м |
| 20:17:0000000:134 | 3,0 | 20, г Грозный, от | Земли | Для размещения |
| 251 |  | пересечения ул. | населённых | объектов |
|  |  | Сайханова с ул. Иртышская до пересечения ул. Б. Хмельницкого с ул. Монтажная, Чеченская Республика | пунктов | жилищно- коммунального хозяйства / Кольцевой газопровод высокого давления |
| 20:17:0000000:134 | 36,7 | 20, г Грозный, от | Земли | Для размещения |
| 251(5) |  | пересечения ул. | населённых | объектов |
|  |  | Сайханова с ул. Иртышская до пересечения ул. Б. Хмельницкого с ул. Монтажная, Чеченская Республика, г Грозный | пунктов | жилищно- коммунального хозяйства / Кольцевой газопровод высокого давления |
| 20:17:0359001:932 | 420000 | 20, г Грозный, р-н | Земли | - / для |
|  |  | Заводской, ул | населённых | промышленного |
|  |  | Коперника, 80, Чеченская Республика | пунктов | предприятия с санитарно- защитной зоной 300 м и более |
| 20:17:0359001:880 | 33226 | 20, г Грозный, р-н | Земли | - / Для |
|  |  | Заводской, ул | населённых | размещения |
|  |  | Коперника, Чеченская Республика | пунктов | завода по производству полиэтиленовых труб и пеноблоков |
| 20:17:0359001:879 | 33600 | 20, г Грозный, р-н | Земли | - / Для |
|  |  | Заводской, ул | населённых | размещения |
|  |  | Коперника, Чеченская Республика | пунктов | завода по производству комбикормов |
| 20:17:0359001:855 | 3536 | 20, г Грозный, р-н | Земли | Промышленные |
|  |  | Заводской, п | населённых | предприятия с |
|  |  | Андреевская долина, Чеченская Республика | пунктов | санитарно-защитной зоной от 100 до 300 м |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

8

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:17:0359001:931 | 1217871,6 | 20, г Грозный, п Андреевская долина, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для использования в качестве сельскохозяйств енных угодий/- |
| 20:17:0359001:1 | 15500 | 20, г Грозный, Андреевская долина, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для добычи и разработки полезных ископаемых / ГРС-1 "Чеченгазпром" |
| 20:17:0000000:134 251(40) | 323,4 | 20, г Грозный, от пересечения ул. Сайханова с ул. Иртышская до пересечения ул. Б. Хмельницкого с ул. Монтажная, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов жилищно- коммунального хозяйства/ Кольцевой газопровод высокого давления |
| 20:17:0359001:630 | 278375 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Садоводческое товарищество "Андреевская долина", Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для ведения дачного хозяйства |
| 20:17:0329001:2 | 20330 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Андреевская долина, 17, из земель ГУП "Чеченграждан- строй", Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов/ Для ведения производственно й деятельности |
| 20:17:0359001:935 | 20832 | 20, г Грозный, р-н Заводской, пос.Андреевская долина, ноходившегося в пользовании ГУП "ОДН ЧУС им. Э.Э.Исмаилова", | Земли населённых пунктов | - / для использования базы ССМУ-13 |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

9

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чеченская Республика, Для размещения складских помещений |  |  |
| 20:17:0358002:82 | 197163 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Садоводческое товарищество "Андреевская долина", Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | -/ Для ведения дачного хозяйства |
| 20:17:0358002:130 8 | 38000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, п. Андреевская долина, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | -/Для размещения складских помещений и строительства производственно й базы |
| 20:17:0360026:605 | 1000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, (между газовой трубой и насыпью мазутной ямы), Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения складских помещений/ |
| 20:17:0360026:577 | 1500 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, (между газовой трубой и насыпью мазутной ямы), Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -/Для строительства цеха по обработке природного камня |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

10

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:17:0360026:576 | 1500 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, (между газовой трубой и насыпью мазутной ямы), Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Для строительства цеха по производству моющих и чистящих средств бытовой химии |
| 20:17:0329001:134 | 2713466,5 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0329001:133 | 988600 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, | Для размещения иных объектов промышленност и, энергетики, |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

11

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0359001:2 | 43818 | 20, г Грозный, р-н Заводской, НПЗ, им.Шерипова, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0329001:136 | 208121 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения иных объектов промышленност и / Для строительства Грозненской ТЭС |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

12

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:17:0329001:135 | 500 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химическая, б/н, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Под строительство производственн ых и административн ых зданий и сооружений |
| 20:17:0330001:47 | 18384 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, находящийся в пользовании ГУП "Горэлектротранс" | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для общего пользования (уличная сеть) / Для производства строительных материалов |
| 20:00:0000000:3(1) | 309516 | 20, с Северо- Кавказская железная дорога, Чеченская респ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожно го трансп Полоса отвода железной дороги орта / |
| 20:17:0330001:107 | 4520434 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

13

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0359001:42 | 31096 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Прудная, д 1, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Под размещение погрузочно- разгрузочной станции ЭЛОУ- АВТ |
| 20:17:0330001:115 | 1628 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0330001:507 | 100418 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул | Земли промышленности, | - / ЗАО ГрозНИИ |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

14

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индустриальная, 8, Чеченская Республика | энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
| 20:17:0330001:92 | 28168 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения газопр Для размещения Газонаполнител ьной станции (СУГ) оводов / |
| 20:17:0330001:71 | 24378 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального | Для размещения промышленных объектов / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

15

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

|  | Площадь участка, |  |  | Вид разрешённого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый | исключаемая | Адрес | Категория | использования/ |
| номер | из границ |  | земель | Вид |
|  | населённого пункта, кв.м |  |  | использования по документу |
|  |  |  | назначения |  |
| 20:17:0330001:53 | 5025 | 20, р-н Заводской, г | Земли | Для размещения |
|  |  | Грозный, ул | населённых | объектов |
|  |  | Химиков, Чеченская Республика | пунктов | энергетики / Под размещение ПС 35/10кВ Западная |
| 20:17:0330001:277 | 10000 | 20, г Грозный, р-н | Земли | Для иных видов |
|  |  | Заводской, ул | промышленности, | использования, |
|  |  | Хабаровская, 4 б, | энергетики, | характерных для |
|  |  | Чеченская | транспорта, связи, | населённых |
|  |  | Республика | радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | пунктов / Для размещения складских помещений |
| 20:17:0330001:276 | 11700 | 20, г Грозный, р-н | Земли | Для иных видов |
|  |  | Заводской, ул | промышленности, | использования, |
|  |  | Хабаровская, 4 а, | энергетики, | характерных для |
|  |  | Чеченская | транспорта, связи, | населённых |
|  |  | Республика | радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | пунктов / Для размещения складских помещений |
| 20:17:0330001:552 | 9992,1 | 20, г Грозный, р-н | Земли | Для размещения |
|  |  | Заводской, ул | населённых | автомобильных |
|  |  | Химиков [856], Чеченская Республика | пунктов | дорог и их конструктивных элементов / Для |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

16

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | размещения автомобильных дорог местного значения |
| 20:17:0330001:550 | 7931 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул им. Братьев Дубининых [243], Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов / Для размещения автомобильных дорог местного значения |
| 20:17:0330001:559 (1;2) | 4144,8 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская [850], Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов / Для размещения автомобильных дорог местного значения |
| 20:17:0330001:504 | 97048 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Бр. Дубининых, 23, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для научно- исследовательск их целей / Для научно- исследовательск их целей |
| 20:17:0330001:65 | 62627 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Братьев Дубининых, 23, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, | - / Для научно- исследовательск их целей |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

17

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
| 20:17:0000000:134 177 | 3688,6 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Боевая [87], Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для размещения автомобильных дорог |
| 20:17:0330001:61 | 31799 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская, д 10, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0330001:492 | 100 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химиков, /Бр.Дубининых, Чеченская респ | Земли населённых пунктов | - / Для размещения энергоснабжаю-щего распределитель ного пункта |
| 20:17:0330001:545 | 25 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химиков, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для общего пользования (уличная с Для строительства опоры воздушной линии еть)- / |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

18

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:17:0000000:145 (16) | 40,2 | 20, р-н Заводской, г Грозный | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения объектов энергетики -/ ПС "ТЭЦ- 2"ПС"Черноречь е" Л-9/9 А |
| 20:17:0000000:37 | 48 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов энергетики - / ВЛ 35 кВ АС Западная -ПС Тепличная Л-11 ОАО РАО "ЕЭС"Росиии" |
| 20:17:0330001:518 | 45339 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / 2 эстакада ГРНБ |
| 20:17:0330001:519 | 4000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская, Чеченская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, | - / 2 эстакада ГРНБ |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

19

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Республика | радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
| 20:17:0330001:498 | 4000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская, (смежный с участком №2 от 2-й арки в сторону ул. Бр. Дубининых), Чеченская респ | Земли населённых пунктов | - / Для строительства цеха по деревообработк е |
| 20:17:0330001:546 | 9000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Хабаровская, б/н, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Для строительства торговой базы |
| 20:17:0330001:68 | 285687 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения | Для размещения иных объектов промышленност и / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

20

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | рекультивации земель) |
| 20:17:0335001:89 | 1200 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химзаводская/Ради озаводская, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для осуществления коммерческой деятельности и бытового обслуживания |
| 20:17:0335001:88 | 1100 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химзаводская, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для строительства торгового комплекса |
| 20:17:0335001:82 | 7361 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ст. Грозный,2121 км ПК9+50м по 2122 км ПК1+25м., Чеченская респ | Земли населённых пунктов | - / Для коммерческой деятельности |
| 20:17:0335001:105 | 4000 | 20, г Грозный, ул Прудная, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Для ведения коммерческой деятельности |
| 20:17:0335001:81 | 26600 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Зеленая, Чеченская | Земли населённых пунктов | - / Для размещения ООО " Обувная |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

21

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | респ |  | фабрика " |
| 20:17:0335001:37 | 42647 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ост. "ст. Алды", Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0000000:134 536 | 5408 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул ст. Алды [975], Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов / Для размещения автомобильных дорог местного значения |
| 20:17:0335001:108 | 9000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, возле пикета 775 км по правую сторону в районе ст. Алды, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для сельскохозяйств енного производства/ Для размещения объектов сельскохозяйств енного назначения |
| 20:17:0335001:106 | 12500 | 20, г Грозный, р-н Заводской, возле | Земли промышленности, | Для иных видов использования, |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

22

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пикета 775 км по правую сторону в районе ст. Алды, Чеченская Республика | энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | характерных для населённых пунктов / Для строительства офиса, складских помещений и ГНС |
| 20:17:0335001:109 | 10000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, возле ст. Алды, по правую сторону в районе товарного двора, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Для размещения объектов сельскохозяйств енного назначения |
| 20:17:0335001:93 | 135000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, район Радиозавода, 17, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для размещения ГУП "Грозненский завод железобетонных конструкций |
| 20:17:0000000:134 700(1) | 47108,5 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для прокладки трубопровода питьевой воды |
| 20:17:0361001:17 | 1213879 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химическая, 5, Чеченская | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, | - / Земли подлежащие восстановлению ранее |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

23

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Республика | радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0335001:107 | 2500 | 20, ЧР, г.Грозный, Заводской р-н, ул. Химзаводская, бывшая территория водолечебницы | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / для строительства производственно й базы и АЗС |
| 20:17:0335001:35 | 2152 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химиков, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

24

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:17:0330001:59 | 62000 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Химическая, 5, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленност и / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0330001:63 | 1294364 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Кирова, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0335003:3 | 51851 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Кирова, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

25

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | земли иного специального назначения |  |
| 20:17:0335003:4 | 224622 | 20, г Грозный, р-н Заводской, п Кирова, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Земли подлежащие восстановлению ранее отработанных земель (путем рекультивации земель) |
| 20:17:0335003:19 | 13333 | 20, г Грозный, р-н Заводской, пос.Кирова на реке Сунжа, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения гидроэлектроста нций / Для строительства малой ГЭС №1 |
| 20:17:0335002:228 | 1200 | 20, г Грозный, р-н Заводской, пос. Кирова, ул. Амурская, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | - / Для строительства биологических очистных сооружений |
| 20:17:0000000:30 | 446 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов энергетики / ОАО РАО "ЕЭС России ВЛ 110 кВ" ПС ГРП - ПС ТЭЦ -2 Л-105 |
| 20:17:0000000:136 479 | 180 | 20, г Грозный, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, | Для размещения иных объектов промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

26

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения / Под объекты инженерного оборудования Электроснабжен ия ПС "Г-330" - "ТЭЦ- 2" Л- 136/137 |
| 20:17:0000000:145 | 523,7 | 20, р-н Заводской, г Грозный | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения объектов энергетики / ПС "ТЭЦ- 2"ПС"Черноречь е" Л-9/9 А |
| 20:17:0000000:29 | 125 | 20, г Грозный, р-н Заводской | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов энергетики / ОАО РАО "ЕЭС России " ВЛ-110 кВ № 114/115 |
| 20:17:0000000:37 | 80,2 | 20, г Грозный, р-н Заводской, Чеченская Республика | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов энергетики / ВЛ 35 кВ АС Западная -ПС Тепличная Л-11 |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

27

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

| Кадастровый номер | Площадь участка, исключаемая из границ населённого пункта, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешённого использования/ Вид использования по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОАО РАО "ЕЭС" России" |
| 20:17:0330001:548 | 810,7 | 20, г Грозный, р-н Заводской, ул Индустриальная, Чеченская Республика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - / Для строительства опоры воздушной линии |

ВСЕГО:	17046281,6

Помимо вышеперечисленных земельных участков, к исключению из границ населённого пункта г. Грозный планируются земли общей площадью 799,65 га, сведения о которых в ГКН в настоящее время отсутствуют.

Схема границ муниципального образования «Город Грозный», в соответствии с действующим генеральным планом приведена на рисунке 2.1.

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

28

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Рис.2.1. Схема границ муниципального образования «Город Грозный», в соответствии с

действующим генеральным планом.

Схема изменения границы населённого пункта города Грозного приведена на рисунке 2.2.

Рис.2.2. Изменение границы населённого пункта г. Грозный.

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

29

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Площадь населённого пункта уменьшится по сравнению с данными действующего генерального плана на 2504,28 га и составит 29894,0 га.

Сравнение показателей баланса территорий городского округа город Грозный соответственно до и после настоящих изменений приведено ниже в таблице 2.2.

Табл.2.2. Баланс территорий.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Площадь (утвержденный ГП) | % | Площадь с учетом внесенных изменений | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь городского округа | га | 32415,8 | 100 | 32415,8 | 100 |
| 2 | Земли населенного пункта | га | 32398,28 | 99,95 | 29894,0 | 92,2 |
| 3 | Земли иных категорий | га | 17,52 | 0,05 | 2521,8 | 7,8 |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info	30

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

3.    Изменения функционального зонирования города Грозный.

3.1 Изменение функционального зонирования в границах населённого пункта.

Корректировка	материалов	генерального	плана	муниципального

образования «Город Грозный» в части функционального зонирования выполнена
на основании поступивших в Департамент строительства и архитектуры Мэрии г.
Грозного предложений от заинтересованных лиц, а также ходатайства
Министерства	промышленности	и	энергетики	Чеченской	республики,

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской республики, Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии Города Грозного.

В соответствии с письмом Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного № 1440-17 от 18.08.2016г. проектом корректировки генерального плана, в границах населённого пункта предлагаются локальные изменения функциональных зон в четырех разных частях города.

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана города Грозного в редакциях соответственно до и после внесения изменений (Рис. 3.1.1 -3.1.3).

Рис. 3.1.1

Фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана

г. Грозный в редакциях соответственно до и после внесения изменений

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

31

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Рис. 3.1.2.

Фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана

г. Грозный в редакциях соответственно до и после внесения изменений

В редакции действующего генерального плана

В новой редакции генерального плана с учетом настоящих изменений

Рис. 3.1.3.

фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана

г. Грозный в редакциях соответственно до и после внесения изменений

В редакции действующего генерального плана

В новой редакции генерального плана с учетом настоящих изменений

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info                                                                         32

Проект корректировки Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

3.2 Изменение функционального зонирования в границах городского округа вне границ населённого пункта г. Грозный.

Данным проектом корректировки генерального плана, выполнено функциональное зонирование территории, которую планируется вывести за границы населённого пункта. Функциональное зонирование данной территории выполнено в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 30.01.2012 г. №19.

За границей населённого пункта г. Грозный, на территории городского округа планируется размещение следующих функциональных зон:

Зона производственного использования;

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона рекреационного использования;

Зона специального назначения.

На рис.3.2.1 приведены фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана г. Грозный в редакциях соответственно до и после внесения изменений для территории городского округа, планируемой за границей населённого пункта:

Рис. 3.2.1

Фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана

г. Грозный в редакциях соответственно до и после внесения изменений

В редакции действующего генерального плана

В новой редакции генерального плана с учетом настоящих изменений

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info                                                                                                         33

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Рис. 3.2.1

Фрагменты схемы планируемых границ функциональных зон генерального плана

г. Грозный в редакциях соответственно до и после внесения изменений

В редакции действующего генерального плана

В новой редакции генерального плана с учетом настоящих изменений

Изменение функционального зонирования отображено в графической части проекта.

Ниже приведён баланс территории, планируемой к исключению из границ населённого пункта г. Грозный   (табл. 3.1.2)

Таблица 3. 2.1 Баланс территории городского округа, расположенной за границей населённого пункта г. Грозный.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории городского округа за границей населённого пункта г. Грозный | га | 2521,8 | 100% |
| 2. | В том числе: Зона производственного использования | га | 1527,2 | 60,5 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 163,9 | 6,5 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 150,5 | 6,0 |
| 5. | Зона рекреационного использования | га | 604,7 | 24,0 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 75,5 | 3 |

В дополнение к Положению о территориальном планировании утверждённого генерального плана, в приложении 1 настоящего проекта корректировки генерального плана приведена редакция в части сведений о видах, назначении и наименованиях функциональных зон, планируемых для размещения в границах городского округа Город Грозный и исключаемых из границ населённого пункта г.Грозный.

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info                                                                            34

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

4.    Изменения технико-экономических показателей генерального

плана города Грозного.

Пункт 1. (Территория) Технико-экономических показателей генерального плана, приведённых в 10-м разделе Тома 1 и 21-м разделе Тома 2 изложить в следующей редакции:

Основные технико-экономические показатели генерального плана города Грозного.

| № п/п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.0. | Площадь городского округа | га | 32415,8 | 32415,8 |
| 1.1. | Площадь населённого пункта | га | 32398,28 | 29894,0 |

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

35

Проект корректировки Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

5.    Приложения:

№ 1. Сведения   о видах, назначении и наименованиях функциональных зон, планируемых для размещения в границах городского округа Город Грозный и исключаемых из границ населённого пункта г. Грозный.

№ 2. Копия технического задания (Приложение №1 к договору № 54-2016 от 22.07.2016 г.)

№ 3. Копия письма Департамента строительства и архитектуры г. Грозного № 1440 – 17 от 18.08.2016г.

№ 4. Генеральный (проектный) план. Основной чертеж (новая редакция).

№ 5. Схема планируемых границ функциональных зон (новая редакция).

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

36

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Приложение №1

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях функциональных зон, планируемых для размещения в границах городского округа Город Грозный и   исключаемых из границ населённого пункта г. Грозный.

1.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ЗОНЫ     РАСПОЛОЖЕННЫЕ  ЗА  ГРАНИЦАМИ  НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ

1.1.	ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение	за	границами	населенного	пункта	различных	объектов

Индустриального парка (производственных предприятий, коммунальных предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, складов, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС, а также коммерческих объектов, объектов общественно-делового назначения).

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Для зоны производственного использования установлены следующие параметры:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значени е |
| --- | --- | --- |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,6 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

СВЕДЕНИЯ   О  ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТАХ   ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

В      пределах      зоны      производственного      использования      возможно      размещение объектов федерального значения в сфере  федерального  транспорта (железнодорожного, воздушного, трубопроводного), автомобильных дорог федерального значения; энергетики, обороны и безопасности государства.

СВЕДЕНИЯ  О  ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

В      пределах      зоны      производственного      использования      возможно      размещение объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, иных областей в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

37

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В пределах зоны производственного использования возможно размещение планируемых объектов местного значения городского округа в сфере электро, газо, тепло, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения и иных объектов необходимых для решения вопросов местного значения городского округа.

1.2.	ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ  И  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Размещение за границами населенного пункта различных объектов инженерного обеспечения, в т.ч. коридоров пропуска коммуникаций, объектов транспорта, в т.ч. полосы отвода железных и автомобильных дорог, объектов капитального строительства, относящихся к обслуживанию транспортной инфраструктуры, а также объекты инфраструктуры обеспечения движения – объекты радионавигационного обеспечения движения воздушного транспорта и т.п..

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Для      зоны      инженерной	и      транспортной    инфраструктуры      не      установлены

параметры функциональной зоны:

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ
В   пределах     зоны   инженерной     и   транспортной        инфраструктуры  возможно

размещение объектов федерального значения в сфере федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, трубопроводного), автомобильных дорог федерального значения; энергетики, обороны и безопасности государства.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ
В      пределах      зоны      инженерной и транспортной инфраструктуры      возможно

размещение объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, иных областей в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В     пределах     зоны     инженерной  и транспортной   инфраструктуры    возможно

размещение    планируемых    объектов    местного    значения    городского    округа    в    сфере электро,    газо,    тепло,    водоснабжения    и    водоотведения,    автомобильных    дорог    местного

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

38

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

значения    и    иных    объектов    необходимых    для    решения    вопросов    местного    значения городского округа.

1.3.	ЗОНА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (в том числе пашнями,
сенокосами, пастбищами для выпаса домашнего скота, залежами, территории, занятые
многолетними	насаждениями	(садами	и	др.)),	дачными	хозяйствами,

внутрихозяйственными	дорогами,	коммуникациями,	лесными	насаждениями,

предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции за границами населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Для     зоны     сельскохозяйственного     использования     не     установлены     параметры функциональной зоны:

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТАХ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В    пределах    зоны    сельскохозяйственного    использования    возможно    размещение объектов федерального значения в сфере  федерального  транспорта (железнодорожного, воздушного, трубопроводного), автомобильных дорог федерального значения; энергетики, обороны и безопасности государства.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

В    пределах    зоны    сельскохозяйственного    использования    возможно    размещение объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, иных областей в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В пределах зоны сельскохозяйственного использования возможно размещение планируемых объектов местного значения городского округа в сфере электро, газо, тепло, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения и иных объектов необходимых для решения вопросов местного значения городского округа.

1.4.	ЗОНА  РЕКРЕАЦИОННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

39

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Размещение за границами населенного пункта лесов, лесопарков, лугопарков, объектов рекреационного назначения, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха, пляжей.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Для зоны рекреационного назначения установлены следующие параметры:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 (для парков) 0,0 (для лесов, лесопарков, лугопарков) 2 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

В    пределах    зоны    рекреационного    назначения    возможно    размещение    объектов федерального       значения       в       сфере        федерального       транспорта       (железнодорожного, воздушного, трубопроводного), автомобильных дорог федерального значения; энергетики, обороны и безопасности государства.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

В    пределах    зоны    рекреационного    назначения    возможно    размещение    объектов регионального      значения      в      области      транспорта      (железнодорожного,      воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, иных областей в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В пределах зоны рекреационного назначения возможно размещение планируемых объектов местного значения городского округа в сфере электро, газо, тепло, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения и иных объектов необходимых для решения вопросов местного значения городского округа.

2 Для застройки объектами капитального строительства за исключением объектов инженерной инфраструктуры

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

40

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

1.5.	ЗОНА  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Размещение за границами населенного пункта кладбищ, крематориев, колумбариев, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, зелёных насаждений защитного назначения.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Для зоны специального назначения установлены следующие параметры:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 1,0 0,0 (для зеленых насаждений защитного назначения) 3 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

В     пределах     зоны     специального     назначения     возможно     размещение     объектов федерального       значения       в       сфере        федерального       транспорта       (железнодорожного, воздушного, трубопроводного), автомобильных дорог федерального значения; энергетики, обороны и безопасности государства.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ  РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

В     пределах     зоны     специального     назначения     возможно     размещение     объектов регионального      значения      в      области      транспорта      (железнодорожного,      воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, иных областей в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В пределах зоны специального назначения возможно размещение планируемых объектов местного значения городского округа в сфере электро, газо, тепло, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения и иных объектов необходимых для решения вопросов местного значения городского округа.

3 Для застройки объектами капитального строительства за исключением объектов инженерной инфраструктуры

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

41

Проект корректировки  Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Приложение №2

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

42

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

43

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

44

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

Приложение №3

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

45

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

46

Проект корректировки    Генерального плана МО «Город Грозный» Чеченской Республики

44

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г., www.urgc.info

47