| Утверждено Постановлением Мэрии города Грозного №_____ от «___» _________2015 г Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2016 год на период до 2028 года г. Грозный 2015 г. |
| --- |
| СОДЕРЖАНИЕ |
| № п/п | Наименование | № раздела | Стр. |
| 1 | Введение. |  | 3 |
| 2 | Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть теплоснабжения |  | 8 |
| 3 | Изменения, внесенные в раздел «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» | 1 |  |
| 4 | Изменения, внесенные в раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | 2 | 13 |
| 5 | Изменения, внесенные в раздел «Перспективные балансы теплоносителя» | 3 | 85 |
| 6 | Изменения, внесенные в раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | 4 | 89 |
| 7 | Изменения, внесенные в раздел «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 5 | 94 |
| 8 | Изменения, внесенные в раздел «Перспективные топливные балансы» | 6 | 123 |
| 9 | Изменения, внесенные в раздел «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | 7 | 141 |
| 10 | Изменения, внесенные в раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | 9 | 141 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозного на период до 2028 годов выполнена в соответствии с муниципальным контрактом К-15/12 от 20.05.15 г.,  заключенного  между   КГХ Мэрии г. Грозного и ООО «АльфаСтройГрупп»

Схема теплоснабжения городского округа г. Грозного утверждена  постановлением Мэрии города г. Грозного  №21 от 18.02.2014 г

Актуализация схем теплоснабжения  городского поселения г. Грозный выполнена  в  соответствии с требованиями Федерального  закона  от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской  Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схем теплоснабжения выполняется в целях уточнения существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,  обеспечения  надежного теплоснабжения наиболее экономичным  способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же в связи с строительством ТЭС в Грозном и необходимостью строительства тепловых сетей для подключения и перевооружения  стационарных источников теплоснабжения города. Ориентировочная стоимость технического перевооружения 12-ти котельных и строительство тепловых сетей для подключения к ТЭС составляет 2184,357 млн. руб.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения  потребителей  в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной  выработки тепловой и электрической энергии для организации  теплоснабжения  с  учетом  ее экономической обоснованности;

- соблюдение  баланса  экономических  интересов  теплоснабжающих

организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности  схемы  теплоснабжения  с  иными  программами  развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение  экономически  обоснованной  доходности  текущейдеятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  теплоснабжения  инвестированного капитала.

Техническая база для выполнения актуализации схем теплоснабжения

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемыхтеплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей,конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п.22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

- мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В таблице 1 приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Таблица 1. Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п.22 Требований к порядку и разработки и утверждения схем теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий | Пункт |
| --- | --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2015 г. Изменения внесены в Раздел 1. Утверждаемой части. | 2.1 |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2014 г. Изменения внесены в Раздел 2. Утверждаемой части.Пункт 2.4. Раздела 2. | 2.2 |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | Данные актуализированы по состоянию на 2015 г. Изменения внесены в Раздел 2. Утверждаемой части. | 2.2 |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | Данные без изменений ввиду отсутствия комбинированной выработки тепловой энергии |  |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Данные без изменений ввиду отсутствия комбинированной выработки тепловой энергии |  |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные без изменений ввиду отсутствия комбинированной выработки тепловой энергии |  |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | Рассмотрен вопрос о перевооружении и реконструкции 12-ти котельных с подключением к тепловым сетям от ТЭ Данные отражены в Разделе 4, Пункт 4.2 раздела 4. Утверждаемой части. | 2.4 |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, Включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (В связи с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки и подключением к ТЭС). Данные отражены в Разделе 5 Утверждаемой части. | 2.5 |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, В том числе расходов аварийных запасов топлива | Топливные балансы скорректированы с учетом Выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). Данные отражены в Разделе 6 Утверждаемой части. | 2.6 |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. Данные отражены в Разделе 7 Утверждаемой части. | 2.7 |

Сведения об организации разработчике

- Общество с ограниченной ответственностю «АльфаСтройГрупп»

- Юридический адрес: г. Грозный, ул. Бажова,2

- Место нахождения: г. Грозный, ул. Бажова,2

- Директор:  А.Н.Абухазаров

- Телефон (929) 896-97-56.

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В  УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 1«Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»

Раздел скорректирован с учетом  корректировки  прогноза  перспективной застройки г. Грозный.

Таблица 2.1.

| № п/п | Планируемая застройка | Площадь, м² | Чело-век | Потребность тепловой энергии, МВт | Всего, МВт | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС |  |  |
| 1 | Микрорайон Минутка | 250 000 | 8 400 | 9,59 | 6,73 | 16,33 | Целесообразно подключение к тепловым сетям котельной №11 |
| 2 | пр. Кадырова | 877 621 | 30 000 | 33,68 | 24,05 | 57,73 | Целесообразно увеличить мощность котельной №6 или котельной "Грозный-Сити" |
| 3 | Набережная Сунжы | 543 300 | 9 000 | 20,85 | 7,21 | 28,07 |  |
| 4 | Бывший центральный рынок | 28 279 | 1 700 | 1,09 | 1,36 | 2,45 | Привязать к тепловым сетям по ул. Р. Люксембург с заменой трубопровода 2Ø400 на 2Ø500 |
| 5 | ул. Шейха Али Митаева (ул. Первомайская) | 902 000 | 30 000 | 34,62 | 24,05 | 58,67 | Целесообразно подключение к тепловым сетям котельной №25 |
| 6 | ул. Жуковского | 170 900 | 5 700 | 6,56 | 4,57 | 11,13 | Строительство тепловых сетей 15,0 км (ориент.) для подключения к котельной №12 |
| 7 | б-р Дудаева | 414 400 | 10 400 | 15,90 | 8,34 | 24,24 | Предусмотреть поквартирное отопление |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) выделенных земельных участков Департаментом архитектуры г. Грозного в 2013 – 2015 гг.Таблица 2.2.

Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь участка, м² | Площадь объекта, м² | Тепловые нагрузки, Гкал | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство республиканской общеобразовательной школыинтернат для детей с задержкой психического развития на 200 мест, г-к Маяковского | 39000,0 | 9 400 | 0,31 | Подключение к котельной №8 |
|  | Строительство 3-х многоквартирных 7-ми этажных жилых домов, пер. Узкоколейный | 10730,0 | 75110,0 | 2,48 | Предусмотреть поквартирное отопление |
|  | Строительство аптеки, ул. З. Ильича | 690,0 | 350,0 | 0,01 | Предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения |
|  | Строительство многоквартирного жилого дома, ул. Мира/Лорсанова | 2142,0 | 10700,0 | 0,07 | Подключение к котельной №25 |
|  | Строительство медицинского центра, ул. Лорсанова | 3395,0 | 3395,0 | 0,11 | Подключение к котельной №25 |
|  | Строительство общеобразовательной школы, ул. Московская | 14145,0 | 6000,0 | 0,20 | Подключение к котельной №6 |
|  | Строительство торгового центра, ул. Сайханова | 600,0 | 600,0 | 0,02 | Подключение к котельной №19 |
|  | Строительство оптового рынка, ул. Петропавловское шоссе | 27625,0 | 13500,0 | 0,45 | Предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения |
|  | Строительство торгового комплекса с автостоянкой, ул. Мамсурова | 31797,0 | 14000,0 | 0,46 | Подключение к котельной №26 |
| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь участка, м² | Площадь объекта, м² | Тепловые нагрузки, Гкал | Мероприятия |
|  | Строительство лечебно-оздоровительного центра, пос. Черноречье | 10000,0 | 70000,0 | 2,31 | Строительство котельной для обеспечения теплоснабжением данной застройки |
|  | Строительство плавучего ресторана, пос. Черноречье | 11500,0 |  | 0,00 |  |
|  | Строительство гостиницы "Турист", пос. Черноречье | 31800,0 | 47000,0 | 1,55 |  |
|  | Строительство ресторана "Башня", пос. Черноречье | 14000,0 | 14000,0 | 0,46 |  |
|  | Строительство производственно-торговой базы, ул. Фасадная | 20000,0 | 4102,0 | 0,14 | Подключение к тепловым сетям от ТЭС |
|  | Строительство предприятия общественного питания, ул. Интернациональная | 200,0 | 600,0 | 0,02 | Подключение к котельной №6 |
|  | Строительство многофункционального торгового комплекса, ул. Индустриальная | 2700,0 | 8100,0 | 0,27 | Подключение к тепловым сетям от ТЭС |
|  | Строительство торгово-развлекательного центра "Грозный Мол", пр. Х. Исаева | 41139,0 | 124130,0 | 4,10 | Подключение к котельной №25 |
|  | Строительство служебного жилого дома и жилого дома предназначенного для обеспечения постоянным жильем должностных лиц Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни, ул. А. Айдамирова | 1500,0 | 6000,0 | 0,20 | Подключение к котельной №14 |
|  | Строительство здания отделения УФМС России по ЧР, пр. А. А. Кадырова | 1000,0 | 850,0 | 0,03 | Подключение к БМК№26 |
|  | Строительство жилого комплекса на 450 квартир и спортивно-оздоровительного комплекса, ул. Узуева | 28626,0 | 28626,0 | 0,94 | Подключение к котельной №11 |
| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь участка, м² | Площадь объекта, м² | Тепловые нагрузки, Гкал | Мероприятия |
|  | Строительство многофункционального социально-реабилитационного центра "Всероссийского общества глухих", пр. А. А. Кадырова | 18000,0 | 11500,0 | 0,38 | Предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения |
|  | Строительство многоквартирного жилого дома для работников ОАО "Чеченгазпром", пр. А. А. Кадырова | 8000,0 | 15000,0 | 0,50 | Подключение к котельной №11 |
|  | Строительство многофункционального высотного комплекса, пр. А. А. Кадырова | 125674,0 | 195000,0 | 6,44 | Подключение к котельной «Грозный-Сити» |
|  | Строительство детского сада на 140 мест, м-н Ипподромный | 6120,0 | 3500,0 | 0,12 | Подключение к котельной №11 |
|  | Строительство многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ул. З. Ильича | 1200,0 | 850,0 | 0,03 | Подключение к БМК №48. Увеличение мощности БМК №48 |
|  | Строительство административного здания, ул. Шейха Али Митаева/ ул. Чехова | 3752,0 | 3800,0 | 0,13 | Предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения |
|  | Строительство многоэтажного жилого дома, ул. Кабардинская | 1785,0 | 3570,0 | 0,12 | Подключение к котельной №25 |
|  | Строительство многоквартирного жилого комплекса, пр. Кирова | 39000,0 | 31900,0 | 1,05 | Подключение к тепловым сетям от ТЭС |
|  | Строительство многоквартирного жилого дома, ул. Интернациональная |  | 15987,8 | 0,53 | Подключение к котельной №6 |
|  | Строительство многоквартирного жилого дома ул. Моздокская |  | 4700,0 | 0,16 | Предусмотреть поквартирное отопление |
| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь участка, м² | Площадь объекта, м² | Тепловые нагрузки, Гкал | Мероприятия |
|  | Строительство жилого комплекса (корпус №1), Старопромысловское шоссе,24 |  | 5000,9 | 0,17 | Предусмотреть поквартирное отопление |
|  | Служебный дом Центра специальной связи и информации Федеральной службы и охраны РФ в ЧР, ул. Гаражная |  | 2814,7 | 0,09 | Предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения |
|  | Строительство жилого комплекса (корпус №2), Старопромысловское шоссе,24 |  | 11076,0 | 0,37 | Предусмотреть поквартирное отопление |
|  | Строительство жилого комплекса (корпус №3), Старопромысловское шоссе,24 |  | 11076,0 | 0,37 | Предусмотреть поквартирное отопление |
|  | Строительство жилого комплекса (корпус №4), Старопромысловское шоссе,24 |  | 11076,0 | 0,37 | Предусмотреть поквартирное отопление |
|  | Строительство жилого комплекса (корпус №5), Старопромысловское шоссе,24 |  | 11076,0 | 0,37 | Предусмотреть поквартирное отопление |

Потребности в тепле для застройки подсчитаны по укрупнённым показателям теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, исходя из санитарно-гигиенических норм, комфортных условий и условий энергосбережения для зданий, строительство которых осуществляется после 01.01.2001г. (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Климатические данные:

•	расчётная температура для проектирования отопления- минус 18°С;

•	продолжительность отопительного периода 160 суток.

Объем застройки и тепловая нагрузка будут уточнены после выполнения проектно-сметной документации.

2.2Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 2«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» пункт 2.2 «Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии»

В связи с уточнением жилого фонда потребителей и подключением новых потребителей общая отапливаемая площадь на 2014 составляет -2 964 731,0 м2.

В том числе:

- Ленинский район – 1 467 057,0 м2;

- Октябрьский район – 288 380,0 м2;

- Заводской район – 469 072,0 м2;

- Старопромысловский район – 740 222,0 м2;

В целом по городу теплопотребление потребителями существенно не изменилось.

Прирост тепловой нагрузки за 2013-2015 гг. составляет 8,2 Гкал/ч. Прирост тепловой нагрузки в зоне действия  источников теплоснабжения будет  сопровождаться относительным снижением отпуска тепловой энергии в результате реализации программы энергосбережения и установки приборов учета у потребителей.

| Таблица 2.3.Прирост тепловой нагрузки за период с 2013 - 2015 гг. |
| --- |
| № п/п | Наименование и адрес потребителя | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Ленинский район |
| Котельная №4, ул. Тухачевского,19 |
| 1. | ул. Дьякова,3а | до 1999 | 594,6 | 2 | 94839 | 19574 |
| 2. | СОШ №56 (корп "А") | до 1999 | 2206 | 2 | 351857 | 72619 |
|  | СОШ №56 (корп "Б") | до 1999 | 3388 | 4 | 320166 | 111529 |
| 3. | Рентгеноблок |  | 3560 |  | 567820 | 117191 |
|  | Итого |  | 9748,60 |  | 1334681 | 320913 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 1,33 | 0,32 |
| № п/п | Наименование и адрес потребителя | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная №6, ул. Интернациональная |
| 1. | пр. Кадырова,32, ГГНТУ |  | 10114,2 | 5 | 955792 | 332948 |
| 2. | пр. Кадырова,32, Дворец Спорта | 2010 | 4558,5 | 3 | 430778 | 150061 |
|  | Итого |  | 14672,70 |  | 1386570 | 483008 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 1,39 | 0,48 |
| Котельная №12, ул.Киевская |
| 1. | ул. Жуковского,10 | 1983 | 5611,1 | 5 | 350133 | 184711 |
|  | Итого |  | 5611,10 |  | 350132 | 184711 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,35 | 0,18 |
| Котельная №14, м-н Ипподромный |
| 1. | Поликлиника №4, ул. Айдамирова,141 | 1999 | 1044,6 | 2 | 47007 | 34387 |
|  | Итого |  | 1044,60 |  | 47007 | 34387 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,05 | 0,03 |
| Котельная №25, ул.Краснознаменная |
| 1. | пр. Путина,10а(8а) (ЦТП №11) | 1953 | 2260 | 4 | 170856 | 74397 |
| 2. | Прокуратура ЧР, ул. Идрисова,42 | после 1999 | 515 | 2 | 48668 | 16953 |
| 3. | ООО "Строительная Компания Чеченстрой" ул. им Дэги Багаева,7 | после 1999 | 11737 | 2 | 519362 | 386369 |
| 4. | «Грознефтегаз» ул. Лорсанова,2а | после 1999 | 16563,2 | 9 | 745344 | 545242 |
| 5. | Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозный, пр. Путина,18 | до 1999 | 758 | 2 | 34110 | 24953 |
| 6. | Национальная библеотека ЧР, ул. Лорсанова,б/н | после 1999 | 2720 | 4 | 103360 | 89539 |
|  |  |  | 8900 | 6 | 320400 | 292978 |
|  |  |  | 6080 | 8 | 208240 | 200146 |
| 7. | ГБУ "РМФЦ", ул. Комсомольская,б/н | до 1999 | 1545,6 | 2 | 246523 | 50879 |
|  | Итого |  | 51078,80 |  | 2396863 | 1681457 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 2,40 | 1,68 |
| БМК №3, ул. Агрономическая, 10 |
| 1. | ул. Агрономическая,4 | 1984 | 1241 | 2 | 158352 | 40852 |
| 2. | ул. Агрономическая,6 | 1984 | 1241 | 2 | 158352 | 40852 |
| 3. | ул. Агрономическая,8 | 1982 | 1241 | 2 | 158352 | 40852 |
|  | Итого |  | 3723,00 |  | 475055 | 122557 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,48 | 0,12 |
|  | Итого по району 17 объектов |  | 85 878,8 |  | 5,99 | 2,83 |
| № п/п | Наименование и адрес потребителя | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Октябрьский сетевой район |
| Котельная №19, ул. Самашкинская |
| 1. | ул. Сайханова,130а | 2010 | 3615 | 6 | 104112 |  |
|  | Итого |  | 3615,0 |  | 104112 | 0 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,10 | 0,00 |
| Котельная №20, ул. Нахимова |
| 1. | ул. Сайханова,135 | 1962 | 963,8 | 2 | 122981 | 31727 |
|  | Итого |  | 963,8 |  | 122981 | 31727 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,12 | 0,03 |
| Котельная №21, ул. Заболотного |
| 1. | ГБДОУ №205, ул. Тобольская,5 | до 1999 | 1599,5 | 2 | 255120 | 52654 |
|  | Итого |  | 1599,5 |  | 255120 | 52654 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,26 | 0,05 |
| БМК №6, ул. Сайханова,91 |
| 1. | ул. Сайханова,91 | 1983 | 4448 | 5 | 277555 | 146423 |
|  | Итого |  | 4448,0 |  | 277555 | 146423 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,28 | 0,15 |
|  | Итого по району 4 объектов |  | 10 626,3 |  | 0,76 | 0,23 |
| Старопромысловский сетевой район |
| БМК №38, г-к Иванова,116 |
| 1. | г-к Иванова 116 | 1969 | 5288,6 | 5 | 330009 | 174095 |
|  | Итого |  | 5288,6 |  | 330009 | 174095 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,33 | 0,17 |
| БМК №39, ул.Трудовиков,2а |
| 1. | Детсад №136, ул. Малаева,275 | до 1999 | 2168 | 2 | 345796 | 71368 |
|  | Итого |  | 2168 |  | 345796 | 71368 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,35 | 0,07 |
| БМК №40, ул. Угольная,281 |
| 1. | Детский приют №283 | до 1999 | 668,8 | 2 | 106674 | 22016 |
|  | Итого |  | 668,8 |  | 106674 | 22016 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,11 | 0,02 |
| № п/п | Наименование и адрес потребителя | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 42, г-к Маяковского, 72 |
| 1. | Д/с №41, г-к Маяковского,68а | до 1999 | 1081,6 | 2 | 172515 | 35605 |
|  | Итого |  | 1081,6 |  | 172515 | 35605 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,17 | 0,04 |
| БМК № 43, г-к Маяковского, 87 |
| 1. | Детсад №132 | 1979 | 1423,5 | 2 | 227048 | 46860 |
|  | Итого |  | 1423,5 |  | 227048 | 46860 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,23 | 0,05 |
|  | Итого по району 5 объектов |  | 10630,5 |  | 1,18 | 0,35 |
| Заводской сетевой район |
| 1. | Детсад № 117, ул. Выборгская,5а |  | 1764 | 2 | 281358 | 0,00 |
|  | Итого |  | 1764,00 |  | 281358 | 0,00 |
|  | Итого, Гкал/час |  |  |  | 0,28 | 0,00 |
|  | Итого по району 1 объект |  | 1764,0 |  | 0,28 | 0,00 |
|  | Всего: |  | 108899,6 |  | 8,2 | 3,4 |

В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки по вновь выданным техническим условиям за 2013 – 2014 гг. составит 54,72 Гкал.

Скорректированы следующие предложения:

1.	Для теплоснабжения многоэтажно дома, по адресу: г. Грозный, микрорайон «Ипподромный»  предусмотреть подключение к тепловым сетям к котельной №14,с условием замены теплопровода 2Ø300 мм на 2Ø400 мм из труб заводской пенополиуретановой изоляции до УП-1. Потребная мощность 0,53 Гкал/ч.

2.	Для теплоснабжения проектируемого Административного здания Верховного суда, расположенного по адресу: г. Грозный, пр. Исаева,75 предусмотреть подключение к тепловым сетям к котельной №25. Потребная мощность 0,71 Гкал/ч.

3.	Для теплоснабжения двух 12-ти этажных жилых домов по ул. Дагестанская, между домами №86-90 предусмотреть подключение к тепловым сетям к котельной №25, с условием замены 2Ø400 на 2Ø500 по  ул. Космонавтов. Потребная мощность 0,746 Гкал/ч.

4.	Длятеплоснабжения здания склада УФСИН России по Чеченской республике по адресу: ул. Сунженская,1 предусмотреть подключение к котельной  № 9, пер. Киевский,  свободная  мощность 2,4 Гкал/ч, потребная мощность 0,538 Гкал/ч.

5.	Для теплоснабжения здания «Офисно-деловой центр», по адресу: г. Грозный, пр. Путина,5а, предусмотреть подключение к тепловым сетям к котельной №25. Потребная мощность 0,15 Гкал/ч.

6.	Для  теплоснабженияздания ФОАО «Сев.-Кав. АГП» ЧРПЦГКиГ, по пр. Кирова,25 предусмотреть подключение  к котельной  № 4,  ул. У. Садаева,19, потребная мощность 0,15 Гкал/ч.

7.	Для теплоснабжения объекта «Общеобразовательная школа – интернат для детей с задержкой психического развития» по адресу: г. Грозный, городок Маяковского предусмотреть подключение к котельной  № 8, г-к Маяковского. Потребная мощность 0,31 Гкал/ч.

8.	Для теплоснабженияобъекта «Строительство лабораторий микробиологии Чеченского государственного университета по бульвару Дудаева,17,  г. Грозный» предусмотреть установку индивидуального источника тепла. Потребная мощность 0,05 Гкал/ч.

9.	Для теплоснабжения объекта капитального строительства «Бассейн ФГБОУ ВПО «Чеченский  государственный университет», по адресу: г. Грозный, ул. Л.Яшина (Косиора),31, ввиду необходимости прокладки теплопроводов со значительной протяженности, при экономической целесообразности, предусмотреть установку индивидуального источника тепла. Потребная мощность 0,15 Гкал/ч.

10.	Для теплоснабжения торгово-развлекательного центра «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» по адресу: г. Грозный, пр. Х. Исаева,б/н, в связи с отсутствием резервной мощности тепловых сетей от котельной №25, технические условия выданы ООО «Грозный МОЛЛ» с условием замены  теплопроводов на определенных участках: замена теплопровода 2Ø400 на 2Ø500 от  ТК-1/3 до ТК-2/5; замена  теплопровода  2Ø300 на 2Ø400 от ТК-4/5 до ТК-5/5, потребная мощность 8,5 Гкал/ч.

11.	Для теплоснабжения строящего объекта «Республиканский торговый центр «Супер-Маркет» на пересечении улиц Маяковского и Трошева   предусмотреть подключение к тепловым сетям котельной №25. Потребная мощность 0,8 Гкал/ч.

12.	Для теплоснабжения проектируемого объекта капитального строительства Многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр» по пр. Кадырова, Ленинского района, из-за отсутствия потребной мощности котельной №6 по ул. Интернациональной (мощностью 48 МВт (41,28 Гкал/ч),  предусмотреть подключение индивидуальной котельной или котельной «Грозный Сити». Потребная мощность  25,0 Гкал.

13.	Для теплоснабжения объекта: «Строительство здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ул. З. Ильича,б/н, Старопромысловский район, г. Грозный, ЧР» предусмотреть подключения к –  ИИТ (индивидуальный источник тепла), ул. З. Ильича,175, потребная мощность 0,083 Гкал/ч.

14.	Для теплоснабжения объекта: «Строительство здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ул. Арсаханова. б/н, Заводской район, г. Грозный, ЧР» предусмотреть подключения котельной №27, потребная мощность 0,083 Гкал/ч.

15.	Для теплоснабжения строящего объекта «Строительство оперативно-розыскной части собственности МВД по ЧР»  по адресу, ул. Алтайская,17  сообщаем, что ввиду отсутствия резервной мощности БМК №12 (блочно-модульной котельной), ул. Алтайская,15 предусмотреть установку индивидуального источника тепла. (Однако планируются вышеуказанные мероприятия увеличение мощности БМК №17, демонтаж БМК №12, появится возможность подключения данного объекта к БМК №17). Потребная мощность 0,238 Гкал/ч.

16.	Для теплоснабжения строящего 3-х этажного здания банка, расположенного по адресу: г. Грозный. пр. Исаева - ул. Р. Люксембург предусмотреть подключение к котельной № 25, ул. Краснознаменная и ЦТП №27, потребная мощность 0,23 Гкал/ч.

17.	Для теплоснабжения строящего 14-ти жилого дома, расположенного по адресу: г. Грозный. пр. Исаева - ул. Р. Люксембург предусмотреть подключение к котельной № 25, ул. Краснознаменная и ЦТП №27, потребная мощность 0,42 Гкал/ч.

18.	Для теплоснабжения жилого дома, по ул. Пушкина,6 предусмотреть подключение к котельной № 25, потребная мощность 0,183 Гкал/ч.

19.	Для теплоснабжения строящего 5-ти этажного, 9-ти квартирного жилого дома, по проспекту Путина,5 «А предусмотреть подключение к котельной № 25. Потребная мощность 0,2 Гкал/ч.

20.	Для теплоснабжения проектируемого здания Национального банка по ЧР г. Грозный, ул. Узуева предусмотреть подключение к котельной № 29,ул. Чайкина, потребная мощность 0,946 Гкал/ч.

21.	Для теплоснабжения объекта «Гостиничного комплекса и магазинов» по адресу: ЧР, г. Грозный, Ленинский район, пр. Кирова (угол пересечения с ул. Косиора)б/н,  потребной суммарной  мощностью 5,97 МВт подключение  данного объекта  к тепловым сетям котельной №2, ул. Косиора возможно при проведении реконструкции котельной №2 с увеличением мощности котельной и  замены существующего теплопровода протяженностью 4520,0 м на  теплопроводы большего диаметра. Для проведения указанных работ необходимы затраты ориентировочно 25 млн. руб.

22.	Для теплоснабжения объекта: «Строительство лекционных корпусов Чеченского государственного университета по Шерипова, г. Грозный», расположенного по адресу: ЧР, г.Грозный, ул. А. Шерипова /Н. Буачидзе / Интернациональная предусмотреть подключение к котельной №6. ул. Интернациональная, потребная мощность 0,50 Гкал/ч.

23.	Для теплоснабжения зданий коммерческого комплекса «Жемчужина» и  ресторан «Лайнер»  по адресу: г. Грозный, ул. Алтайская,17 предусмотреть подключение  блочно-модульной котельной – БМК №12, ул. Алтайская,15 (после проведения мероприятий по демонтажу БМК №12и   увеличению мощности БМК 17, необходимо подключить к БМК №17). Потребная мощность 0,03 Гкал/ч.

24.	Для теплоснабжения подземного торгового центра «Купол», расположенного на пересечении пр. Кадырова и ул. Пионерской, предусмотреть подключение к котельной № 6. Ул. Интернациональная. Потребная мощность 0,16 Гкал/ч.

25.	Для теплоснабжения проектируемого объекта: «Восстановление  троллейбусного движения в Грозном Чеченской Республики, строительство производственных мощностей ГУП «Грозэлектротранс», расположенного  по ул. 1-ая Садовая,96а, предусмотреть подключение к котельной №4.                                    ул. У. Саадаева,19. Потребная мощность 5,4 Гкал/ч.

26.	Для теплоснабжения объекта строящего двухэтажного здания по ул. Дагестанскойнапротив РТЦ «Беркат» предусмотреть подключение к котельной №25, ул. А.Н. Трошева. Потребная мощность 0,21 Гкал/ч.

27.	Для теплоснабжения строящего трехэтажного нежилого здания по адресу: 	г.Грозный, ул. А.Н. Трошева,31 предусмотреть подключение к котельной №25, ул. А.Н. Трошева. Потребная мощность 0,17 Гкал/ч.

28.	Для теплоснабжения жилого дома по ул. Б.Хмельницкого,б/н предусмотреть подключение к котельной №14, ул. б. Хмельницкого. Потребная мощность 0,32 Гкал/ч.

29.	Для теплоснабжения  многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г.Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева (быв. ул. Первомайская) предусмотреть подключение к котельной № 25, ул. А.Н. Трошева. Потребная мощность 0,71 Гкал/ч.

30.	Для теплоснабжения  здания многофункционального центра – МФЦ   по ул. Л.Д. Магомадова (ул. Комсомольская) предусмотреть подключение к котельной №25, ул. А.Н. Трошева. Потребная мощность 0,083 Гкал/ч.

31.	Для теплоснабжения  объекта ГАУК «Государственный фольклорный  ансамбль песни и танца «Нохчо» по адресу г. Грозный, ул. Дробильная, предусмотреть установку индивидуального источника тепла. С вводом тепловых сетей от ТЭС имеется возможность подключения данного объекта. Потребная мощность 0,45 Гкал/ч.

32.	Для теплоснабжения объекта «Многопрофильный спортивный комплекс» по адресу г. Грозный, Заводской район, ул. Дробильная, предусмотреть установку индивидуального источника тепла. С вводом тепловых сетей от ТЭС имеется возможность подключения данного объекта.

33.	Для теплоснабжения  здания ЦОВ по ул. Дробильная, предусмотреть установку индивидуального источника тепла. С вводом тепловых сетей от ТЭС имеется возможность подключения данного объекта.

34.	Для теплоснабжения объекта «Строительство здания ИЦ с архивохранилищем МВД по ЧР» по ул. Исаева,21, предусмотреть подключение к котельной №25. Потребная мощность 0,26 Гкал/ч.

35.	Для теплоснабжения  объекта «Детский сад на 140 мест, г. Грозный, ул. Верхоянская,б/н», предусмотреть подключение к котельной №25. Потребная мощность 0,13 Гкал/ч.

36.	Для теплоснабжения объекта детсада №41 по адресу: г. Грозный, городок Маяковского,68 а, предусмотреть подключение к БМК №42. Потребная мощность 0,13 Гкал/ч.

В связи отсутствия источников теплоснабжения и тепловых сетей выданы технические условия на установку индивидуальных источников тепла:

1.	3-х многоквартирный семиэтажный  жилой дом по адресу: Октябрьский район, пер. Узкоколейный;

2. «Республиканский торговый центр «Супер-Маркет»  на пересечении улиц Маяковского и  Трошева;

3.	многоэтажный дом по адресу г. Грозный, ул. Тучина/Северная;

4.	строящий объект «Строительства многоэтажного жилого комплекса по  улице Старопромысловское шоссе, 24  г. Грозный, ЧР;

5.объект образования: ГКУ «Региональный  центр обработки  информации единого государственного экзамена и мониторинга качества образования; и  Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением интеллекта по адресу: г. Грозный, пос. Старая Сунжа, ул. Даудова,94;

6.	здание Медресе по ул. Тучина,14;

7.	объект «Расширение базы ОМОН МВД по ЧР», ул. Айдамирова,227;

Зоны действия системы теплоснабжения районов г. Грозный приведены в таблице 2.4.

| Таблица 2.4.Зоны действия системы теплоснабжения районов. |
| --- |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |
| Котельная № 2, 6-ой микрорайон |
| 1 | ул. Тухачевского, 37/39 | 1987 | 10405,6 | 10 | 638903,84 | 342540,79 |
| 2 | ул. Тухачевского, 41 | 1984 | 10092,9 | 9 | 629796,96 | 332247,05 |
| 3 | ул. Тухачевского, 43 | 1984 | 5307,0 | 9 | 331156,80 | 174700,54 |
| 4 | ул. Тухачевского, 47 | 1984 | 5133,2 | 9 | 320311,68 | 168979,24 |
| 5 | ул. Тухачевского, 49 | 1984 | 7527,6 | 9 | 469722,24 | 247800,23 |
| 6 | ул.Садаева, 29 | 1975 | 7943,3 | 5 | 495661,92 | 261484,61 |
| 7 | ул.Садаева, 33/18 | 1976 | 10531,3 | 5 | 657153,12 | 346678,69 |
| 8 | ул. Косиора, 13 | 1985 | 10574,0 | 9 | 659817,60 | 348084,33 |
| 9 | ул. Косиора, 15 | 1986 | 10151,2 | 9 | 633434,88 | 334166,22 |
| 10 | ул. Косиора, 2 | 1974 | 5607,0 | 5 | 349876,80 | 184576,21 |
| 11 | ул. Косиора, 4 | 1974 | 3804,4 | 5 | 237394,56 | 125236,62 |
| 12 | ул. Косиора, 4б | 1975 | 5110,3 | 5 | 318882,72 | 168225,40 |
| 13 | ул. Косиора, 4в | 1975 | 5110,3 | 5 | 318882,72 | 168225,40 |
| 14 | ул. Косиора, 4а | 1973 | 5019,7 | 5 | 313229,28 | 165242,95 |
| 15 | ул. Косиора, 6 | 1973 | 6053,3 | 5 | 377725,92 | 199267,91 |
| 16 | ул. Косиора, 6а | 1974 | 3804,4 | 5 | 237394,56 | 125236,62 |
| 17 | ул. Косиора, 8 | 1973 | 9857,0 | 5 | 615076,80 | 324481,49 |
| 18 | ул. Косиора, 10 | 1974 | 6420,5 | 5 | 400639,20 | 211355,73 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 19 | ул. Косиора, 12 | 1974 | 6652,4 | 5 | 415109,76 | 218989,62 |
| 20 | ул. Косиора, 14 | 1974 | 7949,9 | 5 | 496073,76 | 261701,87 |
| 21 | ул.Яшина,16 | 1976 | 3447,4 | 5 | 215117,76 | 113484,58 |
| 22 | ул. Косиора, 17 | 1984 | 16835,0 | 9 | 1050504,00 | 554189,49 |
| 23 | ул. Косиора, 22 | 1975 | 10418,2 | 5 | 650095,68 | 342955,57 |
| 24 | ул. Косиора, 24 | 1973 | 11642,5 | 5 | 726492,00 | 383258,16 |
| 25 | ул. Косиора, 28 | 1972 | 7420,9 | 5 | 463064,16 | 244287,78 |
| 26 | ул. Косиора, 30 | 1971 | 3219,4 | 5 | 200890,56 | 105979,07 |
| 27 | ул. Косиора, 32 | 1972 | 5248,5 | 5 | 327506,40 | 172774,79 |
| 28 | ул. Косиора, 34 | 1972 | 5209,9 | 5 | 325097,76 | 171504,12 |
| 29 | пр. Кирова, 49 | 1978 | 2274,4 | 5 | 141922,56 | 74870,72 |
| 30 | пр. Кирова, 51 | 1972 | 6172,1 | 5 | 385139,04 | 203178,67 |
|  | Итого: |  | 214943,6 |  | 13402075,04 | 7075704,49 |
|  | Гкал |  |  |  | 13,40 | 7,08 |
| Котельная № 4, ул. Тухачевского,19 |
| 1 | ул. Дьякова,1 | 1972 | 6344,0 | 5 | 395865,60 | 208837,43 |
| 2 | ул. Дьякова,1 "б" | 1985 | 6108,7 | 5 | 381182,88 | 201091,62 |
| 3 | ул. Дьякова,1 в | 1976 | 5046,3 | 5 | 314889,12 | 166118,59 |
| 4 | ул. Дьякова,1 г | 1980 | 692,7 | 2 | 88388,52 | 22802,91 |
| 5 | ул. Дьякова,3 | 1972 | 7001,5 | 5 | 436893,60 | 230481,60 |
| 6 | ул. Дьякова,3б | 1972 | 5382,9 | 5 | 335892,96 | 177199,09 |
| 7 | ул. Дьякова,5 | 1971 | 6855,4 | 5 | 427776,96 | 225672,15 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 8 | ул. Дьякова,5а | 1971 | 4974,5 | 5 | 310406,30 | 163753,70 |
| 9 | ул.Дьякова 5"б" | 1973 | 6342,7 | 5 | 395784,48 | 208794,64 |
| 10 | ул. Дьякова,7 | 1973 | 6344,0 | 5 | 395865,60 | 208837,43 |
| 11 | ул. Дьякова,7б | 1970 | 5492,7 | 5 | 342744,48 | 180813,58 |
| 12 | ул. Дьякова,9 | 1973 | 6344,0 | 5 | 395865,60 | 208837,43 |
| 13 | ул. Дьякова,2 | 1980 | 2573,9 | 9 | 160611,36 | 84729,93 |
| 14 | ул.Дьякова,2а | 1980 | 2573,9 | 9 | 160611,36 | 84729,93 |
| 15 | ул.Дьякова, 4 | 1977 | 4402,6 | 5 | 274724,11 | 144929,69 |
| 16 | ул. Дьякова ,6 | 1976 | 6785,0 | 5 | 423384,00 | 223354,66 |
| 17 | ул. Дьякова,8 | 1978 | 4762,8 | 9 | 297198,72 | 156786,08 |
| 18 | ул. Дьякова,10 | 1976 | 5360,1 | 9 | 334470,24 | 176448,54 |
| 19 | ул. Дьякова,11/1 | 1973 | 4708,0 | 5 | 293779,20 | 154982,13 |
| 20 | ул. Дьякова,11/2 | 1973 | 4600,0 | 5 | 287040,00 | 151426,89 |
| 21 | ул. Дьякова,12 | 1976 | 8610,4 | 5 | 537288,96 | 283444,80 |
| 22 | ул. Дьякова,14 | 1978 | 5211,4 | 9 | 325191,36 | 171553,50 |
| 23 | ул. Дьякова,15/20 | 1970 | 7337,1 | 5 | 457835,04 | 241529,18 |
| 24 | ул. Дьякова,16 | 1978 | 5211,4 | 9 | 325191,36 | 171553,50 |
| 25 | ул. Дьякова,17а | 1970 | 5799,7 | 5 | 361901,28 | 190919,68 |
| 26 | ул. Дьякова,18 | 1978 | 5273,2 | 9 | 329047,68 | 173587,88 |
| 27 | ул.Дьякова, 19 | 1970 | 5799,7 | 5 | 361901,28 | 190919,68 |
| 28 | ул.Дьякова, 21 | 1969 | 5799,7 | 5 | 361901,28 | 190919,68 |
| 29 | ул. Дьякова,23 | 1969 | 5799,7 | 5 | 361901,28 | 190919,68 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 30 | ул. Дьякова,25 | 1969 | 6000,0 | 5 | 374400,00 | 197513,33 |
| 31 | ул. Дьякова,27 | 1969 | 9000,0 | 5 | 561600,00 | 296270,00 |
| 32 | ул.Тухачевского,1 |  | 4681,0 | 5 | 292094,40 | 154093,32 |
| 33 | ул.Тухачевского,2 | 1966 | 5334,5 | 5 | 332872,80 | 175605,81 |
| 34 | ул.Тухачевского,3 |  | 4681,0 | 5 | 292094,40 | 154093,32 |
| 35 | ул.Тухачевского,4 | 1965 | 2605,9 | 5 | 162608,16 | 85783,33 |
| 36 | ул.Тухачевского,5 | до 1999 г. | 4681,0 | 5 | 292094,40 | 154093,32 |
| 37 | ул.Тухачевского,6 | 1966 | 5351,9 | 5 | 333958,56 | 176178,60 |
| 38 | ул.Тухачевского, 7 | 1974 | 4681,0 | 5 | 292094,40 | 154093,32 |
| 39 | ул.Тухачевского,8 | 1977 | 5121,6 | 9 | 319587,84 | 168597,38 |
| 40 | ул.Тухачевского, 9 | 1973 | 4681,0 | 5 | 292094,40 | 154093,32 |
| 41 | ул.Тухачевского, 11 | 1974 | 6344,0 | 5 | 395865,60 | 208837,43 |
| 42 | ул. Тухачевского,12 | 1977 | 4689,8 | 9 | 292643,52 | 154383,01 |
| 43 | ул. Тухачевского,14 | 1965 | 3176,3 | 5 | 198201,12 | 104560,27 |
| 44 | ул. Тухачевского,16 | 1965 | 6236,1 | 5 | 389132,64 | 205285,48 |
| 45 | ул. Тухачевского,18 | 1966 | 5784,6 | 5 | 360959,04 | 190422,60 |
| 46 | ул. Тухачевского,22 | 1973 | 6236,1 | 5 | 389132,64 | 205285,48 |
| 47 | ул.Тухачевского,23 | 1987 | 22239,1 | 9 | 1387719,84 | 732086,46 |
| 48 | ул. Тухачевского 24 | 1980 | 2632,2 | 9 | 164249,28 | 86649,10 |
| 49 | ул.Тухачевского 28 | 1980 | 2520,0 | 9 | 157248,00 | 82955,60 |
| 50 | б-р. Дудаева,3 | 1967 | 5334,5 | 5 | 332872,80 | 175605,81 |
| 51 | б-р. Дудаева,5 | 1967 | 2666,1 | 5 | 166364,64 | 87765,05 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 52 | б-р. Дудаева,5а | 1967 | 2444,1 | 5 | 152511,84 | 80457,06 |
| 53 | б-р. Дудаева,7 | 1966 | 6309,3 | 5 | 393700,32 | 207695,15 |
| 54 | б-р. Дудаева,9 | 1966 | 5318,9 | 5 | 331899,36 | 175092,28 |
| 55 | б-р. Дудаева,11 | 1966 | 6309,3 | 5 | 393700,32 | 207695,15 |
| 56 | б-р. Дудаева/пр-т. Кирова,13/15 | 1967 | 5318,9 | 5 | 331899,36 | 175092,28 |
| 57 | пр-т. Кирова,17 | 1979 | 5773,0 | 9 | 360235,20 | 190040,75 |
| 58 | пр-т. Кирова,19 | 1979 | 5773,0 | 9 | 360235,20 | 190040,75 |
| 59 | пр-т. Кирова,21 | 1965 | 6135,6 | 5 | 382861,44 | 201977,13 |
| 60 | пр-т. Кирова,23 | 1980 | 5799,1 | 9 | 361863,84 | 190899,93 |
| 61 | пр-т. Кирова,27 | 1967 | 3205,4 | 5 | 200016,96 | 105518,21 |
| 62 | пр-т. Кирова,27а | 1977 | 3427,8 | 5 | 213894,72 | 112839,37 |
| 63 | пр-т. Кирова,27б | 1977 | 4195,6 | 5 | 261805,44 | 138114,49 |
| 64 | пр-т. Кирова,31 | 1967 | 2666,1 | 5 | 166364,64 | 87765,05 |
| 65 | пр-т. Кирова,31а (КООП,) | 1975 | 5690,0 | 5 | 355056,00 | 187308,48 |
| 66 | пр-т. Кирова,35 | 1979 | 5321,1 | 9 | 332036,64 | 175164,70 |
| 67 | пр-т. Кирова,37 | 1979 | 5321,1 | 9 | 332036,64 | 175164,70 |
| 68 | пр-т. Кирова,39 | 1979 | 5321,1 | 9 | 332036,64 | 175164,70 |
| 69 | пр-т. Кирова, 43 | 1979 | 6000,0 | 5 | 374400,00 | 197513,33 |
| 70 | ул. Иоанисиани,1 | 1980 | 2585,4 | 9 | 161328,96 | 85108,50 |
| 71 | ул.Иоанисиани,3 | 1977 | 5079,3 | 5 | 316948,32 | 167204,91 |
| 72 | ул. Иоанисиани,5 | 1980 | 2884,7 | 9 | 180005,28 | 94961,12 |
| 73 | ул. Иоанисиани,7 | 1979 | 2672,9 | 9 | 166787,71 | 87988,24 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 74 | ул. Иоанисиани,9 | 1978 | 2884,7 | 9 | 180005,28 | 94961,12 |
| 75 | ул. Иоанисиани,10 | 1966 | 2666,9 | 5 | 166414,56 | 87791,38 |
| 76 | ул. Иоанисиани,11 | 1977 | 2600,1 | 5 | 162246,24 | 85592,40 |
| 77 | ул. Иоанисиани,12 | 1965 | 3128,8 | 5 | 195237,12 | 102996,62 |
| 78 | ул. Иоанисиани,13 | 1978 | 2808,3 | 5 | 175237,92 | 92446,12 |
| 79 | ул. Иоанисиани,14 | 1965 | 2444,1 | 5 | 152511,84 | 80457,06 |
| 80 | ул. Иоанисиани,16 | 1965 | 3000,0 | 5 | 187200,00 | 98756,67 |
| 81 | ул. Иоанисиани,15 | 1978 | 2158,4 | 9 | 134684,16 | 71052,13 |
| 82 | ул. Иоанисиани,17 | 1978 | 2664,3 | 9 | 166252,32 | 87705,80 |
| 83 | ул. Иоанисиани,18 | 1967 | 6302,9 | 5 | 393300,96 | 207484,46 |
| 84 | ул. Иоанисиани,19 | 1981 | 2879,7 | 9 | 179693,28 | 94796,52 |
| 85 | ул. Иоанисиани,20 | 1967 | 6302,9 | 5 | 393300,96 | 207484,46 |
| 86 | ул. Иоанисиани,21 | 1977 | 2894,0 | 5 | 180585,60 | 95267,26 |
| 87 | ул. Иоанисиани,22 | 1967 | 6821,4 | 5 | 425655,36 | 224552,91 |
| 88 | ул. Иоанисиани,23 | 1977 | 3116,9 | 5 | 194494,56 | 102604,88 |
| 89 | ул. Иоанисиани,24 | 1967 | 7311,5 | 5 | 456237,60 | 240686,46 |
| 90 | ул. Иоанисиани,25 | 1977 | 2534,9 | 5 | 158177,76 | 83446,09 |
| 91 | ул. Иоанисиани,26/33 | 1966 | 9661,7 | 5 | 602890,08 | 318052,43 |
| 92 | ул. Косиора,4г | 1975 | 5110,3 | 5 | 318882,72 | 168225,40 |
| 93 | ул. 1-ая Садовая,78 |  | 3750,0 | 5 | 234000,00 | 123445,83 |
| 94 | ул. Дьякова,3а | до 1999 | 594,6 | 2 | 94838,70 | 19573,57 |
| 95 | СОШ №56 (корп "А") | до 1999 | 2206,0 | 2 | 351857,00 | 72619,07 |
|  | СОШ №56 (корп "Б") | до 1999 | 3388,0 | 4 | 320166,00 | 111529,20 |
| 96 | Рентгеноблок |  | 3560,0 |  | 567820,00 | 117191,24 |
|  | Итого: |  | 476557,8 |  | 30508737,95 | 15687752,28 |
|  | Гкал |  |  |  | 30,51 | 15,69 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная № 6, ул. Интернациональная |
| 1 | ул. Интернациональная,14 (ЦТП №1) | 1965 | 2624,5 | 5 | 163768,80 | 86395,62 |
| 2 | ул.Сафонова,26 (ЦТП №1) | 1967 | 1525,8 | 5 | 95209,92 | 50227,64 |
| 3 | Гимназия №3, ул. Сафонова,13 (ЦТП №1) | после 1999 | 3054,2 | 3 | 135148,35 | 100540,87 |
| 4 | пр. Кадырова,27 (ЦТП №1) | 1965 | 2042,6 | 5 | 127458,24 | 67240,12 |
| 5 | ул. Интернациональная,13 (ЦТП №2) | 1988 | 5775,5 | 9 | 360391,20 | 190123,04 |
| 6 | ул. Интернациональная,11(МЖКХ) (ЦТП №2) | после 1999 г. | 5500,0 | 4 | 209000,00 | 181053,89 |
| 7 | ул. Анисимова,40/44 (ЦТП №3) | 1975 | 6746,2 | 5 | 420962,88 | 222077,41 |
| 8 | ул. Анисимова,29/а (ЦТП №3) |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул.Субботников,41 (ЦТП №3) | 1981 | 7459,2 | 10 | 457994,88 | 245548,58 |
| 10 | пр. Кадырова,32, ГГНТУ (ЦТП №3) |  | 10114,2 | 5 | 788907,60 | 332948,23 |
| 11 | пр. Кадырова,32, Дворец Спорта (ЦТП №3) | 2010 | 4558,5 | 3 | 201713,63 | 150060,76 |
| 12 | УФСКН РФ по ЧР, ул. Субботников,60 (ЦТП №3) | до 1999 | 3000,0 | 3 | 283500,00 | 98756,67 |
| 13 | Лицей №1, ул. Субботников,60 (ЦТП №3) | до 1999 | 3388,0 | 3 | 320166,00 | 111529,20 |
|  |  | до 1999 | 2789,1 | 3 | 263569,95 | 91814,07 |
| 14 | пр. А. Кадырова,34 (ЦТП №4) | 1965 | 4157,9 | 5 | 259452,96 | 136873,45 |
| 15 | пр. А. Кадырова,36 (ЦТП №4) | 1964 | 1993,9 | 5 | 124419,36 | 65636,97 |
| 16 | пр. А. Кадырова,38а (ЦТП №4) | 1964 | 2008,5 | 5 | 125330,40 | 66117,59 |
| 17 | пр. А. Кадырова,38б (ЦТП №4) | 1991 | 2923,8 | 5 | 182445,12 | 96248,25 |
| 18 | пр. А. Кадырова,40а (ЦТП №4) | 1972 | 4500,0 | 5 | 280800,00 | 148135,00 |
| 19 | пр. А. Кадырова,42 (ЦТП №4) | 1980 | 6336,0 | 12 | 376358,40 | 208574,08 |
| 20 | пр. А. Кадырова,42а (ЦТП №4) | 1972 | 4500,0 | 5 | 280800,00 | 148135,00 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 21 | пр. А. Кадырова,46 (ЦТП №4) | 1981 | 6336,0 | 12 | 376358,40 | 208574,08 |
| 22 | пр. А. Кадырова,48 (ЦТП №4) | 1982 | 6336,0 | 12 | 376358,40 | 208574,08 |
| 23 | ул. Трудовая,39 (ЦТП №4) | 1975 | 3524,4 | 5 | 219922,56 | 116019,33 |
| 24 | ул. Трудовая,41 (ЦТП №4) | 1982 | 1945,2 | 5 | 121380,48 | 64033,82 |
| 25 | ул. Трудовая,43 (ЦТП №4) | 1977 | 7735,6 | 5 | 482701,44 | 254647,36 |
| 26 | ул. Трудовая,45 (ЦТП №4) | 1980 | 1502,2 | 5 | 93737,28 | 49450,75 |
| 27 | ул. Трудовая,47 (ЦТП №4) | 1981 | 2927,7 | 9 | 182688,48 | 96376,63 |
| 28 | ул.Н.Буачидзе,78 (ЦТП №4) | 1970 | 5942,7 | 5 | 370824,48 | 195627,08 |
| 29 | пр. А. Кадырова,74/100 (ЦТП №5) | 1975 | 35524,5 | 9 | 2216728,80 | 1169427,07 |
| 30 | ул. Трудовая,61 (ЦТП №5) | 1973 | 5144,5 | 5 | 321016,80 | 169351,22 |
| 31 | ул. Трудовая,63 (ЦТП №5) | 1973 | 7625,4 | 5 | 475824,96 | 251019,70 |
| 32 | ул. Трудовая,65 (ЦТП №5) | 1973 | 7678,7 | 5 | 479150,88 | 252774,27 |
| 33 | ул. Трудовая,67 (ЦТП №5) | 1973 | 7625,4 | 5 | 475824,96 | 251019,70 |
| 34 | ул. Трудовая,69 (минэкономика) |  | 3200,9 | 3,4 | 302485,05 | 105370,07 |
| 35 | ул. Пионерская,89 (ЦТП №5) | 1971 | 6429,6 | 5 | 401207,04 | 211655,29 |
| 36 | ул. Пионерская,91 (ЦТП №5) | 1972 | 3386,6 | 5 | 211323,84 | 111483,11 |
| 37 | Детский сад №51, пр. Кадырова,74 (ЦТП №5) | 1974 г. | 1869,0 | 2 | 298105,50 | 61525,40 |
| 38 | пр. Кадырова,53 (ЦТП №6) | 1977 | 8540,0 | 9 | 532896,00 | 281127,31 |
| 39 | пр. Кадырова,55 (ЦТП №6) | 1977 | 5283,5 | 12 | 313839,90 | 173926,95 |
| 40 | пр. Кадырова,57 (ЦТП №6) | 1978 | 5283,5 | 12 | 313839,90 | 173926,95 |
| 41 | пр. Кадырова,59 (ЦТП №6) | 1977 | 5283,5 | 12 | 313839,90 | 173926,95 |
| 42 | ул. Пионерская,87/53 (ЦТП №6) | 1980 | 8543,8 | 9 | 533133,12 | 281252,40 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 43 | ул. Интернациональная,44 (ЦТП №6) | 1975 | 6267,6 | 5 | 391098,24 | 206322,43 |
| 44 | ул. Интернациональная,46 (ЦТП №6) | 1976 | 10446,0 | 5 | 651830,40 | 343870,71 |
| 45 | ул.Белова,12 (ЦТП №7) | 1975 | 3363,8 | 5 | 209901,12 | 110732,56 |
| 46 | ул. Белова,14 (ЦТП №7) | 1972 | 3363,8 | 5 | 209901,12 | 110732,56 |
| 47 | ул. Левандовского,1 (ЦТП №7) | 1974 | 4740,4 | 5 | 295800,96 | 156048,70 |
| 48 | ул. Левандовского,1а (ЦТП №7) | 1976 | 5393,2 | 5 | 336535,68 | 177538,15 |
| 49 | ул. Кадырова,101 (ЦТП №7) | 1961 | 4336,1 | 5 | 270572,64 | 142739,59 |
| 50 | ул. Кадырова,103 (ЦТП №7) | 1961 | 3845,9 | 5 | 239984,16 | 126602,75 |
| 51 | пр. Кадырова,39 (БИТП) | 1985 | 2591,1 | 9 | 161684,64 | 85296,13 |
| 52 | ул. Интернациональная,26 (БИТП) | 1985 | 2010,3 | 9 | 125442,72 | 66176,84 |
| 53 | Дом быта, пр. Кадырова (БИТП) | до 1999 г. | 9486,5 | 6 | 739947,00 | 312285,04 |
|  | Итого: |  | 288511,3 |  | 18503284,54 | 9497471,43 |
|  | Гкал |  |  |  | 18,50 | 9,50 |
| Котельная № 9, пер.Киевский |
| 1 | пер.Киевский,8 | 1983 | 5606,3 | 5 | 349833,12 | 184553,17 |
| 2 | пер. Киевский,9 | 1987 | 3466,0 | 5 | 216278,40 | 114096,87 |
| 3 | пер. Киевский,10 | 1984 | 2625,9 | 5 | 163856,16 | 86441,71 |
| 4 | пер. Киевский,11 | 1984 | 2707,1 | 5 | 168923,04 | 89114,72 |
| 5 | пер. Киевский,12 | 1983 | 3711,0 | 5 | 231566,40 | 122162,00 |
| 6 | пер. Киевский,13 | 1972 | 3684,0 | 5 | 229881,60 | 121273,19 |
| 7 | пер. Киевская,14 | 1977 | 2891,3 | 5 | 180417,12 | 95178,38 |
| 8 | пер. Киевский,16 | 1967 | 2982,9 | 5 | 186132,96 | 98193,75 |
| 9 | пер. Киевский,17 | 1972 | 3949,1 | 5 | 246423,84 | 129999,98 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 10 | пер. Киевский,18 | 1968 | 3529,3 | 5 | 220228,32 | 116180,63 |
| 11 | пер. Киевский,19 | 1970 | 1697,7 | 5 | 105936,48 | 55886,40 |
| 12 | пер. Киевский,20 | 1969 | 5065,2 | 5 | 316068,48 | 166740,76 |
| 13 | пер. Киевский,21 | 1970 | 3018,0 | 5 | 188323,20 | 99349,21 |
| 14 | пер. Киевский,22 | 1972 | 2987,2 | 5 | 186401,28 | 98335,30 |
| 15 | пер. Киевский,23 | 1973 | 3043,0 | 5 | 189883,20 | 100172,18 |
| 16 | пер.Киевский,24 | 1973 | 5687,7 | 5 | 354912,48 | 187232,76 |
|  | Итого: |  | 56651,7 |  | 3535066,08 | 1864911,02 |
|  | Гкал |  |  |  | 3,54 | 1,86 |
| Котельная № 12, ул.Киевская |
| 1 | б-р. Дудаева,2 | 1970 | 5139,8 | 5 | 320723,52 | 169196,51 |
| 2 | б-р. Дудаева,4 | 1964 | 4375,8 | 5 | 273049,92 | 144046,47 |
| 3 | б-р. Дудаева,6 | 1970 | 4147,6 | 5 | 258810,24 | 136534,38 |
| 4 | б-р. Дудаева,10 | 1978 | 6248,1 | 5 | 389881,44 | 205680,51 |
| 5 | б-р. Дудаева,12 | 1973 | 6248,1 | 5 | 389881,44 | 205680,51 |
| 6 | б-р. Дудаева,14 | 1971 | 5308,8 | 5 | 331269,12 | 174759,80 |
| 7 | б-р. Дудаева,16 | 1969 | 5549,0 | 5 | 346257,60 | 182666,91 |
| 8 | пр-т. Кирова,1 | 1981 | 5076,2 | 9 | 316754,88 | 167102,86 |
| 9 | пр-т. Кирова,3 | 1981 | 5076,2 | 9 | 316754,88 | 167102,86 |
| 10 | пр-т. Кирова,3а | 1981 | 5077,1 | 9 | 316811,04 | 167132,49 |
| 11 | пр-т. Кирова,5 | 1970 | 7930,0 | 5 | 494832,00 | 261046,79 |
| 12 | пр-т. Кирова,5а | 1970 | 7320,0 | 5 | 456768,00 | 240966,27 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 13 | пр-т. Кирова,11 | 1971 | 4375,8 | 5 | 273049,92 | 144046,47 |
| 14 | пр-т. Кирова,11а | 1970 | 3505,9 | 5 | 218768,16 | 115410,33 |
| 15 | пр-т. Кирова,13 | 1970 | 3861,0 | 5 | 240926,40 | 127099,83 |
| 16 | Олимпийский пр-д,1 (МЖК-1.) | 1965 | 11250,0 | 5 | 702000,00 | 370337,50 |
| 17 | Олимпийский пр-д,3а | 1983 | 2556,6 | 5 | 159531,84 | 84160,43 |
| 18 | Олимпийскийпр-д,5 | 1979 | 4158,0 | 5 | 259459,20 | 136876,74 |
| 19 | Олимпийский пр-д,7 | 1981 | 3996,4 | 5 | 249375,36 | 131557,05 |
| 20 | Олимпийский пр-д,7а | 1982 | 1646,7 | 5 | 102754,08 | 54207,53 |
| 21 | Олимпийский пр-д,7б | 1982 | 1646,7 | 5 | 102754,08 | 54207,53 |
| 22 | Олимпийский пр-д,9 | 1982 | 3832,3 | 5 | 239135,52 | 126155,06 |
| 23 | Олимпийский пр-д,11 | 1980 | 2893,2 | 9 | 180535,68 | 95240,93 |
| 24 | Олимпийский пр-д,15 | 1980 | 2712,0 | 9 | 169228,80 | 89276,03 |
| 25 | Олимпийский пр-д,17 | 1980 | 2893,0 | 9 | 180523,20 | 95234,35 |
| 26 | Олимпийский пр-д,19 | 1982 | 1953,0 | 5 | 121867,20 | 64290,59 |
| 27 | Олимпийский пр-д,21 | 1981 | 4000,2 | 5 | 249612,48 | 131682,14 |
| 28 | Олимпийский пр-д,23 | 1981 | 3966,2 | 5 | 247490,88 | 130562,90 |
| 29 | Олимпийский пр-д,25 | 1982 | 1948,9 | 5 | 121611,36 | 64155,62 |
| 30 | Олимпийский пр-д,25"а" | 1982 | 3985,8 | 5 | 248713,92 | 131208,11 |
| 31 | Олимпийский пр-д,27 | 1980 | 2293,1 | 5 | 143089,44 | 75486,30 |
| 32 | Олимпийский пр-д,29 | 1980 | 2293,1 | 5 | 143089,44 | 75486,30 |
| 33 | Олимпийскийпр-д,31 | 1982 | 2039,2 | 5 | 127246,08 | 67128,20 |
| 34 | Олимпийский пр-д,33 | 1981 | 3996,3 | 5 | 249369,12 | 131553,76 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 35 | Олимпийский пр-д,35 | 1982 | 1948,9 | 5 | 121611,36 | 64155,62 |
| 36 | ул. Ляпидевского,7 | 1982 | 5303,0 | 5 | 330907,20 | 174568,87 |
| 37 | ул.1-я.Садовая,30 | 1962 | 942,1 | 2 | 120211,96 | 31012,89 |
| 38 | ул.1-я Садовая,32а | 1971 | 5597,4 | 5 | 349277,76 | 184260,19 |
| 39 | ул.1-я Садовая,33а | 1981 | 4989,1 | 9 | 311319,84 | 164235,63 |
| 40 | ул.1-я.Садовая,34а | 1980 | 6361,8 | 9 | 396976,32 | 209423,39 |
| 41 | ул. Киевская,1 | 1982 | 6186,6 | 9 | 386043,84 | 203656,00 |
| 42 | ул. Киевская,3 | 1982 | 5320,6 | 9 | 332005,44 | 175148,24 |
| 43 | ул. Киевская,5 | 1982 | 5103,0 | 9 | 318427,20 | 167985,09 |
| 44 | ул. Киевская,7 | 1982 | 5316,0 | 9 | 331718,40 | 174996,81 |
| 45 | ул. Киевская,9а | 1981 | 4510,5 | 9 | 281455,20 | 148480,65 |
| 46 | ул. Киевская,9б | 1981 | 10154,1 | 9 | 633615,84 | 334261,69 |
| 47 | ул. Киевская,9/2 | 1962 | 701,6 | 2 | 89524,16 | 23095,89 |
| 48 | ул. Киевская,9/3 | 1962 | 994,3 | 2 | 126872,68 | 32731,25 |
| 49 | ул. Киевская,11а | 1990 | 2949,6 | 5 | 184055,04 | 97097,55 |
| 50 | ул. Киевская,51 | 1968 | 2779,4 | 5 | 173434,56 | 91494,76 |
| 51 | ул. Киевская,55 | 1968 | 3950,0 | 5 | 246480,00 | 130029,61 |
| 52 | ул. Киевская,59 | 1968 | 3750,0 | 5 | 234000,00 | 123445,83 |
| 53 | ул. Бутырина,34 |  | 9198,7 | 10 | 564800,18 | 302810,98 |
| 54 | ул. Старосунженская,31"а" | 1986 | 4728,2 | 5 | 295039,68 | 155647,09 |
| 55 | ул. Старосунженская,34 | 1971 | 5104,0 | 9 | 318489,60 | 168018,01 |
| 56 | ул. Старосунженская,34 "а" |  | 1122,8 | 9 | 70062,72 | 36961,33 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 57 | ул. Старосунженская,35 | 1983 | 8045,6 | 7 | 502045,44 | 264852,21 |
| 58 | ул. Старосунженская,36 | 1983 | 5611,1 | 5 | 350132,64 | 184711,18 |
| 59 | ул. Жуковского,10 | 2012г. | 11586,4 | 9 | 312832,80 | 381411,41 |
| 60 | Академия Футбола "Рамзан", ул. Жуковского,11 | до 1999 г. | 3448,2 | 3 | 325854,90 | 113510,91 |
| 61 | Поликлиника №3, Олимпийский проезд,3 | до 1999 г. | 2033,3 | 2 | 324311,35 | 66933,98 |
| 62 | СОШ №8 ул. Урожайная,23 | до 1999 | 7829,0 | 3 | 739840,50 | 257721,98 |
| 63 | Грозненский педагогический колледж корпус1, ул. Ляпидевского,9 | до 1999 г. | 3081,5 | 3 | 291201,75 | 101439,56 |
|  | Грозненский педагогический колледж общежитие, ул. Ляпидевского,9 |  | 4066,3 | 5 | 384265,35 | 133858,08 |
| 64 | "Стадион" |  | 2458,9 | 3 | 232366,05 | 80944,26 |
|  | Итого: |  | 288472,1 |  | 18621106,00 | 9496181,01 |
|  | Гкал |  |  |  | 18,62 | 9,50 |
| Котельная № 14, м-н Ипподромный |
| 1 | ул.Б.Хмельницкого,131/3 (ЦТП №17) | 1987 | 9312,5 | 9 | 581100,00 | 306557,15 |
| 2 | ул.Б.Хмельницкого,131/4 (ЦТП №17) | 1989 | 5968,3 | 10 | 366453,62 | 196469,80 |
| 3 | ул.Б.Хмельницкого,131/6 (ЦТП №17) | 1989 | 11266,0 | 9 | 702998,40 | 370864,20 |
| 4 | ул.Б.Хмельницкого,133/1 (ЦТП №17) | 2012 | 2358,0 | 9 | 63666,00 | 77622,74 |
| 5 | ул.Б.Хмельницкого,133/2 (ЦТП №17) | 2012 | 2096,0 | 9 | 56592,00 | 68997,99 |
| 6 | ул.Б.Хмельницкого,133/3 (ЦТП №17) |  | 15876,0 | 9 | 990662,40 | 522620,28 |
| 7 | ул.Б.Хмельницкого,133/4 (ЦТП №17) |  | 7939,0 | 10 | 487454,60 | 261343,06 |
| 8 | ул.Б.Хмельницкого,133/5 (ЦТП №17) | 1989 | 18374,0 | 10 | 1128163,60 | 604851,66 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 9 | ул.Б.Хмельницкого,133/6 (ЦТП №17) | 1991 | 18397,4 | 10 | 1129600,36 | 605621,97 |
| 10 | ул.Б. Хмельницкого,133/7 (ЦТП №17) | 1990 | 5895,7 | 10 | 361995,98 | 194079,89 |
| 11 | ул.Б. Хмельницкого,133/10 (ЦТП №17) | 1991 | 9194,9 | 10 | 564566,86 | 302685,89 |
| 12 | ул.Б.Хмельницкого,141/3 (ЦТП №16) | 1986 | 9312,5 | 9 | 581100,00 | 306557,15 |
| 13 | ул.Б.Хмельницкого,141/4 (ЦТП №16) | 1989 | 5104,0 | 9 | 318489,60 | 168018,01 |
| 14 | ул.Б.Хмельницкого,141/5 (ЦТП №16) | 1988 | 7781,7 | 9 | 485578,08 | 256164,92 |
| 15 | ул.Б.Хмельницкого,141/6 (ЦТП №16) |  | 9312,5 | 9 | 581100,00 | 306557,15 |
| 16 | ул.Б.Хмельницкого,141/7 (ЦТП №16) | 1988 | 14224,0 | 9 | 887577,60 | 468238,28 |
| 17 | ул.Б.Хмельницкого,141/8 (ЦТП №16) | 2011 | 10180,1 | 9 | 274862,70 | 335117,58 |
| 18 | ул.Б.Хмельницкого,139 (ЦТП №16) | 2007 | 3400,3 | 11 | 86367,62 | 111934,10 |
| 19 | ул.Б.Хмельницкого,147/3 (ЦТП №16) | 1986 | 9312,5 | 9 | 581100,00 | 306557,15 |
| 20 | ул.Б. Хмельноцкого,147/4 (ЦТП №16) | 1987 | 8606,4 | 9 | 537039,36 | 283313,13 |
| 21 | Президентский лицей (ЦТП №16) | после 1999 г. | 10354,8 | 3 | 458199,90 | 340868,51 |
| 22 | Детская поликлиника №4, ул. Айдамирова,141 | 1999 | 1044,6 | 2 | 166613,70 | 34387,07 |
| 23 | Поликлиника №4, ул. Б. Хмельницкого,141 |  | 2000,0 | 1 | 344000,00 | 65837,78 |
| 24 | Мечеть |  | 1200,0 | 2 | 54000,00 | 39502,67 |
|  | Итого: |  | 198511,2 |  | 11789282,38 | 6534768,14 |
|  | Гкал |  |  |  | 11,79 | 6,53 |
| Котельная № 25, ул.Краснознаменная |
| 1 | ул. К. Либкнехта,5 (ЦТП №9) | 1982 | 2947,0 | 9 | 183892,80 | 97011,97 |
| 2 | ул. К. Либкнехта,7 (ЦТП №9) | 1982 | 4408,4 | 5 | 275084,16 | 145119,63 |
| 3 | ул. К. Либкнехта,7а (ЦТП №9) | 1982 | 2947,0 | 9 | 183892,80 | 97011,97 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 4 | ул. К. Либкнехта,21 (ЦТП №9) | 1954 | 4662,2 | 5 | 290921,28 | 153474,44 |
| 5 | ул. Исаева,77 (ЦТП №9) | 1970 | 5213,2 | 5 | 325303,68 | 171612,75 |
| 6 | пр. Исаева,75 (ЦТП №9) | 1982 | 3375,3 | 9 | 210618,72 | 111111,13 |
| 7 | ул. Чернышевского,78 (ЦТП №9) | 1961 | 5091,9 | 5 | 317734,56 | 167619,69 |
| 8 | ул. Р.Люксембург,50 (ЦТП №9) | 1961 | 5830,6 | 5 | 363829,44 | 191936,87 |
| 9 | ул. Маяковского,84 (ЦТП №10) | 1966 | 6065,7 | 5 | 378499,68 | 199676,10 |
| 10 | ул. Маяковского,84а (ЦТП №10) | 1969 | 1963,6 | 5 | 122528,64 | 64639,53 |
| 11 | ул. Маяковского,86 (ЦТП №10) | 1958 | 1929,6 | 5 | 120407,04 | 63520,29 |
| 12 | ул. Маяковского,86а (ЦТП №10) | 1958 | 4459,8 | 5 | 278291,52 | 146811,66 |
| 13 | пр. Путина,1 (пр.Путина,1/82) (ЦТП №10) | 1984 | 2632,0 | 9 | 164236,80 | 86642,52 |
| 14 | пр. Путина,1а (ЦТП №10) | 1968 | 3511,5 | 5 | 219117,60 | 115594,68 |
| 15 | ул. Р. Люксембург,1 (ЦТП №11) | 1939 | 4025,9 | 4 | 304358,04 | 132528,15 |
| 16 | ул. Р. Люксембург,2 (ЦТП №11) | 1963 | 3537,8 | 5 | 220758,72 | 116460,45 |
| 17 | ул. Р.Люксембург,3 (ЦТП №11) | 1939 | 3211,2 | 4 | 242766,72 | 105709,14 |
| 18 | ул. Р.Люксембург,5 (ЦТП №11) | 1932 | 3499,9 | 5 | 218393,76 | 115212,82 |
| 19 | пр. Путина,2 (4392,7м2) (ЦТП №11) | 1954 | 4275,0 | 4 | 323190,00 | 140728,25 |
| 20 | Мин-во ЧР по делам молодежи, пр. Путина,4 (ЦТП №11) | 1999 | 3904,4 | 4 | 295172,64 | 128528,51 |
| 21 | пр. Путина,6 (ЦТП №11) | 1953 | 4472,0 | 4 | 338083,20 | 147213,27 |
| 22 | пр. Путина,8 (ЦТП №11) | 1961 | 1663,0 | 4 | 125722,80 | 54744,11 |
| 23 | пр. Путина,10 (ЦТП №11) | 1953 | 2260,0 | 4 | 170856,00 | 74396,69 |
| 24 | пр. Путина,10а(8а) (ЦТП №11) | 1953 | 2260,0 | 4 | 170856,00 | 74396,69 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 25 | пр. Путина,12/65 (ЦТП №11) | 1950 | 3869,2 | 3/4 | 292511,52 | 127369,76 |
| 26 | ул. Титова,98 (2197м2) | 1931 | 2376,8 | 4 | 179686,08 | 78241,62 |
| 27 | ул. Первомайская,83 (ЦТП №12) | 1986 | 3980,9 | 9 | 248408,16 | 131046,80 |
| 28 | ул. Первомайская,85 (ЦТП №12) | 1987 | 14358,9 | 9 | 895995,36 | 472679,03 |
| 29 | ул. Первомайская,48 (ЦТП №13) | 2008 | 7781,7 | 9 | 210105,90 | 256164,92 |
| 30 | ул. Первомайская,52 (ЦТП №13) | 1954 | 1155,2 | 3 | 87333,12 | 38027,90 |
| 31 | ул. Первомайская,54 (ЦТП №13) | 1968 | 3801,1 | 5 | 237188,64 | 125127,99 |
| 32 | ул. Первомайская,56 (ЦТП №13) | 1971 | 4609,0 | 5 | 287601,60 | 151723,16 |
| 33 | ул. Первомайская,58 (ЦТП №13) | 1971 | 3595,6 | 5 | 224365,44 | 118363,16 |
| 34 | ул. Первомайская,60 (ЦТП №13) | 1980 | 4005,4 | 5 | 249936,96 | 131853,32 |
| 35 | ул. Первомайская,62 (ЦТП №13) | 1971 | 3595,6 | 5 | 224365,44 | 118363,16 |
| 36 | ул. Первомайская,64 (ЦТП №13) | 1980 | 3665,7 | 5 | 228739,68 | 120670,77 |
| 37 | ул. П. Лумумбы,29 (ЦТП №13) | 1970 | 4147,6 | 5 | 258810,24 | 136534,38 |
| 38 | ул. П. Лумумбы,31 (ЦТП №13) | 1973 | 2722,8 | 5 | 169902,72 | 89631,55 |
| 39 | ул. П. Лумумбы,33 (ЦТП №13) | 1971 | 3389,4 | 5 | 211498,56 | 111575,28 |
| 40 | ул. Бакинская,11 (ЦТП №13) | 1967 | 1561,9 | 5 | 97462,56 | 51416,01 |
| 41 | ул. Б.Хмельницкого,43 (ЦТП №13) | 1989 | 5812,7 | 9 | 362712,48 | 191347,63 |
| 42 | ул. Дагестанская,80 (ЦТП №14) | 1968 | 3021,9 | 5 | 188566,56 | 99477,59 |
| 43 | ул. Р.Люксембург,9/74 (ЦТП №14) | 1955 | 1790,1 | 4 | 135331,56 | 58928,10 |
| 44 | ул. Р.Люксембург,11/73 (ЦТП №14) | 1955 | 2551,4 | 5 | 159207,36 | 83989,25 |
| 45 | ул. Р.Люксембург,13/86 (ЦТП №14) | 1970 | 3817,5 | 5 | 238212,00 | 125667,86 |
| 46 | ул. Р.Люксембург,15 (ЦТП №14) | 1971 | 4556,4 | 5 | 284319,36 | 149991,63 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 47 | ул. Р.Люксембург,17 (ЦТП №14) | 1961 | 7648,6 | 5 | 477272,64 | 251783,41 |
| 48 | ул. Р.Люксембург,17а (ЦТП №14) | 1965 | 4729,2 | 5 | 295102,08 | 155680,01 |
| 49 | ул. Р.Люксембург,19/71 (ЦТП №14) | 1965 | 5570,7 | 4 | 421144,92 | 183381,25 |
| 50 | ул. Грибоедова,75 (ЦТП №14) | 1965 | 5534,2 | 5 | 345334,08 | 182179,71 |
| 51 | пр. Путина,16 (ЦТП №14) | 1954 | 4182,2 | 4 | 316174,32 | 137673,38 |
| 52 | пр. Путина,14 (ЦТП №14) | 1957 | 5297,3 | 5 | 330551,52 | 174381,23 |
| 53 | пр. Путина,20 (ЦТП №14) | 1938 | 3848,3 | 4 | 290931,48 | 126681,76 |
| 54 | пр. Путина,22/73 (ЦТП №14) | 1954 | 9135,3 | 5 | 570042,72 | 300723,93 |
| 55 | ул. Р.Люксембург,30 (ЦТП №15) | 1982 | 7446,2 | 9 | 464642,88 | 245120,63 |
| 56 | ул. Р.Люксембург,32 (ЦТП №15) | 1982 | 5308,0 | 12 | 315295,20 | 174733,46 |
| 57 | ул. К Цеткин,41 (ЦТП №15) | 1986 | 8017,8 | 9 | 500310,72 | 263937,07 |
| 58 | ул. К Цеткин,43 (ЦТП №15) | 1986 | 5321,6 | 12 | 316103,04 | 175181,16 |
| 59 | ул. Таманская,62 (ЦТП №15) | 1975 | 5963,0 | 5 | 372091,20 | 196295,33 |
| 60 | ул. Р.Люксембург,29 (ЦТП №18) | 1953 | 2406,1 | 5 | 150140,64 | 79206,14 |
| 61 | ул. Р.Люксембург,25 (ЦТП №18) | 1955 | 5840,7 | 5 | 364459,68 | 192269,35 |
| 62 | ул. Р.Люксембург,27 (ЦТП №18) | 1953 | 5764,3 | 5 | 359692,32 | 189754,35 |
| 63 | ул. Р.Люксембург,21/52 (ЦТП №18) | 1979 | 2250,0 | 5 | 140400,00 | 74067,50 |
| 64 | ул. Р.Люксембург,23 (ЦТП №18) | 1963 | 2419,4 | 5 | 150970,56 | 79643,96 |
| 65 | пр. Путина,28 (ЦТП №18) | 1951 | 4684,2 | 4 | 354125,52 | 154198,66 |
| 66 | ул. Мира,54 (ЦТП №18) | 1964 | 5416,1 | 5 | 337964,64 | 178291,99 |
| 67 | ул. Чернышевского,53 (ЦТП №18) | 1964 | 4600,4 | 5 | 287064,96 | 151440,06 |
| 68 | пр. Путина,5а (ЦТП №19) | 1963 | 2841,6 | 5 | 177315,84 | 93542,31 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 69 | пр. Путина,7 (ЦТП №19) | 1958 | 2510,2 | 5 | 156636,48 | 82632,99 |
| 70 | пр. Путина,9 (ЦТП №19) | 1958 | 2362,6 | 5 | 147426,24 | 77774,17 |
| 71 | пр. Революции,8 (ЦТП №19) | 1961 | 2030,3 | 5 | 126690,72 | 66835,22 |
| 72 | пр. Революции,2/1 (ЦТП №19) | 1928 | 2825,9 | 3/2 | 213638,04 | 93025,49 |
| 73 | пр. Революции,4 (ЦТП №19) | 1953 | 6820,5 | 4 | 515629,80 | 224523,28 |
| 74 | пр. Революции,6 (ЦТП №19) | 1957 | 5944,9 | 5/4 | 370961,76 | 195699,50 |
| 75 | ул. Исаева,60/44 (ЦТП №20) | 1939 | 4280,0 | 4 | 323568,00 | 140892,84 |
| 76 | ул. Лермонтова,81а (ЦТП №22) | 2009 | 5297,0 | 9 | 143019,00 | 174371,35 |
| 77 | ул. Лермонтова,81 (ЦТП №22) | 1990 | 7191,0 | 10 | 441527,40 | 236719,73 |
| 78 | ул. Полярников,52 (ЦТП №22) | 1990 | 13221,4 | 9 | 825015,36 | 435233,80 |
| 79 | ул. Б.Хмельницкого,63 (ЦТП №22) | 1989 | 5812,7 | 9 | 362712,48 | 191347,63 |
| 80 | ул. Б.Хмельницкого,70 (ЦТП №22) | 1989 | 7536,9 | 9 | 470302,56 | 248106,37 |
| 81 | "Арена-Сити" (ЦТП №22) |  | 2400,0 | 3 | 106200,00 | 79005,33 |
| 82 | ДЦ "Здоровье", ул. Грибоедова,85 (ЦТП №23) | 2007 | 1854,1 | 3 | 82043,93 | 61034,91 |
| 83 | ул.Грибоедова,100 (ЦТП №23) | 1964 | 2843,0 | 5 | 177403,20 | 93588,40 |
| 84 | ул. Дагестанская,90 (ЦТП №23) | 1978 | 5664,8 | 12 | 336489,12 | 186478,92 |
| 85 | ул. Лорсанова,2 (ЦТП №23) | 1978 | 5664,8 | 12 | 336489,12 | 186478,92 |
| 86 | Фонд соц. страхования, ул. Эсамбаева,1 (ЦТП №23) | 1916 | 2198,8 | 3 | 207786,60 | 72382,05 |
| 87 | ул. Лорсанова,3 (ЦТП №24) | 1954 | 4993,5 | 5 | 311594,40 | 164380,47 |
| 88 | ул. Лорсанова,5 (ЦТП №24) | 1956 | 6051,4 | 4 | 457485,84 | 199205,36 |
| 89 | ул. Лорсанова,7 (ЦТП №24) | 1961 | 5630,7 | 4 | 425680,92 | 185356,39 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 90 | Центр Охраны Здоровья Матери и Ребенка им. А. Кадырова, Лорсанова,1 (ЦТП №24) |  |  |  |  |  |
|  | Лечебный корпус | до 1999 | 5076,6 | 5 | 395974,80 | 167116,03 |
|  | Реанимационный корпус |  | 827,3 | 1 | 142295,60 | 27233,80 |
|  | Пищеблок |  | 383,1 | 1 | 65893,20 | 12611,23 |
|  | Административный корпус |  | 776,1 | 3 | 73341,45 | 25548,35 |
|  | Корпус гинекологии |  | 2418,8 | 2 | 385798,60 | 79624,21 |
|  | Пристройка |  | 282,7 | 2 | 45090,65 | 9306,17 |
|  | Поликлиника |  | 507,1 | 1 | 87221,20 | 16693,17 |
|  | Проходная |  | 15,0 | 1 | 2580,00 | 493,78 |
| 91 | ул. Первомайская,49 (ЦТП №25) | 1983 | 3132,8 | 9 | 195486,72 | 103128,30 |
| 92 | ул. Первомайская,51 (ЦТП №25) | 1991 | 10912,8 | 10 | 670045,92 | 359237,25 |
| 93 | Здание налоговой (ЦТП №26) |  | 3200,0 | 4 | 302400,00 | 105340,44 |
| 94 | ул. Космонавтов,19/71 (ЦТП №26) | 1957 | 4740,5 | 5 | 295807,20 | 156051,99 |
| 95 | ул. Космонавтов,17 (ЦТП №26) | 1976 | 4157,3 | 7 | 259415,52 | 136853,70 |
| 96 | ул. Коммунистическая,3 (ЦТП №26) | 1987 | 9670,8 | 7 | 603457,92 | 318351,99 |
| 97 | ул. Пушкина,9 (ЦТП №26) | 1979 | 4694,8 | 7 | 292955,52 | 154547,60 |
| 98 | пр. Путина,15 (ЦТП №26) | 1957 | 2392,2 | 5 | 149273,28 | 78748,57 |
| 99 | пр. Путина,19/65 (ЦТП №26) | 1958 | 2635,8 | 5 | 164473,92 | 86767,61 |
| 100 | пр. Революции,18/67 (ЦТП №26) | 1956 | 5384,6 | 4 | 407075,76 | 177255,05 |
| 101 | ул. Эсамбаева,9 (Чеченский государственный драматический театр им Х. Нурадилова) (ЦТП №26) | до 1999 г. | 2173,7 | 3 | 205414,65 | 71555,79 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 102 | ул. Лорсанова,8а (ЦТП №26) | 2007 | 1532,0 | 4 | 46572,80 | 50431,74 |
| 103 | ул. Лорсанова,11а (ЦТП №26) | 2010 | 6604,0 | 12 | 163779,20 | 217396,34 |
| 104 | ул. Лорсанова,21 (ЦТП №26) | 1924 | 1945,5 | 2 | 248245,80 | 64043,70 |
| 105 | Электросвязь, ул. Лорсанова,21 (ЦТП №26) | до 1999 г. | 1563,6 | 2 | 249394,20 | 51471,97 |
|  |  | до 1999 г. | 4454,0 | 4 | 420903,00 | 146620,73 |
| 106 | ул. Лорсанова,23 (Республиканский эндокринологический диспансер) (ЦТП №26) |  | 4100,0 | 5 | 319800,00 | 134967,44 |
| 107 | ул. Лорсанова,27 (ЦТП №26) | 2007 | 5793,5 | 5 | 176122,40 | 190715,58 |
| 108 | ул. Лорсанова,10(ресторан) (ЦТП №26) | 1916 | 1696,6 | 4 | 128262,96 | 55850,19 |
| 109 | Российский Исламский Университет им. Кунта-Хаджи, ул. Революции,21 (ЦТП №26) | после 1999 г. | 11683,0 | 3 | 516972,75 | 384591,38 |
| 110 | Мэрия г.Грозный, пр.Исаева,99/20 (ЦТП №26) | 1999 | 3256,0 | 4 | 307692,00 | 107183,90 |
| 111 | ул. Чернышевского,80 (ЦТП №27) | 1964 | 5857,4 | 5 | 365501,76 | 192819,10 |
| 112 | пр. Путина,36 (ЦТП №27) | 1939 | 2623,4 | 5/4 | 163700,16 | 86359,41 |
| 113 | Управление Судебного департамента, пр. Путина,38 (ЦТП №27) | до 1999 | 3395,7 | 4 | 320893,65 | 111782,67 |
| 114 | пр. Путина,34 (ЦТП №27) | 1937 | 3160,9 | 4 | 238964,04 | 104053,32 |
| 115 | ул. Лорсанова,6 | 2012 | 24412,9 | 9 | 659148,30 | 803645,54 |
| 116 | ул. Эсамбаева,5 | 2012 | 15839,0 | 9 | 427653,00 | 521402,28 |
| 117 | ул. Мира,68 | 2012 | 2711,9 | 9 | 73221,30 | 89272,73 |
| 118 | ул. Дагестанская,71 | 2009 | 4426,4 | 8 | 121283,36 | 145712,17 |
| 119 | Совет депутатов г. Грозный, ул. Чернышевского,69 | после 1999 г. | 1566,1 | 7 | 56379,60 | 51554,27 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 120 | пр. Революции,7/84, ООО "Грозный-Сити" | до 1999 г. | 561,2 | 2 | 89511,40 | 18474,08 |
|  |  | до 1999 г. | 3388,7 | 4 | 320232,15 | 111552,24 |
| 121 | Прокуратура ЧР, ул. Идрисова,42 | после 1999 | 515,0 | 2 | 23175,00 | 16953,23 |
| 122 | ООО "Строительная Компания Чеченстрой" ул. им Дэги Багаева,7 | после 1999 | 11737,0 | 2 | 519362,25 | 386369,00 |
| 123 | «Грознефтегаз» ул. Лорсанова,2а | после 1999 | 16563,2 | 9 | 559008,00 | 545242,14 |
| 124 | Департамент дошкольного образования Мэрии, пр. Путина,18 | до 1999 | 758,0 | 2 | 120901,00 | 24952,52 |
| 125 | Чеченская Государственная Филармония им. А. Шахбулатова, ул. Театральная 1/75 | до 1999 г. | 7431,3 | 4 | 702257,85 | 244630,14 |
| 126 | Национальный музей ЧР | после 1999 г. | 7974,0 | 3 | 352849,50 | 262495,22 |
| 127 | Национальная библиотека ЧР, ул. Лорсанова,б/н | после 1999 г. | 2720,0 | 4 | 103360,00 | 89539,38 |
|  |  |  | 8900,0 | 6 | 320400,00 | 292978,11 |
|  |  |  | 6080,0 | 8 | 208240,00 | 200146,84 |
| 128 | РТЦ "Беркат", ул. Лорсанова | после 1999 г. | 4451,4 | 2 | 200313,00 | 146535,14 |
|  |  | после 1999 г. | 13600,0 | 2 | 612000,00 | 447696,89 |
| 129 | ГБУ "РМФЦ", ул. Комсомольская,б/н | до 1999 | 1545,6 | 2 | 246523,20 | 50879,43 |
|  | Итого: |  | 651902,8 |  | 39318835,37 | 21459915,84 |
|  | Гкал |  |  |  | 39,32 | 21,46 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 1, РТС (ул.Абухова,116) |
| 1 | ул. Абухова,115 |  | 2800,0 | 5 | 174720,00 | 92172,89 |
| 2 | ул. Абухова,117/46 | 1960 | 3549,6 | 5 | 221495,04 | 116848,89 |
| 3 | ул. Тверская,48 | 1960 | 5186,1 | 5 | 323612,64 | 170720,65 |
| 4 | ул. Монтажная,9 | 1980 | 4881,8 | 5 | 304624,32 | 160703,43 |
|  | Итого: |  | 16417,5 |  | 1024452,00 | 540445,86 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,02 | 0,54 |
| БМК № 3, ул.Агрономическая,10 |
| 1 | ул.Агрономическая,4 | 1984 | 1241,0 | 2 | 158351,60 | 40852,34 |
| 2 | ул.Агрономическая,6 | 1984 | 1241,0 | 2 | 158351,60 | 40852,34 |
| 3 | ул.Агрономическая,8 | 1982 | 1241,0 | 2 | 158351,60 | 40852,34 |
| 4 | ул.Агрономическая,10 | 1984 | 2490,0 | 5 | 155376,00 | 81968,03 |
|  | Итого: |  | 6213,0 |  | 630430,80 | 204525,06 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,63 | 0,20 |
| БМК № 20, ул.Коммунистическая,26 |
| 1 | ул. Коммунистическая,26 | 1960 | 1749,7 | 4 | 132277,32 | 57598,18 |
| 2 | ул. Коммунистическая,28 | 1975 | 1807,8 | 5 | 112806,72 | 59510,77 |
| 3 | ул. Первомайская,25/15 | 1978 | 2839,2 | 4 | 214643,52 | 93463,31 |
|  | Итого: |  | 6396,7 |  | 459727,56 | 210572,26 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,46 | 0,21 |
| БМК № 21, ул.Кабардинская,11 |
| 1 | ул. Кабардинская,11/27 | 1932 | 3835,4 | 3 | 289956,24 | 126257,11 |
| 2 | ул. Первомайская,31 | 1902 | 536,0 | 2 | 68393,60 | 17644,52 |
|  | Итого: |  | 4371,4 |  | 358349,84 | 143901,63 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,36 | 0,14 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК №25, ул. Карагандинская, 6 |
| 1 | ул. Карагандинская,6 | 1932 | 2967,9 | 4 | 224376,26 | 97701,29 |
| 2 | ул.Карагандинская,10 | 1977 | 1250,0 | 5 | 78000,00 | 41148,61 |
|  | Итого: |  | 4217,9 |  | 302376,26 | 138849,90 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,30 | 0,14 |
| БМК № 51, Петропавловское шоссе,70 |
| 1 | Петропавловское шоссе, 36 | 1952 | 644,6 | 2 | 82250,96 | 21219,52 |
| 2 | Петропавловское шоссе, 38 | 1952 | 410,6 | 2 | 52392,56 | 13516,50 |
| 3 | Петропавловское шоссе, 40 | 1940 | 598,2 | 2 | 76330,32 | 19692,08 |
| 4 | Петропавловское шоссе, 44 | 1960 | 1006,4 | 2 | 128416,64 | 33129,57 |
| 5 | Петропавловское шоссе, 46 | 1969 | 1057,1 | 2 | 134885,96 | 34798,56 |
| 6 | Петропавловское шоссе, 50 | 1976 | 4307,4 | 5 | 268781,76 | 141794,82 |
| 7 | Петропавловское шоссе, 70 | 1978 | 1732,2 | 5 | 108089,28 | 57022,10 |
|  | Итого: |  | 9756,5 |  | 851147,48 | 321173,14 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,85 | 0,32 |
| БМК №52, ул. Чукотская |
| 1 | ул.Абухова,2а | 1961 | 2727,8 | 4 | 206221,68 | 89796,15 |
| 2 | ул. Чукотская,32 | 1963 | 1671,1 | 4 | 126335,16 | 55010,76 |
| 3 | ул. Чукотская,34 | 1964 | 1671,1 | 4 | 126335,16 | 55010,76 |
|  | Итого: |  | 6070,0 |  | 458892,00 | 199817,66 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,46 | 0,20 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 53, ул. Февральская,55 а |
| 1 | ул.Февральская, 55 | 1953 | 451,0 | 2 | 57547,60 | 14846,42 |
| 2 | ул.Февральская, 55а | 1953 | 533,4 | 2 | 68061,84 | 17558,94 |
| 3 | ул.Февральская, 55б | 1953 | 653,4 | 2 | 83373,84 | 21509,20 |
| 4 | ул.Февральская, 57 | 1953 | 653,4 | 2 | 83373,84 | 21509,20 |
| 5 | ул.Февральская, 57а | 1953 | 533,4 | 2 | 68061,84 | 17558,94 |
| 6 | ул.Февральская, 57б | 1953 | 427,8 | 2 | 54587,28 | 14082,70 |
| 7 | ул. Кутузова, 17 | 1957 | 916,7 | 2 | 116970,92 | 30176,75 |
| 8 | ул. Славянская, 16 | 1953 | 653,4 | 2 | 83373,84 | 21509,20 |
|  | Итого: |  | 4822,5 |  | 615351,00 | 158751,34 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,62 | 0,16 |
| БМК №16, г/х "Родина" |
| 1 | ул. Звеньевая, 11 | 1955 | 840,0 | 2 | 107184,00 | 27651,87 |
| 2 | ул. Звеньевая, 13 | 1955 | 840,0 | 2 | 107184,00 | 27651,87 |
| 3 | ул. Звеньевая, 14 | 1970 | 899,3 | 2 | 114750,68 | 29603,96 |
| 4 | ул. Звеньевая, 15 | 1970 | 899,3 | 2 | 114750,68 | 29603,96 |
| 5 | ул. Звеньевая, 16 | 1972 | 899,3 | 2 | 114750,68 | 29603,96 |
| 6 | ул. Звеньевая, 17 | 1972 | 899,3 | 2 | 114750,68 | 29603,96 |
| 7 | ул. Звеньевая, 18 | 1973 | 899,3 | 2 | 114750,68 | 29603,96 |
|  | Итого: |  | 6176,5 |  | 788121,40 | 203323,52 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,79 | 0,20 |
|  | Всего по Ленинскому р-ну |  | 2239992,5 |  | 141167235,69 | 73738064,55 |
|  | Гкал |  |  |  | 141,17 | 73,74 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| СТАРОПРОМЫСЛОВСКИЙ РАЙОН |
| Котельная № 5, ул.Ялтинская,10 |
| 1 | ул. Ялтинская,22 | 1965 | 1673,7 | 4 | 126532 | 55096 |
| 2 | ул. Ялтинская,26 | 1963 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 3 | ул. Ялтинская,28 | 1965 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 4 | ул. Ялтинская,30/46 | 1966 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 5 | ул. Зав. Ильича,14 | 1964 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 6 | ул. Зав. Ильича,16 |  | 2911,8 | 4 | 220132 | 95853 |
| 7 | ул. Зав. Ильича,18 | 1964 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 8 | ул. Зав. Ильича,20 | 1964 | 2816,8 | 4 | 212950 | 92726 |
| 9 | ул. Зав. Ильича,26 | 1964 | 2745,4 | 4 | 207552 | 90376 |
| 10 | ул. Зав. Ильича,28 | 1963 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 11 | ул. Зав. Ильича,30 | 1963 | 2161,6 | 4 | 163417 | 71157 |
| 12 | ул. Зав. Ильича,32 | 1963 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 13 | ул. Зав. Ильича,34 |  | 1961,6 | 3 | 148297 | 64574 |
| 14 | ул. Зав. Ильича,38 | 1961 | 2950 | 4 | 223020 | 97111 |
| 15 | ул. Зав. Ильича,40 | 1960 | 2468,5 | 3 | 186619 | 81260 |
| 16 | ул. Зав. Ильича,42 | 1964 | 1092 | 3 | 82555 | 35947 |
| 17 | ул. Зав. Ильича,44 | 1964 | 1091 | 3 | 82480 | 35915 |
| 18 | ул. Зав. Ильича,46 | 1964 | 1243 | 3 | 93971 | 40918 |
| 19 | ул. 10 Линия,30 | 1964 | 1243,1 | 3 | 93978 | 40921 |
| 20 | ул. 10 Линия,32 | 1964 | 1243,1 | 3 | 93978 | 40921 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 21 | ул. 10 Линия,34 | 1964 | 1243,1 | 3 | 93978 | 40921 |
| 22 | ул. 10 Линия,45 | 1961 | 1430,7 | 3 | 108161 | 47097 |
| 23 | ул. 10 Линия,47 | 1960 | 2468,5 | 3 | 186619 | 81260 |
| 24 | ул. 10 Линия,49 | 1964 | 2468,5 | 3 | 186619 | 81260 |
| 25 | ул. 11 Линия,30 |  | 1933,6 | 3 | 146180 | 63652 |
| 26 | ул. 11 Линия,32 |  | 1933,6 | 3 | 146180 | 63652 |
| 27 | ул. 11 Линия,34 |  | 1933,6 | 3 | 146180 | 63652 |
| 28 | ул. Ялтинская,4 |  | 1243,1 | 3 | 93978 | 40921 |
| 29 | ул. Ялтинская,4а | 1964 | 1243,1 | 3 | 93978 | 40921 |
| 30 | ул. Ялтинская,12 |  | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 31 | ул. Ялтинская,14 |  | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 32 | ул. Ялтинская,14а | 1963 | 2811,8 | 4 | 212572 | 92561 |
| 33 | ул. Ялтинская,16 | 1964 | 2175,1 | 4 | 164438 | 71602 |
| 34 | ул. Ялтинская,24 | 1974 | 1860,0 | 4 | 140616 | 61229 |
| 35 | Поликлиника №6, ул. Ялтинская,12а | до 1999 | 1604,4 | 4 | 151616 | 52815 |
|  |  | до 1999 | 891,9 | 2 | 142258 | 29360 |
|  | Итого: |  | 76148,8 |  | 5862002,85 | 2506733,89 |
|  | Гкал |  |  |  | 5,86 | 2,51 |
| Котельная № 8, г-к Маяковского |
| 1 | г-к Маяковского122 | 1984 | 5659,3 | 5 | 353140 | 186298 |
| 2 | г-к Маяковского127 | 1982 | 2918,1 | 5 | 182089 | 96061 |
| 3 | г-к Маяковского128 | 1986 | 2841 | 5 | 177278 | 93523 |
| 4 | г-к Маяковского129 | 1982 | 4374,4 | 5 | 272963 | 144000 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 5 | г-к Маяковского,100 | 1973 | 6249,4 | 5 | 389963 | 205723 |
| 6 | г-к Маяковского,101 | 1974 | 4538,8 | 5 | 283221 | 149412 |
| 7 | г-к Маяковского,102 | 1972 | 4538,8 | 5 | 283221 | 149412 |
| 8 | г-к Маяковского,104 | 1973 | 4538,8 | 5 | 283221 | 149412 |
| 9 | г-к Маяковского,105 | 1973 | 4538,8 | 5 | 283221 | 149412 |
| 10 | г-к Маяковского,107 | 1974 | 4538,8 | 5 | 283221 | 149412 |
| 11 | г-к Маяковского,108 | 1974 | 4538,8 | 5 | 283221 | 149412 |
| 12 | г-к Маяковского,112 | 1975 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 13 | г-к Маяковского,113 | 1976 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 14 | г-к Маяковского,114 | 1976 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 15 | г-к Маяковского,115 | 1978 | 4528,5 | 5 | 282578 | 149073 |
| 16 | г-к Маяковского,116 | 1977 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 17 | г-к Маяковского,117 | 1980 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 18 | г-к Маяковского,118 | 1976 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 19 | г-к Маяковского,119 | 1976 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 20 | г-к Маяковского,120 | 1981 | 2831,3 | 5 | 176673 | 93203 |
| 21 | г-к Маяковског,121 | 1983 | 919,4 | 5 | 57371 | 30266 |
| 22 | г-к Маяковского,123 | 1982 | 4374,4 | 5 | 272963 | 144000 |
| 23 | г-к Маяковского,125 | 1975 | 2918,1 | 5 | 182089 | 96061 |
| 24 | г-к Маяковского,111 (общежитие) | 1979 | 6220,0 | 5 | 388128 | 204755 |
| 25 | Детсад №141г-к Маяковского,124 |  | 1775,0 | 2 | 283113 | 58431 |
| 26 | СОШ №44 г-к Маяковского,109 | до 1999 | 7690,0 | 3 | 726705 | 253146 |
| 27 | Детский сад №116, г-к Маяковского,109а | до 1999 | 1714,5 | 2 | 273463 | 56439 |
| 28 | г-к Маяковского,119 (общежитие) |  | 3072,0 | 1 | 528384 | 101127 |
|  | Итого: |  | 105137,3 |  | 7482938,17 | 3461003,10 |
|  | Гкал |  |  |  | 7,48 | 3,46 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная № 22, гор.Маяковского |
| 1 | г-к Маяковского,151 | 1986 | 5455,1 | 5 | 340398 | 179576 |
| 2 | г-к Маяковского,152 | 1987 | 5222,8 | 9 | 325903 | 171929 |
| 3 | г-к Маяковского,153 | 1987 | 5222,8 | 9 | 325903 | 171929 |
| 4 | г-к Маяковского,132 | 1976 | 5944,8 | 5 | 370956 | 195696 |
| 5 | г-к Маяковского,133 | 1977 | 4569,5 | 5 | 285137 | 150423 |
| 6 | г-к Маяковского,133а | 1985 | 3829,5 | 5 | 238961 | 126063 |
| 7 | г-к Маяковского,134 | 1980 | 4487,8 | 5 | 280039 | 147733 |
| 8 | г-к Маяковского,143 | 1982 | 3430,6 | 5 | 214069 | 112932 |
| 9 | г-к Маяковского,135 | 1981 | 4915,2 | 5 | 306708 | 161803 |
| 10 | г-к Маяковского,135 а | 1981 | 5823,1 | 5 | 363361 | 191690 |
| 11 | г-к Маяковского,136 | 1980 | 7993 | 5 | 498763 | 263121 |
| 12 | г-к Маяковского,137 | 1979 | 7874,6 | 5 | 491375 | 259223 |
| 13 | г-к Маяковского,138 | 1980 | 5376,7 | 5 | 335506 | 176995 |
| 14 | г-к Маяковского,139 | 1980 | 4356,4 | 5 | 271839 | 143408 |
| 15 | г-к Маяковского,140 | 1981 | 5415,8 | 5 | 337946 | 178282 |
| 16 | г-к Маяковского,141 | 1982 | 5307,5 | 5 | 331188 | 174717 |
| 17 | г-к Маяковского,142 | 1982 | 4729 | 9 | 295090 | 155673 |
| 18 | г-к Маяковского,143а | 1982 | 4729 | 9 | 295090 | 155673 |
| 19 | г-к Маяковского,144 | 1983 | 7653,2 | 5 | 477560 | 251935 |
| 20 | г-к Маяковского,145 | 1983 | 3143,4 | 5 | 196148 | 103477 |
| 21 | г-к Маяковского,146 | 1984 | 3753 | 5 | 234187 | 123545 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 22 | г-к Маяковского,147 | 1984 | 7526,6 | 5 | 469660 | 247767 |
| 23 | г-к Маяковского,148 | 1988 | 3512 | 5 | 219149 | 115611 |
| 24 | г-к Маяковского,149 | 1985 | 4627,2 | 5 | 288737 | 152322 |
| 25 | г-к Маяковского,150 | 1985 | 7390,2 | 5 | 461148 | 243277 |
| 26 | г-к Маяковского,140а | 1980 | 3750,0 | 5 | 234000 | 123446 |
| 27 | Грозненский политехникум | до 1999 | 5235,2 | 3 | 494726 | 172337 |
| 28 | Грозненский политехникум (общежитие) | до 1999 | 3800 | 5 | 296400 | 125092 |
| 29 | Детсад №130, г-к Маяковского,136 |  | 3196,5 | 2 | 509842 | 105225 |
|  | Итого: |  | 148270,5 |  | 9789789,27 | 4880900,12 |
|  | Гкал |  |  |  | 9,79 | 4,88 |
| БМК № 12, ул. Алтайская,15 |
| 1 | ул. Алтайская,15 | 1990 | 8985,0 | 10 | 551679,000 | 295776 |
|  | Итого: |  | 8985,0 |  | 551679,00 | 295776,22 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,55 | 0,30 |
| БМК № 13, ул. Каменщиков,3 |
| 1 | ул. Каменщиков,3 | 1964 | 2012,7 | 4 | 152160 | 66256 |
| 2 | ул. Зав. Ильича,185а | 1964 | 2131 | 4 | 161104 | 70150 |
| 3 | ул. Пугачева,188 | 1964 | 2172,6 | 4 | 164249 | 71520 |
|  | Итого: |  | 6316,3 |  | 477512,28 | 207925,58 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,48 | 0,21 |
| БМК № 17, ул. Алтайская,13 |
| 1 | ул. Алтайская,13 | 1984 | 3125,0 | 5 | 195000 | 102872 |
|  | Итого: |  | 3125,0 |  | 195000,00 | 102871,53 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,20 | 0,10 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК №18, ул. Жигулевская,4 |
| 1 | ул. Жигулевская, 4 | 1974 | 3588 | 5 | 223891 | 118113 |
|  | Итого: |  | 3588 |  | 223891,20 | 118112,97 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,22 | 0,12 |
| БМК №22, ул. Жигулевская,6 |
| 1 | ул. Жигулевская,6 | 1960 | 3232,1 | 5 | 201683 | 106397 |
|  | Итого: |  | 3232,1 |  | 201683,04 | 106397,14 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,20 | 0,11 |
| БМК № 23, ул.Алтайская,11 |
| 1 | ул. Алтайская,11 | 1981 | 7672,1 | 5 | 478739 | 252557 |
|  | Итого: |  | 7672,1 |  | 478739,04 | 252557,01 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,48 | 0,25 |
| БМК № 31, ул.Парашютистов,46 |
| 1 | ул. Пугачева,148 | 1963 | 453,4 | 2 | 57854 | 14925 |
| 2 | ул. Пугачева,150 | 1963 | 451,7 | 2 | 57637 | 14869 |
| 3 | ул. Пугачева,152 | 1962 | 454,4 | 2 | 57981 | 14958 |
| 4 | ул. Пугачева,154 | 1964 | 546,6 | 2 | 69746 | 17993 |
| 5 | ул. Пугачева,154а | 1961 | 361,5 | 2 | 46127 | 11900 |
| 6 | ул. Пугачева,154б | 1961 | 388,7 | 2 | 49598 | 12796 |
| 7 | ул. Пугачева,156 | 1962 | 460,1 | 2 | 58709 | 15146 |
| 8 | ул. Пугачева,156а | 1960 | 344,2 | 2 | 43920 | 11331 |
| 9 | ул. Пугачева,156б | 1960 | 349 | 2 | 44532 | 11489 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 10 | ул. Пугачева,158 | 1961 | 451,8 | 2 | 57650 | 14873 |
| 11 | ул. Пугачева,158а | 1960 | 361,5 | 2 | 46127 | 11900 |
| 12 | ул. Пугачева,158б | 1961 | 364,5 | 2 | 46510 | 11999 |
| 13 | ул. Пугачева,160 | 1960 | 512,1 | 2 | 65344 | 16858 |
| 14 | ул. Студенческая,3 | 1961 | 361,5 | 2 | 46127 | 11900 |
| 15 | ул. Студенческая,5 | 1957 | 340 | 2 | 43384 | 11192 |
| 16 | ул. Парашютистов,6 | 1964 | 361 | 2 | 46064 | 11884 |
|  | Итого: |  | 6562,0 |  | 837311,20 | 216013,75 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,84 | 0,22 |
| БМК №32, ул.З.Ильича,32 |
| 1 | пер. Сквозной,24 | 1964 | 3251 | 5 | 202862 | 107019 |
| 2 | пер. Сквозной,28 | 1964 | 3906,2 | 5 | 243747 | 128588 |
| 3 | Зав. Ильича,52 |  | 2753,7 | 4 | 208180 | 90649 |
| 4 | Зав. Ильича,52а | 1975 | 1844,5 | 5 | 115097 | 60719 |
| 5 | Зав. Ильича,54 | 1968 | 4308,8 | 4 | 325745 | 141841 |
| 6 | Зав. Ильича,54а | 1975 | 1704,1 | 5 | 106336 | 56097 |
| 7 | Зав. Ильича,54б | 1975 | 1844,5 | 5 | 115097 | 60719 |
| 8 | Зав. Ильича,56 | 1975 | 1844,5 | 5 | 115097 | 60719 |
| 9 | 8 я Линия,2 | 1978 | 1321 | 5 | 82430 | 43486 |
| 10 | 8-я Линия,2а | 1980 | 1280 | 5 | 79872 | 42136 |
| 11 | 8 я Линия,4 | 1978 | 1321 | 5 | 82430 | 43486 |
| 12 | 8-я линия,14 | 1980 | 5950 | 5 | 371280 | 195867 |
|  | Итого: |  | 31329,3 |  | 2048173,32 | 1031325,75 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,05 | 1,03 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 33, пер.Сквозной,14 |
| 1 | ул. Зав. Ильича,76 |  | 2169,5 | 4 | 164014 | 71418 |
| 2 | ул. Зав. Ильича,80 | 1965 | 2727,8 | 4 | 206222 | 89796 |
| 3 | ул. Зав. Ильича,88 | 1970 | 6673,6 | 5 | 416433 | 219687 |
| 4 | ул. Зав. Ильича,92 | 1963 | 1946,9 | 4 | 147186 | 64090 |
| 5 | пер. Сквозной,4 | 1963 | 1984,7 | 4 | 150043 | 65334 |
| 6 | пер. Сквозной,6 | 1965 | 2727,8 | 4 | 206222 | 89796 |
| 7 | пер. Сквозной,10 | 1967 | 2727,8 | 4 | 206222 | 89796 |
| 8 | пер. Сквозной,14 | 1965 | 2342,0 | 4 | 177055 | 77096 |
| 9 | пер. Сквозной,16 | 1966 | 2011,5 | 4 | 152069 | 66216 |
| 10 | пер. Сквозной,95 | 1963 | 398,9 | 2 | 50900 | 13131 |
|  | Итого: |  | 25710,5 |  | 1876365,08 | 846361,09 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,88 | 0,85 |
| БМК № 34, ул. Пугачева,142 |
| 1 | ул. Зав. Ильича,149 | 1968 | 3329,8 | 4 | 251733 | 109613 |
| 2 | ул. Зав. Ильича,151 | 1968 | 2579,6 | 4 | 195018 | 84918 |
| 3 | ул. Зав. Ильича,153 | 1973 | 1983,0 | 5 | 123739 | 65278 |
| 4 | ул. Пугачева,138 | 1969 | 4472,9 | 4 | 338151 | 147243 |
| 5 | ул. Пугачева,140 | 1968 | 2207,5 | 4 | 166887 | 72668 |
| 6 | ул. Пугачева,142 |  | 2743,3 | 5 | 171182 | 90306 |
| 7 | ул. Пугачева,144 | 1961 | 2627,3 | 5 | 163944 | 86488 |
| 8 | ул. Пугачев,140а | 1980 | 2100,0 | 4 | 158760 | 69130 |
|  | Итого: |  | 22043,4 |  | 1569413,52 | 725644,24 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,57 | 0,73 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 35, ул. Библиотечная,117 |
| 1 | ул. Библиотечная,108 | 1958 | 703,6 | 2 | 89779 | 23162 |
| 2 | ул. Библиотечная,110 | 1970 | 2036,2 | 5 | 127059 | 67029 |
| 3 | ул. Библиотечная,112 | 1970 | 2036,2 | 5 | 127059 | 67029 |
| 4 | ул. Библиотечная,113 | 1990 | 5072,9 | 5 | 316549 | 166994 |
| 5 | ул. Библиотечная,117 | 1990 | 5037,3 | 10 | 309290 | 165822 |
| 6 | ул. Библиотечная,120 | 1988 | 4821,7 | 5 | 300874 | 158725 |
| 7 | ул. Библиотечная,121 | 1989 | 7460,9 | 5 | 465560 | 245605 |
| 8 | ул. Библиотечная,125 | 1989 | 4796,1 | 5 | 299277 | 157882 |
| 9 | ул. Автоматчиков 114 | 1986 | 2904 | 5 | 181210 | 95596 |
| 10 | Управление Судебного департамента, ул. Библиотечная,116 | до 1999 | 1001,1 | 3 | 75683 | 32955 |
|  | Итого: |  | 34868,9 |  | 2292339,94 | 1180800,54 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,29 | 1,18 |
| БМК № 36, ул. Пограничная,2/12 |
| 1 | ул. Пограничная,1/5 | 1970 | 493 | 2 | 62907 | 16229 |
| 2 | ул. Пограничная,2/10 | 1970 | 493 | 2 | 62907 | 16229 |
| 3 | ул. Пограничная,2/11 | 1970 | 493 | 2 | 62907 | 16229 |
| 4 | ул. Пограничная,2/12 | 1970 | 493 | 2 | 62907 | 16229 |
| 5 | ул. Пограничная,2/13 | 1970 | 748 | 2 | 95445 | 24623 |
| 6 | ул. Пограничная,2/14 | 1970 | 808 | 2 | 103101 | 26598 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 7 | ул. Пограничная,2/15 | 1970 | 808 | 2 | 103101 | 26598 |
| 9 | ул. Пограничная,2/8 | 1970 | 493 | 2 | 62907 | 16229 |
| 10 | ул. Пограничная,2/9 | 1970 | 493 | 2 | 62907 | 16229 |
|  | Итого: |  | 5322 |  | 679087,20 | 175194,33 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,68 | 0,18 |
| БМК № 37, г-к Иванова, 115 |
| 1 | г-к Иванова,95 | 1953 | 486,3 | 2 | 62052 | 16008 |
| 2 | г-к Иванова,96 | 1953 | 1102,5 | 2 | 140679 | 36293 |
| 3 | г-к Иванова,97 | 1955 | 431,9 | 2 | 55110 | 14218 |
| 4 | г-к Иванова,98 | 1955 | 420,9 | 2 | 53707 | 13856 |
| 5 | г-к Иванова,99 | 1955 | 519,7 | 2 | 66314 | 17108 |
| 6 | г-к Иванова,101 | 1955 | 462,5 | 2 | 59015 | 15225 |
| 7 | г-к Иванова,103 | 1955 | 676,8 | 2 | 86360 | 22280 |
| 8 | г-к Иванова,104 | 1967 | 462 | 2 | 58951 | 15209 |
| 9 | г-к Иванова,105 | 1961 | 739 | 2 | 94296 | 24327 |
| 10 | г-к Иванова,106 | 1961 | 703,6 | 2 | 89779 | 23162 |
| 11 | г-к Иванова,107 | 1958 | 498,4 | 2 | 63596 | 16407 |
| 12 | г-к Иванова,109 | 1961 | 739 | 2 | 94296 | 24327 |
| 13 | г-к Иванова,110 | 1960 | 405,6 | 2 | 51755 | 13352 |
| 14 | г-к Иванова,111 | 1963 | 421,8 | 2 | 53822 | 13885 |
| 15 | г-к Иванова,112 | 1963 | 407,7 | 2 | 52023 | 13421 |
| 16 | г-к Иванова,113 | 1964 | 375,7 | 2 | 47939 | 12368 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 17 | г-к Иванова,114 | 1960 | 405,6 | 2 | 51755 | 13352 |
| 18 | г-к Иванова,115 | 1964 | 444,6 | 2 | 56731 | 14636 |
| 19 | ул. Шахтеров,111 | 1985 | 6483 | 5 | 404539 | 213413 |
| 20 | ул. Шахтеров,113 | 1990 | 7979,9 | 5 | 497946 | 262689 |
| 21 | ул. Шахтеров,115 | 1990 | 6433,6 | 5 | 401457 | 211787 |
|  | Итого: |  | 30600,1 |  | 2542120,96 | 1007321,292 |
|  | МВт |  |  |  | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
| БМК № 38, г-к Иванова,116 |
| 1 | г-к Иванова,116 | 1969 | 5288,6 | 5 | 330009 | 174095 |
| 2 | ул. Угольная,269 | 1993 | 2900,7 | 5 | 181004 | 95488 |
| 3 | ул. Угольная,265 | 1989 | 4541,6 | 5 | 283396 | 149504 |
|  | Итого: |  | 12730,9 |  | 794408,16 | 419087,08 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,79 | 0,42 |
| БМК № 39, ул.Трудовиков,2а |
| 1 | ул. Трудовиков,2а | 1981 | 6309,2 | 5 | 393694 | 207692 |
| 2 | ул. Трудовиков,2б | 1981 | 2900,7 | 5 | 181004 | 95488 |
| 3 | ул. Горняков,2а | 1984 | 4625,6 | 5 | 288637 | 152270 |
| 4 | Детсад №136, ул. Малаева,275 | до 1999 | 2168 | 2 | 345796 | 71368 |
|  | Итого: |  | 16003,5 |  | 1209131,20 | 526817,44 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,21 | 0,53 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 40, ул. Угольная,281 |
| 1 | ул. Угольная,279 | 1987 | 2926,7 | 5 | 182626 | 96344 |
| 2 | ул. Угольная,281 | 1980 | 2789,5 | 5 | 174065 | 91827 |
| 3 | ул. Угольная,285 | 1976 | 2775,3 | 5 | 173179 | 91360 |
| 4 | ул. Яблочная,2 | 1968 | 3970,4 | 5 | 247753 | 130701 |
| 5 | ул. Яблочная,4 | 1976 | 3375,7 | 5 | 210644 | 111124 |
| 6 | ул. Допризывников,1 | 1972 | 4482,2 | 5 | 279689 | 147549 |
| 7 | ул. Допризывников,2а | 1985 | 5662,1 | 5 | 353315 | 186390 |
| 8 | ул. Допризывников,3 | 1982 | 3278,6 | 5 | 204585 | 107928 |
| 9 | Дет. приют №283 | до 1999 | 668,8 | 2 | 106674 | 22016 |
|  | Итого: |  | 29929,3 |  | 1932528,80 | 985239,30 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,93 | 0,99 |
| БМК № 41, ул. Угольная, 314 (Оргтехника) |
| 1 | ул. Угольная,298 | 1963 | 1527,8 | 3 | 115502 | 50293 |
| 2 | ул. Угольная,299 | 1967 | 2201,7 | 4 | 166449 | 72478 |
| 3 | ул. Угольная,300 | 1962 | 1186,1 | 3 | 89669 | 39045 |
| 4 | ул. Угольная,304 | 1967 | 2200 | 4 | 166320 | 72422 |
| 5 | ул. Угольная,306 | 1968 | 2209,1 | 4 | 167008 | 72721 |
| 6 | ул. Угольная,308 | 1969 | 2179 | 4 | 164732 | 71730 |
| 7 | ул. Угольная,310 | 1971 | 2787,8 | 5 | 173959 | 91771 |
| 8 | ул. Угольная,314 | 1973 | 3881 | 5 | 242174 | 127758 |
| 9 | ул. Угольная,316 | 1979 | 3737,7 | 5 | 233232 | 123041 |
| 10 | ул.Кутаисская,1 (Детсад №119) | 1979 | 1046,1 | 3 | 98974 | 34436 |
|  | Итого: |  | 22956,3 |  | 1618019,46 | 755695,89 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,62 | 0,76 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 42, г-к Маяковского,72 |
| 1 | г-к Маяковского,63 | 1963 | 1614,5 | 4 | 122056 | 53148 |
| 2 | г-к Маяковского,64 | 1963 | 1671,1 | 4 | 126335 | 55011 |
| 3 | г-к Маяковского,65 | 1965 | 2745,4 | 4 | 207552 | 90376 |
| 4 | г-к Маяковского,66 | 1963 | 2070,0 | 4 | 156492 | 68142 |
| 5 | г-к Маяковского,67 | 1964 | 1614,2 | 4 | 122034 | 53138 |
| 6 | г-к Маяковского,68 | 1965 | 1671,1 | 4 | 126335 | 55011 |
| 7 | г-к Маяковского,69 | 1966 | 1584,4 | 4 | 119781 | 52157 |
| 8 | г-к Маяковского,70 | 1969 | 4257,3 | 5 | 265656 | 140146 |
| 9 | г-к Маяковского,71 | 1974 | 3359,2 | 5 | 209614 | 110581 |
| 10 | г-к Маяковского,72 | 1974 | 3382,7 | 5 | 211080 | 111355 |
| 11 | г-к Маяковского,73 | 1978 | 7285,7 | 5 | 454628 | 239837 |
| 12 | Д/с №41, г-к Маяковского,68а | до 1999 | 1081,6 | 2 | 172515 | 35605 |
|  | Итого: |  | 31255,6 |  | 2294077,88 | 1064504,69 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,29 | 1,06 |
| БМК № 43, г-к Маяковского, 87 |
| 1 | г-к Маяковского,74 | 1974 | 5295,2 | 5 | 330420 | 174312 |
| 2 | г-к Маяковского,75 | 1975 | 6637,2 | 5 | 414161 | 218489 |
| 3 | г-к Маяковского,79 | 1979 | 3414 | 5 | 213034 | 112385 |
| 4 | г-к Маяковского,76 | 1976 | 3414 | 5 | 213034 | 112385 |
| 5 | г-к Маяковского,77 | 1977 | 4325 | 5 | 269880 | 142374 |
| 6 | г-к Маяковского,78 | 1978 | 7867,6 | 5 | 490938 | 258993 |
| 7 | Детсад №132 | 1979 | 1423,5 | 2 | 227048 | 46860 |
|  | Итого: |  | 32376,5 |  | 2158515,45 | 1065798,41 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,16 | 1,07 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 44, г-к Иванова, 87 |
| 1 | г-к Иванова,75 | 1949 | 437,3 | 2 | 55799 | 14395 |
| 2 | г-к Иванова,87 | 1953 | 439,4 | 2 | 56067 | 14465 |
| 3 | г-к Иванова,88 | 1953 | 430,2 | 2 | 54894 | 14162 |
| 4 | г-к Иванова,89 | 1953 | 308,0 | 2 | 39301 | 10139 |
| 5 | г-к Иванова,90 | 1957 | 523,5 | 2 | 66799 | 17233 |
| 6 | г-к Иванова,91 | 1953 | 456,4 | 2 | 58237 | 15024 |
| 7 | г-к Иванова,93 | 1957 | 463,7 | 2 | 59168 | 15264 |
| 8 | г-к Иванова,94 | 1957 | 337,4 | 2 | 43052 | 11107 |
|  | Итого: |  | 3395,9 |  | 433316,84 | 111789,25 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,43 | 0,11 |
| БМК № 45, г-к Иванова, 67 |
| 1 | г-к Иванова,61 | 1952 | 424,2 | 2 | 54128 | 13964 |
| 2 | г-к Иванова,62 | 1952 | 420,9 | 2 | 53707 | 13856 |
| 3 | г-к Иванова,63 | 1952 | 439,1 | 2 | 56029 | 14455 |
| 4 | г-к Иванова,64 | 1952 | 439,1 | 2 | 56029 | 14455 |
| 5 | г-к Иванова,65 | 1924 | 387,4 | 2 | 49432 | 12753 |
| 6 | г-к Иванова,66 | 1924 | 388,6 | 2 | 49585 | 12792 |
| 7 | г-к Иванова,67 | 1951 | 440,8 | 2 | 56246 | 14511 |
| 8 | г-к Иванова,68 | 1951 | 444,3 | 2 | 56693 | 14626 |
| 9 | г-к Иванова,69 | 1949 | 386,2 | 2 | 49279 | 12713 |
| 10 | г-к Иванова,71 | 1949 | 396 | 2 | 50530 | 13036 |
| 11 | г-к Иванова,72 | 1949 | 394 | 2 | 50274 | 12970 |
|  | Итого: |  | 4560,6 |  | 581932,56 | 150129,88 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,58 | 0,15 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 46, ул. Новаторов,17 |
| 1 | ул. Новаторов,1 | 1987 | 3017,4 | 5 | 188286 | 99329 |
| 2 | ул. Новаторов,3 | 1987 | 6729,3 | 5 | 419908 | 221521 |
| 3 | ул. Новаторов,5 | 1986 | 3564,2 | 5 | 222406 | 117330 |
| 4 | ул. Новаторов,9 | 1986 | 5670,4 | 5 | 353833 | 186663 |
| 5 | ул. Новаторов,11 | 1981 | 2924,9 | 5 | 182514 | 96284 |
| 6 | ул. Новаторов,13 | 1984 | 6778,3 | 5 | 422966 | 223134 |
| 7 | ул. Новаторов,17 | 1983 | 3708 | 5 | 231379 | 122063 |
| 8 | ул. Державина,291 | 1982 | 4654 | 5 | 290410 | 153205 |
| 9 | ул. Державина,291а | 1990 | 3043,8 | 5 | 189933 | 100199 |
| 10 | ул. Ладожская,13 | 1985 | 8025,1 | 5 | 500766 | 264177 |
| 11 | ул. Ладожская,17 | 1984 | 6123,4 | 5 | 382100 | 201576 |
| 12 | ул. Каменщиков,20/19 | 1983 | 2409,0 | 5 | 150322 | 79302 |
|  | Итого: |  | 56647,8 |  | 3534822,72 | 1864782,63 |
|  | Гкал |  |  |  | 3,53 | 1,86 |
| БМК № 47, ул. Новаторов,25 |
| 1 | ул. Новаторов,21 | 1987 | 5905 | 5 | 368472 | 194386 |
| 2 | ул. Новаторов,23 | 1987 | 7776,9 | 5 | 485279 | 256007 |
| 3 | ул. Новаторов,25 | 1987 | 3986,5 | 5 | 248758 | 131231 |
| 4 | ул. Новаторов,27 | 1987 | 3986,5 | 5 | 248758 | 131231 |
| 5 | ул. Новаторов,31 | 1985 | 4332,5 | 5 | 270348 | 142621 |
| 6 | ул. Новаторов,33 | 1986 | 4332,5 | 5 | 270348 | 142621 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 7 | ул. Державина,281 | 1987 | 9189,4 | 5 | 573419 | 302505 |
| 8 | ул. Державина,283 | 1988 | 5350,7 | 5 | 333884 | 176139 |
| 9 | ул. Державина,285 | 1989 | 3610,2 | 5 | 225276 | 118844 |
| 10 | ул. Державина,287 | 1989 | 6593 | 5 | 411403 | 217034 |
|  | Итого: |  | 55063,2 |  | 3435943,68 | 1812619,36 |
|  | Гкал |  |  |  | 3,44 | 1,81 |
| БМК № 48, ул.З.Ильича, 184 |
| 1 | ул. Зав. Ильича,181 | 1968 | 2102,4 | 4 | 158941 | 69209 |
| 2 | ул. Зав. Ильича,187 | 1964 | 2122,6 | 4 | 160469 | 69874 |
| 3 | ул. Зав. Ильича,191 | 1963 | 2179,1 | 4 | 164740 | 71734 |
| 4 | ул. Зав. Ильича,195 | 1964 | 2783,2 | 4 | 210410 | 91620 |
| 5 | ул. Жигулевская,3 | 1963 | 1880,5 | 4 | 142166 | 61904 |
| 6 | ул. Пугачева,184 | 1965 | 2172,6 | 4 | 164249 | 71520 |
| 7 | ул. Пугачева,186 | 1965 | 2202,4 | 4 | 166501 | 72501 |
| 8 | ул. Пугачева,186а | 1965 | 2019,3 | 4 | 152659 | 66473 |
|  | Итого: |  | 17462,1 |  | 1320134,76 | 574832,93 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,32 | 0,57 |
| БМК № 49, Соленая балка |
| 1 | Соленая балка,46 | 1991 | 1245,0 | 3 | 94122 | 40984 |
| 2 | Соленая балка,39 | 1991 | 1245 | 3 | 94122 | 40984 |
| 3 | Соленая балка,40а | 1991 | 610,0 | 3 | 46116 | 20081 |
| 4 | Соленая балка,42 | 1991 | 610,0 | 3 | 46116 | 20081 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 5 | Соленая балка,40 | 1990 | 1966,1 | 3 | 148637 | 64722 |
| 6 | Соленая балка,44 | 1990 | 846,7 | 3 | 64011 | 27872 |
| 7 | Соленая балка,44а | 1991 | 1814,2 | 3 | 137154 | 59721 |
|  | Итого: |  | 8337,0 |  | 630277,2 | 274444,8 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,63 | 0,27 |
|  | Всего по Старопромысловскому р-ну |  | 809630,00 |  | 57051154,78 | 26720680,18 |
|  | Гкал |  |  |  | 57,05 | 26,72 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН |
| Котельная №1, ул. Ульянова,40 |
| 1 | ул. Сайханова,69 | 1970 | 2796,7 | 5 | 174514,08 | 92064,26 |
| 2 | ул. Сайханова,69а | 1970 | 1485,2 | 4 | 112281,12 | 48891,13 |
| 3 | ул. Сайханова,71 | 1970 | 2800,9 | 5 | 174776,16 | 92202,52 |
| 4 | пер. Ульянова,8 | 1967-68 | 1993,9 | 5 | 124419,36 | 65636,97 |
| 5 | пер. Ульянова,10 | 1972 | 8289,2 | 5 | 517246,08 | 272871,25 |
| 6 | ул. 8-е Марта,1а | 1975 | 3756 | 5 | 234374,40 | 123643,35 |
| 7 | ул. 8-е Марта,8 | 1958 | 1139,6 | 3 | 86153,76 | 37514,37 |
| 8 | ул. 8го Марта,6/78 | 1954 | 611,3 | 2 | 78001,88 | 20123,32 |
| 9 | ул. 8-е Марта,23 | 1983 | 1424,3 | 5 | 88876,32 | 46886,37 |
| 10 | ул. 8-е Марта,31 | 1953 | 1851,1 | 5 | 115508,64 | 60936,16 |
| 11 | ул. 8-е Марта,41 | 1986 | 5647,8 | 5 | 352422,72 | 185919,30 |
| 12 | ул. Буровая,65в | 1953 | 1121,9 | 3 | 84815,64 | 36931,70 |
| 13 | ул. Буровая,69 | 1952 | 1095,8 | 3 | 82842,48 | 36072,52 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 14 | ул. Буровая,80 | 1951 | 448,5 | 2 | 57228,60 | 14764,12 |
| 15 | ул. Буровая,84 | 1951 | 705,2 | 2 | 89983,52 | 23214,40 |
| 16 | ул. Буровая,86 | 1953 | 1154,6 | 2 | 147326,96 | 38008,15 |
| 17 | ул. Урицкого,4 | 1952 | 415 | 2 | 52954,00 | 13661,34 |
| 18 | ул. Урицкого,4а | 1970 | 1484,4 | 4 | 112220,64 | 48864,80 |
| 19 | ул. Каякентская,9 | 1957 | 386,6 | 2 | 49330,16 | 12726,44 |
| 20 | ул. Алхан-Чуртовская,1б | 1970 | 1195,5 | 3 | 90379,80 | 39354,53 |
|  | Итого: |  | 39803,5 |  | 2825656,32 | 1310286,99 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,83 | 1,31 |
| Котельная №3, ул. Багратиона |
| 1 | ул. Кадырова,201а | 1978 | 3430,9 | 5 | 214088,16 | 112941,42 |
| 2 | ул. Кадырова,201б | 1970 | 3400 | 5 | 212160,00 | 111924,22 |
| 3 | ул. Кадырова,203а | 1961 | 632 | 2 | 82665,60 | 20804,74 |
| 4 | ул. Кадырова,203б | 1987 | 1480,8 | 5 | 92401,92 | 48746,29 |
| 5 | ул. Кадырова,203в | 1977 | 1712,2 | 5 | 106841,28 | 56363,72 |
| 6 | ул. Расковой,120 | 1957 | 631 | 2 | 80515,60 | 20771,82 |
| 7 | ул. Раскова,122 | 1962 | 6812,5 | 5 | 425100,00 | 224259,93 |
| 8 | ул. Раскова,127 | 1975 | 7499,7 | 5 | 467981,28 | 246881,79 |
|  | Итого: |  | 25599,1 |  | 1681753,84 | 842693,93 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,68 | 0,84 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная №10, 20 участок |
| 1 | 20 участок корп. 1 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 2 | 20 участок корп. 2 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 3 | 20 участок корп. 3 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 4 | 20 участок корп. 4 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 5 | 20 участок корп. 5 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 6 | 20 участок корп. 6 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 7 | 20 участок корп. 7 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 8 | 20 участок корп. 8 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 9 | 20 участок корп. 9 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 10 | 20 участок корп. 10 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 11 | 20 участок корп. 11 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 12 | 20 участок корп. 12 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 13 | 20 участок корп. 13 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 14 | 20 участок корп. 14 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 15 | 20 участок корп. 15 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 16 | 20 участок корп. 16 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 17 | 20 участок корп. 17 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 18 | 20 участок корп. 18 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 19 | 20 участок корп. 19 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 20 | 20 участок корп. 20 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 21 | 20 участок корп. 21 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 22 | 20 участок корп. 22 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 23 | 20 участок корп. 23 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 24 | 20 участок корп. 24 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 25 | 20 участок корп. 25 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 26 | 20 участок корп. 26 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 27 | 20 участок корп. 27 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 28 | 20 участок корп. 28 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 29 | 20 участок корп. 29 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 30 | 20 участок корп. 30 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 31 | 20 участок корп. 31 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 32 | 20 участок корп. 32 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 33 | 20 участок корп. 33 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 34 | 20 участок корп. 34 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 35 | 20 участок корп. 35 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 36 | 20 участок корп. 36 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 37 | 20 участок корп. 37 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 38 | 20 участок корп. 38 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 39 | 20 участок корп. 39 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
| 40 | 20 участок корп. 40 | 2008 | 703,2 | 2 | 25315,20 | 23148,56 |
|  | Итого: |  | 28128,0 |  | 1012608,00 | 925942,51 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,01 | 0,93 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная №11, ул. Расковой,74 |
| 1 | ул.Кадырова,181/1 | 1958 | 711,5 | 3 | 53789,40 | 23421,79 |
| 2 | ул. Кадырова,181/2 | 1951 | 396,3 | 2 | 50567,88 | 13045,76 |
| 3 | ул.Кадырова,181/3 | 1958 | 385 | 2 | 49126,00 | 12673,77 |
| 4 | ул. Кадырова,181/4 | 1951 | 401,5 | 2 | 51231,40 | 13216,93 |
| 5 | ул. Кадырова,181/5 | 1951 | 396,3 | 2 | 50567,88 | 13045,76 |
| 6 | ул. Кадырова,181/6 | 1951 | 445,9 | 2 | 56896,84 | 14678,53 |
| 7 | ул. Кадырова,181/7 | 1951 | 379,7 | 2 | 48449,72 | 12499,30 |
| 8 | ул. Кадырова,181/10 | 1951 | 379,7 | 2 | 48449,72 | 12499,30 |
| 9 | ул. Кадырова,181/11 | 1951 | 396,3 | 2 | 50567,88 | 13045,76 |
| 10 | ул. Кадырова,181/12 | 1958 | 1480,3 | 3 | 111910,68 | 48729,83 |
| 11 | ул.Кадырова,185/4 | 1958 | 778,8 | 2 | 99374,88 | 25637,23 |
| 12 | ул.Кадырова,136 | 1971 | 16489,4 | 5 | 1028938,56 | 542812,73 |
| 13 | ул.Гудермесская,90а | 1985 | 3449 | 5 | 215217,60 | 113537,25 |
| 14 | ул.Гудермесская,94а | 1985 | 4102 | 5 | 255964,80 | 135033,28 |
| 15 | ул.Гудермесская,96а | 1985 | 4102 | 5 | 255964,80 | 135033,28 |
| 16 | ул.Гудермесская,92а | 1978 | 6285,1 | 5 | 392190,24 | 206898,51 |
| 17 | ул. Лисицина,7а | 1985 | 5386,2 | 5 | 336098,88 | 177307,72 |
| 18 | ул. Багратиона,20 | 1971 | 2454 | 5 | 153129,60 | 80782,95 |
|  | Итого: |  | 48419,0 |  | 3308436,76 | 1593899,68 |
|  | Гкал |  |  |  | 3,31 | 1,59 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная №17, ул. Ситникова |
| 1 | ул. Леонова,3 | 1968 | 1515,2 | 4 | 114549,12 | 49878,70 |
| 2 | пер. Леонова,1 | 1965 | 2268 | 5 | 141523,20 | 74660,04 |
| 3 | пер. Леонова,4 | 1965 | 2512 | 5 | 156748,80 | 82692,25 |
| 4 | пер. Леонова,6 | 1966 | 1318 | 4 | 99640,80 | 43387,10 |
| 5 | пер. Леонова,12 | 1965 | 6139,3 | 5 | 383092,32 | 202098,93 |
| 6 | пер. Ситникова,4 | 1974 | 2709,1 | 4 | 204807,96 | 89180,56 |
|  | Итого: |  | 16462 |  | 1100362,20 | 541897,58 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,10 | 0,54 |
| Котельная №19, ул. Самашкинская |
| 1 | ул. Самашкинская,4 | 1962 | 480,1 | 2 | 61260,76 |  |
| 2 | ул. Самашкинская,8 | 1960 | 620,6 | 2 | 79188,56 |  |
| 3 | ул. Самашкинская,8/22 | 1960 | 690 | 2 | 88044,00 |  |
| 4 | ул. Самашкинская,10 | 1960 | 659,8 | 2 | 84190,48 |  |
| 5 | ул. Самашкинская,12 | 1960 | 502,3 | 2 | 64093,48 |  |
| 6 | ул. Самашкинская,14 | 1960 | 739,4 | 2 | 94347,44 |  |
| 7 | ул. Самашкинская,16 | 1960 | 494,6 | 2 | 63110,96 |  |
| 8 | ул. Самашкинская,20 | 1968 | 445,1 | 2 | 56794,76 |  |
| 9 | ул. Самашкинская,24 | 1960 | 643,7 | 2 | 82136,12 |  |
| 10 | ул. Самашкинская,26 | 1960 | 643,7 | 2 | 82136,12 |  |
| 11 | ул. Самашкинская,30 | 1960 | 623,2 | 2 | 79520,32 |  |
| 12 | ул. Самашкинская,32 | 1959 | 427 | 2 | 54485,20 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 13 | ул. Самашкинская,36 | 1959 | 635,2 | 2 | 81051,52 |  |
| 14 | ул. Самашкинская,38 | 1959 | 625 | 2 | 79750,00 |  |
| 15 | пер. Самашкинская,4 | 1962 | 480,1 | 2 | 61260,76 |  |
| 16 | пер. Самашкинский,5 | 1960 | 491,5 | 2 | 62715,40 |  |
| 17 | пер. Самашкинская,9 | 1960 | 455 | 2 | 58058,00 |  |
| 18 | 1пер. Самашкинский,3 | 1961 | 622,4 | 2 | 79418,24 |  |
| 19 | 1пер. Самашкинский,5 | 1961 | 623 | 2 | 79494,80 |  |
| 20 | ул. Сайханова,130а | 2010 | 3615 | 6 | 104112,00 |  |
| 21 | ул. Сайханова,226 | 1960 | 455 | 2 | 58058,00 |  |
| 22 | ул. Сайханова,236 | 1960 | 683,3 | 2 | 87189,08 |  |
| 23 | ул. Сайханова,240 | 1958 | 679 | 2 | 86640,40 |  |
| 24 | ул. Сайханова,246 | 1960 | 437,6 | 2 | 55837,76 |  |
| 25 | ул. Сайханова,248 | 1959 | 533,6 | 2 | 68087,36 |  |
| 26 | ул. Сайханова,250 | 1959 | 533,7 | 2 | 68100,12 |  |
| 27 | ул. Сайханова,242 | 1960 | 533,6 | 2 | 68087,36 |  |
| 28 | ул. Сайханова,254 | 1959 | 533,7 | 2 | 68100,12 |  |
| 29 | ул. Сайханова,256 | 1959 | 533,6 | 2 | 68087,36 |  |
| 30 | ул. Сайханова,260 | 1959 | 686,2 | 2 | 87559,12 |  |
|  | Итого: |  | 20126,0 |  | 2210915,60 | 0,00 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,21 | 0,00 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная №20, ул. Нахимова |
| 1 | ул. Тобольская,17 | 1977 | 1190,6 | 3 | 90009,36 | 39193,23 |
| 2 | ул. Тобольская,19 | 1977 | 1190,6 | 3 | 90009,36 | 39193,23 |
| 3 | ул. Тобольская,23 | 1962 | 1159,4 | 3 | 87650,64 | 38166,16 |
| 4 | ул. Тобольская,25 | 1961 | 1159,4 | 3 | 87650,64 | 38166,16 |
| 5 | ул.Тобольская,29 | 1961 | 1186,6 | 3 | 89706,96 | 39061,55 |
| 6 | ул. Тобольская,54 | 1973 | 1408,2 | 3 | 106459,92 | 46356,38 |
| 7 | ул. Сайханова,135 | 1962 | 963,8 | 2 | 122980,88 | 31727,23 |
| 8 | ул. Нахимова,158 | 1977 | 600,4 | 3 | 45390,24 | 19764,50 |
| 9 | ул. Нахимова,160 | 1975 | 1174,7 | 3 | 88807,32 | 38669,82 |
| 10 | ул. Нахимова,162 | 1970 | 1174,7 | 3 | 88807,32 | 38669,82 |
| 11 | ул. Нахимова,164 | 1961 | 1184,7 | 3 | 89563,32 | 38999,01 |
|  | Итого: |  | 12393,1 |  | 987035,96 | 407967,08 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,99 | 0,41 |
| Котельная №21, ул. Заболотного |
| 1 | ул. Сайханова,143 | 1958 | 1192,3 | 3 | 90137,88 | 39249,19 |
| 2 | ул. Сайханова,145 | 1958 | 1192,3 | 3 | 90137,88 | 39249,19 |
| 3 | ул. Сайханова,147 | 1960 | 1150,8 | 3 | 87000,48 | 37883,06 |
| 4 | ул.Сайханова,149 | 1970 | 1195,5 | 3 | 90379,80 | 39354,53 |
| 5 | ул. Заболотного,191 | 1960 | 636,8 | 3 | 48142,08 | 20962,75 |
| 6 | ул. Заболотного,193 | 1960 | 1122 | 3 | 84823,20 | 36934,99 |
| 7 | ул. Заболотного,199 | 1960 | 1495,8 | 3 | 113082,48 | 49240,07 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 8 | ГБДОУ №205, ул. Тобольская,5 | до 1999 | 1599,5 | 2 | 255120,25 | 52653,76 |
| 9 | Республиканский клинический центр инфекционных болезней М3 ЧР, ул. Сайханова,139: |  |  |  |  |  |
|  | Административный корпус | до 1999 | 1011,4 | 2 | 161318,30 | 33294,16 |
|  | Лаборатория |  | 254,2 | 1 | 43722,40 | 8367,98 |
|  | Лечебный корпус, 1 |  | 1721,6 | 2 | 274595,20 | 56673,16 |
|  | Лечебный корпус, 2 |  | 2474,1 | 3 | 233802,45 | 81444,62 |
|  | Пищеблок |  | 191,9 | 1 | 33006,80 | 6317,13 |
|  | Прачечная |  | 296,6 | 1 | 51015,20 | 9763,74 |
|  | Рентген – лаборатория |  | 69,2 | 1 | 11902,40 | 2277,99 |
|  | Итого: |  | 7985,5 |  | 1668186,80 | 513666,34 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,67 | 0,51 |
| Котельная №29, ул. Чайкиной |
| 1 | ул. Кадырова,117 | 1976 | 8834,5 | 5 | 551272,80 | 290821,92 |
| 2 | ул. Кадырова,119 | 1977 | 8765,2 | 5 | 546948,48 | 288540,64 |
| 3 | ул. Кадырова,121 | 1978 | 7225,9 | 5 | 450896,16 | 237868,60 |
| 4 | ул. Сайханова,22A | 2012 | 31089 | 12 | 771007,20 | 1023415,34 |
|  | Итого: |  | 55914,6 |  | 2320124,64 | 1840646,50 |
|  | Гкал |  |  |  | 2,32 | 1,84 |
| Котельная №30, пос. Ханкальский |
| 1 | ул. Ханкальская,90 к-3 | 1980 | 3081,1 | 5 | 192260,64 | 101426,39 |
| 2 | ул. Ханкальская,90 к-4 | 1980 | 5616,6 | 5 | 350475,84 | 184892,23 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 3 | ул. Ханкальсккая,90к-1 | 1980 | 5431,3 | 5 | 338913,12 | 178792,36 |
| 4 | ул. Ханкальская,90к-2 | 1980 | 5564,8 | 5 | 347243,52 | 183187,03 |
| 5 | ул. Ханкальская,7/1 | 1987 | 6137,2 | 5 | 382961,28 | 202029,80 |
| 6 | ул. Ханкальская,7 а | 1980 | 3466 | 5 | 216278,40 | 114096,87 |
| 7 | ул. Ханкальская,9 | 1980 | 2670,1 | 5 | 166614,24 | 87896,73 |
|  | Итого: |  | 31967,1 |  | 1994747,04 | 1052321,41 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,99 | 1,05 |
| БМК №4, ул. Дербентская,50 |
| 1 | ул. Дербенская,50а | 1998 | 1929 | 4 | 145832,40 | 63500,54 |
| 2 | ул. Дербенская,50 | 2007 | 1616,8 | 4 | 49150,72 | 53223,26 |
|  | Итого: |  | 3545,8 |  | 194983,12 | 116723,80 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,19 | 0,12 |
| БМК №5, ул. Сайханова,107 |
| 1 | ул.Дербентская,48 а | 1971 | 1616,8 | 4 | 122230,08 | 53223,26 |
| 2 | ул. Сайханова,103 | 1970 | 1484,6 | 3 | 112235,76 | 48871,38 |
| 3 | ул. Сайханова,105 | 1952 | 653,4 | 2 | 83373,84 | 21509,20 |
| 4 | ул. Сайханова,107 | 1966 | 2018 | 4 | 152560,80 | 66430,32 |
|  | Итого: |  | 5772,8 |  | 470400,48 | 190034,16 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,47 | 0,19 |
| БМК №6, ул. Сайханова,91 |
| 1 | ул. Сайханова,91 | 1983 | 4448 | 5 | 277555,20 | 146423,22 |
|  | Итого: |  | 4448,0 |  | 277555,20 | 146423,22 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,28 | 0,15 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК №7, ул. Плановая |
| 1 | ул. П.Мусорова,67 | 1960 | 725,6 | 2 | 92586,56 | 23885,95 |
| 2 | ул. П.Мусорова,65 | 1960 | 467 | 2 | 59589,20 | 15373,12 |
| 3 | Темирязева,80 | 1960 | 1045,7 | 2 | 133431,32 | 34423,28 |
| 4 | ул. П. Мусорова,63 | 1955 | 381,1 | 2 | 48628,36 | 12545,39 |
|  | Итого: |  | 2619,4 |  | 334235,44 | 86227,74 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,33 | 0,09 |
| БМК № 10, ул.Чайковского, 24 |
| 1 | ул.Чайковского,24 |  | 2200,0 | 5 | 137280,00 | 72421,56 |
|  | Итого: |  | 2200,0 |  | 137280,00 | 72421,56 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,14 | 0,07 |
| БМК №24, ул.Белова, 10 |
| 1 | ул. Кадырова,104 | 1973 | 9387,6 | 5 | 585786,24 | 309029,36 |
| 2 | ул. Кадырова,110 | 1970 | 3152,3 | 5 | 196703,52 | 103770,21 |
| 3 | ул. Кадырова,112 | 1970 | 2199,6 | 5 | 137255,04 | 72408,39 |
| 4 | ул. Кадырова,114 | 1970 | 2199,6 | 5 | 137255,04 | 72408,39 |
| 5 | ул. Белова,1 | 1972 | 1839 | 9 | 114753,60 | 60537,84 |
|  | Итого: |  | 18778,1 |  | 1171753,44 | 618154,19 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,17 | 0,62 |
| БМК № 26, ул.Кадырова, 207 |
| 1 | ул. Кадырова,213 | 1961 | 2563,1 | 4 | 193770,36 | 84374,40 |
| 2 | ул. Кадырова,207 б | 1980 | 3443 | 5 | 214843,20 | 113339,73 |
|  | Итого: |  | 6006,1 |  | 408613,56 | 197714,14 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,41 | 0,20 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 27, ул.б-р. Дудаева |
| 1 | ул. Б. Дудаева,18 | 2010 | 5868,8 | 13 | 145546,24 | 193194,38 |
| 2 | ул. Б. Дудаева,18а | 2010 | 5868,8 | 13 | 145546,24 | 193194,38 |
|  | Итого: |  | 11737,6 |  | 291092,48 | 386388,75 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,29 | 0,39 |
| БМК № 50, ул.Вологодская,39 |
| 1 | ул. Вологодская,32 | 1989 | 665,5 | 2 | 84917,80 | 21907,52 |
| 2 | ул. Вологодская,36 | 1989 | 665,5 | 2 | 84917,80 | 21907,52 |
| 3 | ул. Вологодская,38 | 1989 | 282,4 | 2 | 36034,24 | 9296,29 |
| 4 | ул. Вологодская,39 | 1989 | 539,9 | 2 | 68891,24 | 17772,91 |
| 5 | ул. Вологодская,41 | 1989 | 539,9 | 2 | 68891,24 | 17772,91 |
| 6 | ул. Степная,22 | 1987 | 628,4 | 2 | 80183,84 | 20686,23 |
| 7 | ул. Степная,20 | 1987 | 628,4 | 2 | 80183,84 | 20686,23 |
| 8 | ул. Верхняя,63 | 1990 | 809,8 | 2 | 103330,48 | 26657,72 |
| 9 | ул. Верхняя,61 | 1990 | 809,8 | 2 | 103330,48 | 26657,72 |
| 10 | ул. Сенная,1а | 1960 | 455,0 | 2 | 58058,00 | 14978,09 |
| 11 | ул. Буровиков,2 | 1953 | 667,0 | 2 | 85109,20 | 21956,90 |
| 12 | ул. Буравиков,2а | 1952 | 896,8 | 2 | 114431,68 | 29521,66 |
|  | Итого: |  | 7588,4 |  | 968279,84 | 249801,70 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,97 | 0,25 |
|  | Всего по Октябрьскому р-ну |  | 349493,70 |  | 23364020,72 | 11093211,27 |
|  | Гкал |  |  |  | 23,36 | 11,09 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| Кот. № 26, пос.Черноречье |
| 1 | ул. Верхоянская,5/13 | 1966 | 1272,3 | 2 | 162345 |  |
| 2 | ул. Верхоянская,9/4 | 1956 | 1700,0 | 2 | 216920 |  |
| 3 | ул.Верхоянская,3 | 1980 | 8498,7 | 9 | 530319 |  |
| 4 | ул. Гурьевская,2/2 | 1986 | 5114,3 | 5 | 319132 |  |
| 5 | ул. Гурьевская,3 | 1960 | 2055,6 | 4 | 155403 |  |
| 6 | ул. Гурьевская,5 | 1965 | 2776,4 | 4 | 209896 |  |
| 7 | ул. Гурьевская,15/12 | 1966 | 3329,8 | 4 | 251733 |  |
| 8 | ул.Донбасская,2/2 | 1987 | 4817,3 | 5 | 300600 |  |
| 9 | ул. Донбасская,5/2 | 1960 | 2171 | 3 | 164128 |  |
| 10 | ул. Донбасская,9 | 1960 | 2167,9 | 3 | 163893 |  |
| 11 | пер. Донбасский,4 | 1959 | 2060,9 | 3 | 155804 |  |
| 12 | пер. Донбасский,12 | 1956 | 835,4 | 2 | 106597 |  |
| 13 | ул. Могилевская,20 | 1968 | 2870,6 | 5 | 179125 |  |
| 14 | ул. Могилевская,8 | 1961 | 1623,5 | 3 | 122737 |  |
| 15 | ул. Могилевская,9 | 1954 | 1007 | 2 | 128493 |  |
| 16 | ул. Могилевская,10 | 1960 | 1703,2 | 3 | 128762 |  |
| 17 | ул. Могилевская,11 | 1956 | 1454,4 | 2 | 185581 |  |
| 18 | ул. Могилевская,14 | 1960 | 2180,5 | 3 | 164846 |  |
| 19 | ул. Могилевская,16 | 1961 | 2449,5 | 3 | 185182 |  |
| 20 | ул. Могилевская,18 | 1972 | 5512,4 | 5 | 343974 |  |
| 21 | ул. Могилевская,5/8 | 1953 | 908,4 | 2 | 115912 |  |
| 22 | ул. Могилевская,6/6 | 1960 | 2171,0 | 3 | 164128 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 23 | ул. Могилевская,12 | 1959 | 2171 | 3 | 164128 |  |
| 24 | ул. Менделеева,5б | 1985 | 3807 | 5 | 237557 |  |
| 25 | ул. Менделеева,6 | 1965 | 4308,8 | 4 | 325745 |  |
| 26 | ул. Менделеева,7 | 1985 | 2598 | 9 | 162115 |  |
| 27 | ул. Менделеева,8 | 1966 | 4086,7 | 4 | 308955 |  |
| 28 | ул. Менделеева,9 | 1983 | 4382,7 | 5 | 273480 |  |
| 29 | ул. Менделеева,11(а) | 1980 | 4282,5 | 5 | 267228 |  |
| 30 | ул. Менделеева,15 | 1980 | 3256,6 | 5 | 203212 |  |
| 31 | ул. Менделеева,15а | 1982 | 4489,9 | 5 | 280170 |  |
| 32 | ул. Менделеева,16/2 | 1965 | 4090,8 | 4 | 309264 |  |
| 33 | ул. Менделеева,5а | 1982 | 2062,4 | 5 | 128694 |  |
| 34 | ул. Менделеева,9а | 1983 | 3756,2 | 5 | 234387 |  |
| 35 | ул. Менделеева,10 | 1965 | 2737,8 | 4 | 206978 |  |
| 36 | ул. Менделеева,12 | 1965 | 2733,8 | 4 | 206675 |  |
| 37 | ул. Менделеева,13 | 1985 | 5533 | 9 | 345259 |  |
| 38 | ул. Менделеева,14 | 1966 | 2737,8 | 4 | 206978 |  |
| 39 | ул.Мамсурова,3а | 1986 | 3921,1 | 5 | 244677 |  |
| 40 | ул. Мамсурова,7 | 1964 | 2056,6 | 4 | 155479 |  |
| 41 | ул. Мамсурова,9 | 1964 | 2148,1 | 4 | 162396 |  |
| 42 | ул. Мамсурова,5/2 | 1964 | 3469,1 | 4 | 262264 |  |
| 43 | ул. Мамсурова,11 | 1964 | 2451,8 | 4 | 185356 |  |
| 44 | ул. Мамсурова,13/1 | 1964 | 2770,7 | 4 | 209465 |  |
| 45 | ул. Оренбургская,8 | 1967 | 2339,4 | 4 | 176859 |  |
| 46 | ул. Оренбургская,20 | 1956 | 891,1 | 2 | 113704 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 47 | ул. Оренбургская,4 | 1967 | 2782,1 | 4 | 210327 |  |
| 48 | ул. Оренбургская,10 | 1966 | 2138,4 | 4 | 161663 |  |
| 49 | ул. Оренбургская,18/14 | 1956 | 803,1 | 2 | 102476 |  |
| 50 | ул. Оренбургская,6 | 1967 | 2169,9 | 4 | 164044 |  |
| 51 | КУ "Грозненское лесничество", ул. Гурьевская, 6 | до 1999 | 135 | 1 | 21533 |  |
|  |  |  | 508,3 | 2 | 81074 |  |
| 52 | школа №47 (корпус "А") |  | 1930,0 | 2 | 307835 |  |
|  | школа №47 (корпус "Б") |  | 2793,0 | 3 | 263939 |  |
| 53 | Поликлиника №4, ул. Гурьевская,7 |  | 900,0 | 2 | 143550 |  |
|  | Итого: |  | 149922,80 |  | 11282974,01 |  |
|  | Гкал |  |  |  | 11,28 |  |
| Кот. № 27, пос.Черноречье |
| 1 | ул. Ашхабадская,9 | 1953 | 215,8 | 2 | 27536 |  |
| 2 | ул. Ашхабадская,5 | 1953 | 1109 | 2 | 141508 |  |
| 3 | ул. Ашхабадская,13 | 1953 | 712,5 | 2 | 90915 |  |
| 4 | ул. Ашхабадская,17 | 1953 | 350 | 2 | 44660 |  |
| 5 | ул. Ашхабадская,7/1 | 1953 | 691,6 | 2 | 88248 |  |
| 6 | ул. Ашхабадская,11 | 1953 | 712,5 | 2 | 90915 |  |
| 7 | ул. Ашхабадская,1 | 1953 | 696,6 | 2 | 88886 |  |
| 8 | ул. Ашхабадская,19 | 1973 | 1893,8 | 5 | 118173 |  |
| 9 | ул. Ашхабадская,21 | 1979 | 7120,4 | 5 | 444313 |  |
| 10 | ул. Ашхабадская,11 а | 1980 | 4170,1 | 5 | 260214 |  |
| 11 | ул. Ашхабадская,3 | 1953 | 219 | 2 | 27944 |  |
| 12 | ул. Верхоянская,4 | 1970 | 5318,5 | 5 | 331874 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 13 | ул. Верхоянская,4 а | 1969 | 4769,4 | 5 | 297611 |  |
| 14 | ул. Верхоянская,6а | 1986 | 6661,4 | 5 | 415671 |  |
| 15 | ул. Верхоянская,6б | 1982 | 3015,1 | 5 | 188142 |  |
| 16 | ул. Выборгская,3 | 1968 | 3213,6 | 5 | 200529 |  |
| 17 | ул. Выборгская,3а | 1971 | 6015,8 | 5 | 375386 |  |
| 18 | ул.Выборгская,6 | 1973 | 3588,1 | 5 | 223897 |  |
| 19 | ул. Выборгская,7 | 1972 | 4339,2 | 5 | 270766 |  |
| 20 | ул. Выборгская,8 | 1973 | 4451,8 | 5 | 277792 |  |
| 21 | ул. Выборгская,5 | 1969 | 4181,6 | 5 | 260932 |  |
| 22 | ул. Выборгская,5а | 1972 | 3476,3 | 5 | 216921 |  |
| 23 | ул. Иркутская,10 | 1953 | 669,3 | 2 | 85403 |  |
| 24 | ул. Иркутская,7 | 1953 | 443,2 | 2 | 56552 |  |
| 25 | ул. Иркутская,9 | 1957 | 431,6 | 2 | 55072 |  |
| 26 | ул. Могилевская,50 | 1953 | 215,8 | 2 | 27536 |  |
| 27 | ул. Могилевская,30 | 1965 | 3007,3 | 5 | 187656 |  |
| 28 | ул. Могилевская,24 | 1968 | 2931,4 | 5 | 182919 |  |
| 29 | ул. Могилевская,26 | 1991 | 4130,1 | 5 | 257718 |  |
| 30 | ул. Могилевская,28 | 1968 | 3942,5 | 5 | 246012 |  |
| 31 | ул. Могилевская,32/9 | 1970 | 4333,2 | 5 | 270392 |  |
| 32 | ул. Могилевская,36 | 1975 | 3847,7 | 5 | 240096 |  |
| 33 | ул. Могилевская,38 | 1965 | 3370,5 | 4 | 254810 |  |
| 34 | ул. Могилевская,48 | 1953 | 696,6 | 2 | 88886 |  |
| 35 | ул. Могилевская,22 | 1968 | 3799 | 5 | 237058 |  |
| 36 | ул. Мамсурова,21а | 1971 | 3779,1 | 5 | 235816 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 37 | ул. Мамсурова,21 | 1971 | 6181,6 | 5 | 385732 |  |
| 38 | ул. Мамсурова,23 | 1972 | 4592,4 | 5 | 286566 |  |
| 39 | ул. Мамсурова,25/1 | 1972 | 7313,9 | 9 | 456387 |  |
| 40 | ул. Мамсурова,19 а | 1983 | 5034,8 | 9 | 314172 |  |
| 41 | ул.Мамсурова,19 | 1983 | 5644,8 | 9 | 352236 |  |
| 42 | ул. Мамсурова,33 | 1973 | 2753,2 | 5 | 171800 |  |
| 43 | ул. Мамсурова,21 | 1971 | 6181,6 | 5 | 385732 |  |
| 44 | Д/с № 117, ул. Выборгская,5а |  | 1764 | 2 | 281358 |  |
| 45 | ДК им. Шиты Эдисултанова, ул.Выборгская,11 |  | 4196 | 3 | 396522 |  |
|  | Итого: |  | 146181,70 |  | 9939264,88 |  |
|  | Гкал |  |  |  | 9,94 |  |
| Кот. № 28, пос.Черноречье |
| 1 | ул.Ашхабадская, 34 | 1956 | 527,7 | 2 | 67335 |  |
| 2 | ул.Ашхабадская, 30 | 1956 | 1504 | 2 | 191910 |  |
| 3 | ул.Ашхабадская, 28 | 1956 | 484,6 | 2 | 61835 |  |
| 4 | ул.Ашхабадская, 27 | 1987 | 5172,1 | 5 | 322739 |  |
| 5 | ул.Ашхабадская, 38 | 1956 | 966,9 | 2 | 123376 |  |
| 6 | ул.Ашхабадская, 36 | 1957 | 693,8 | 2 | 88529 |  |
| 7 | ул.Ашхабадская, 25 | 1953 | 4508,7 | 5 | 281343 |  |
| 8 | ул.Ашхабадская, 22/35 | 1956 | 1887,7 | 3 | 142710 |  |
| 9 | ул.Верхоянская, 12/1 | 1955 | 1404,3 | 2 | 179189 |  |
| 10 | ул.Верхоянская, 14/24 | 1955 | 1311,7 | 2 | 167373 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 11 | ул. Верхоянская,20 | 1959 | 1302,9 | 2 | 166250 |  |
| 12 | ул. Верхоянская,22 | 1957 | 1248,8 | 2 | 159347 |  |
| 13 | ул. Верхоянская,26 | 1960 | 1271,8 | 2 | 162282 |  |
| 14 | ул. Верхоянская,28 | 1960 | 1064,9 | 2 | 135881 |  |
| 15 | ул. Выборгская,18 |  | 2916,4 | 4 | 220480 |  |
| 16 | ул. Выборгская,16/27 | 1962 | 3956,1 | 4 | 299081 |  |
| 17 | ул. Выборгская,24/16 | 1962 | 4063,8 | 4 | 307223 |  |
| 18 | ул. Выборгская,31 | 1959 | 2109 | 3 | 159440 |  |
| 19 | ул. Выборгская,25 | 1961 | 1896,1 | 3 | 143345 |  |
| 20 | ул. Выборгская,22 | 1962 | 2496,5 | 4 | 188735 |  |
| 21 | ул. Выборгская,27 | 1959 | 1368 | 2 | 174557 |  |
| 22 | ул. Выборгская,15 | 1956 | 816,3 | 2 | 104160 |  |
| 23 | ул. Выборгская,29 | 1961 | 1578,1 | 3 | 119304 |  |
| 24 | ул. Могилевская,37 | 1957 | 1228,9 | 2 | 156808 |  |
| 25 | ул. Новосибирская,25 | 1955 | 942,6 | 2 | 120276 |  |
| 26 | ул. Новосибирская,23 | 1953 | 490,3 | 2 | 62562 |  |
| 27 | ул. Новосибирская,13 | 1955 | 1559 | 2 | 198928 |  |
| 28 | ул. Новосибирская,15 | 1954 | 699,8 | 2 | 89294 |  |
| 29 | ул.Новосибирская,33 | 1957 | 4013,0 | 5 | 250411 |  |
| 30 | ул. Новосибирская,35 | 1986 | 2292,6 | 5 | 143058 |  |
| 31 | ул. Новосибирская,19 | 1953 | 699,8 | 2 | 89294 |  |
| 32 | ул. Новосибирская,11 | 1953 | 817,7 | 2 | 104339 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 33 | ул. Новосибирская,3 | 1955 | 495,7 | 2 | 63251 |  |
| 34 | ул. Новосибирская,7 | 1955 | 705,7 | 2 | 90047 |  |
| 35 | ул. Новосибирская,9 | 1955 | 939,6 | 2 | 119893 |  |
| 36 | ул. Новосибирская,17 | 1954 | 490,3 | 2 | 62562 |  |
| 37 | ул.Новосибирская,29 | 1962 | 1991,1 | 4 | 150527 |  |
| 38 | ул. Оренбургская,26 | 1955 | 985 | 2 | 125686 |  |
| 39 | ул. Оренбургская,28 | 1956 | 815,1 | 2 | 104007 |  |
| 40 | ул. Оренбургская,30 | 1953 | 822,8 | 2 | 104989 |  |
| 41 | ул. Оренбургская,32 | 1952 | 886,4 | 2 | 113105 |  |
| 42 | ул. Оренбургская,39 | 1962 | 1110,5 | 3 | 83954 |  |
| 43 | ул. Оренбургская,40 | 1955 | 942 | 2 | 120199 |  |
| 44 | ул. Оренбургская,42 | 1952 | 734,5 | 2 | 93722 |  |
| 45 | ул. Оренбургская,38 | 1953 | 653,4 | 2 | 83374 |  |
| 46 | ул. Оренбургская,37 | 1961 | 2081,5 | 3 | 157361 |  |
| 47 | ул. Оренбургская,35 | 1961 | 2109 | 3 | 159440 |  |
| 48 | ул.Оренбургская,46 | 1956 | 1198,4 | 2 | 152916 |  |
| 49 | ул. Оренбургская,36 | 1956 | 815,1 | 2 | 104007 |  |
| 50 | ул. Оренбургская,34 | 1953 | 490,3 | 2 | 62562 |  |
| 51 | ул. Оренбургская,44 | 1953 | 814,7 | 2 | 103956 |  |
| 52 | ул. Оренбургская,41 | 1962 | 1630,8 | 3 | 123288 |  |
| 53 | ул. Оренбургская,48 | 1987 | 1803 | 5 | 112507 |  |
| 54 | ул.Пятигорская,20 | 1962 | 2812,7 | 4 | 212640 |  |
| 55 | ул. Пятигорская,8 | 1960 | 1976 | 3 | 149386 |  |
| 56 | ул. Пятигорская,12 | 1958 | 1940,2 | 3 | 146679 |  |
| 57 | ул. Пятигорская,28 | 1991 | 3722,6 | 5 | 232290 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 58 | ул. Пятигорская,4 | 1958 | 2255,6 | 3 | 170523 |  |
| 59 | ул. Пятигорская,10 | 1961 | 401,8 | 2 | 51270 |  |
| 60 | ул. Пятигорская,11/23 | 1961 | 2560,9 | 3 | 193604 |  |
| 61 | ул. Пятигорская,3 | 1958 | 1159,5 | 2 | 147952 |  |
| 62 | ул. Пятигорская,7 | 1957 | 2738,7 | 3 | 207046 |  |
| 63 | ул. Пятигорская,9 | 1958 | 1843,8 | 3 | 139391 |  |
| 64 | ул. Пятигорская,18 | 1962 | 1591,6 | 4 | 120325 |  |
| 65 | ул. Пятигорская,5 | 1958 | 2357,8 | 3 | 178250 |  |
| 66 | пер. Пятигорский,6 | 1960 | 1711,7 | 3 | 129405 |  |
| 67 | пер. Пятигорский,3 | 1956 | 1321,4 | 2 | 168611 |  |
| 68 | пер. Пятигорский,4 | 1960 | 1321,4 | 2 | 168611 |  |
| 69 | пер. Пятигорский,6 | 1960 | 1711,7 | 3 | 129405 |  |
| 70 | пер. Пятигорский,10 | 1960 | 905,4 | 2 | 115529 |  |
| 71 | пер. Пятигорский,7 | 1957 | 1159,5 | 2 | 147952 |  |
| 72 | пер. Пятигорский,2 | 1960 | 1228,8 | 2 | 156795 |  |
| 73 | пер. Пятигорский,5 | 1960 | 1309,9 | 2 | 167143 |  |
| 74 | пер. Пятигорский,12 | 1960 | 1302,2 | 2 | 166161 |  |
| 75 | пер. Пятигорский,3а | 1956 | 1331 | 2 | 169836 |  |
| 76 | пер. Пятигорский,9 | 1956 | 1331,0 | 2 | 169836 |  |
| 77 | пер. Пятигорский,1 | 1956 | 1331 | 2 | 169836 |  |
| 78 | ул. Родниковая,4 | 1963 | 1248,8 | 2 | 159347 |  |
| 79 | ул.Родниковая,12/33 | 1958 | 1843,8 | 3 | 139391 |  |
| 80 | ул. Родниковая,8 | 1960 | 1309,9 | 2 | 167143 |  |
| 81 | ул. Родниковая,6 | 1958 | 1469,2 | 2 | 187470 |  |
| 82 | ул. Родниковая,10 | 1559 | 1329,7 | 2 | 169670 |  |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 83 | ул. Родниковая,2/30 | 1963 | 1290,1 | 2 | 164617 |  |
| 84 | Поликлиника №5, ул.Ашхабадская, 42 | до 1999 | 1025 | 2 | 163488 |  |
|  |  | до 1999 | 952,1 | 2 | 151860 |  |
|  | Итого: |  | 129626,50 |  | 12584209,25 |  |
|  | Гкал |  |  |  | 12,58 |  |
| БМК № 2, пр.Исаева, 38 |
| 1 | пр. Исаева,38 | 1980 | 3880 | 5 | 242112 | 127725 |
| 2 | пр. Исаева,40 | 1980 | 7004,4 | 9 | 437075 | 230577 |
|  | Итого: |  | 10884,40 |  | 679186,56 | 358302,35 |
|  | Гкал |  |  |  | 0,68 | 0,36 |
| БМК № 54, ул. Фасадная,7а |
| 1 | ул.Фасадная,2 | 1956 | 942,6 | 2 | 120276 | 31029 |
| 2 | ул.Фасадная,4 | 1946 | 694,8 | 2 | 88656 | 22872 |
| 3 | ул.Фасадная,7в | 1956 | 1586,8 | 2 | 202476 | 52236 |
| 4 | ул.Фасадная,7б | 1956 | 1138 | 2 | 145209 | 37462 |
| 5 | ул.Фасадная,10/7 | 1956 | 1713,4 | 2 | 218630 | 56403 |
| 6 | ул.Фасадная,7а | 1956 | 1586,8 | 2 | 202476 | 52236 |
| 7 | пер.Ясный,10а | 1969 | 851,2 | 2 | 108613 | 28021 |
| 8 | пер.Огородный,2а | 1946 | 694,8 | 2 | 88656 | 22872 |
| 9 | пер.Огородный,3 | 1958 | 810,4 | 2 | 103407 | 26677 |
| 10 | ул.Фасадная,8 | 1956 | 500,6 | 2 | 63877 | 16479 |
|  | Итого: |  | 10519,40 |  | 1342275,44 | 346286,96 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,34 | 0,35 |
| № п/п | Наименование зданий | Год постройки | Общая площадь, м² | Этажность здания | Максимальная тепловая нагрузка ккал/час |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| БМК № 55, ул. Амурская,4 (пос.Кирова) |
| 1 | ул.Ученическая,1 | 1950 | 1328,2 | 2 | 169478 | 43723 |
| 2 | ул.Ученическая,3 | 1951 | 391,6 | 2 | 49968 | 12891 |
| 3 | ул.Ученическая,5 | 1950 | 679,5 | 2 | 86704 | 22368 |
| 4 | ул.Ученическая,6 | 1950 | 730,3 | 2 | 93186 | 24041 |
| 5 | ул.Ученическая,7 | 1952 | 716 | 2 | 91362 | 23570 |
| 6 | ул.Ученическая,9 | 1951 | 1161,9 | 2 | 148258 | 38248 |
| 7 | ул. Ржевская,6 | 1951 | 388,6 | 2 | 49585 | 12792 |
| 8 | ул. Ржевская,8 | 1951 | 683,5 | 2 | 87215 | 22500 |
| 9 | ул. Ржевская,10 | 1951 | 694 | 2 | 88554 | 22846 |
| 10 | ул. Амурская,2 | 1951 | 394,6 | 2 | 50351 | 12990 |
| 11 | ул. Амурская,4 | 1951 | 437,2 | 2 | 55787 | 14392 |
| 12 | ул. Амурская,6 | 1951 | 388,6 | 2 | 49585 | 12792 |
| 13 | ул. Амурская,8 | 1951 | 440,3 | 2 | 56182 | 14494 |
| 14 | ул. Амурская,10 | 1951 | 445,4 | 2 | 56833 | 14662 |
| 15 | ул. Отдыха,3 | 1957 | 445,4 | 2 | 56833 | 14662 |
| 16 | ул. Отдыха,5 | 1951 | 398,4 | 2 | 50836 | 13115 |
| 17 | ул. Отдыха,7 | 1951 | 394,6 | 2 | 50351 | 12990 |
|  | Итого: |  | 10118,10 |  | 1291069,56 | 333076,61 |
|  | Гкал |  |  |  | 1,29 | 0,33 |
|  | Всего по Заводскому району: |  | 457252,90 |  | 37118979,70 | 1037665,92 |
|  | Гкал |  |  |  | 37,12 | 1,04 |

Пункт 2.4 РАЗДЕЛА 2«Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть»

В связи с заменой котельных агрегатов на более эффективные котлы и частичным демонтажем индивидуальных источников тепловой энергии, их привязкой потребителей к стационарным источникам теплоснабжения:

- суммарная установленная мощность стационарных и блочно-модульных котельных города Грозного составляет 542,16 Гкал/час;

- суммарная присоединенная нагрузка потребителей, снабжаемых тепловой энергией от стационарных и блочно-модульных котельных города Грозного, по состоянию на 2015 год составляет 371,29 Гкал/час.

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности тепловых источников значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 2015 год в целом по стационарным и блочно-модульным котельным города имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 177,78 Гкал/час или в процентном соотношении средний тепловой мощности составляет 32,8%.

2.3. Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 3 «Перспективные балансы теплоносителя» пункт 3.1 «Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей». Ниже представлена таблица 2.5

Таблица 2.5. Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Объем воды в тепловых сетях, м³ | Объем воды в системе потребителя, м³ | Всего объем воды, м³ | Максимальная допускаемая подпитка, м³ | Тип фильтра | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в час | в сутки | в год |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Ульянова,40 | 130,13 | 59,80 | 189,93 | 1,42 | 34,19 | 12512,43 | АКВАФЛОУ SF 35/2-91 | 2 |
| 2 | Котельная №2, ул. Косиора | 296,10 | 276,27 | 572,37 | 4,29 | 103,03 | 18853,89 | HFS-2162-E | 1 |
| 3 | Котельная №3, ул. Багратиона | 18,51 | 41,25 | 59,76 | 0,45 | 10,76 | 3937,19 | ВПУ-2,5 | 1 |
| 4 | Котельная №4, ул. Тухачевского,19 | 349,31 | 594,00 | 943,31 | 7,07 | 169,80 | 31072,59 | ФИПаI-2000 - 4 ед. ФИПаI-2000 - 4 ед. Фильтр Na-кат-й ФИПа-1-1,5-6 - 4 ед. | 12 |
| 5 | Котельная №5, ул. Ялтинская,10 | 98,85 | 117,40 | 216,25 | 1,62 | 38,93 | 14246,63 | ВПУ-5 | 1 |
| 6 | Котельная № 6, ул. Интернациональная | 740,52 | 392,18 | 1132,70 | 8,50 | 203,89 | 74622,27 | АКВАФЛОУ SF 325/28 | 2 |
| 7 | Котельная №8, гор. Маяковского | 115,50 | 136,53 | 252,03 | 1,89 | 45,37 | 16603,71 | АКВАФЛОУ SF 100/2-91 | 2 |
| 8 | Котельная №9, пер. Киевский | 31,16 | 72,90 | 104,06 | 0,78 | 18,73 | 3427,59 | ВПУ-2,5 | 1 |
| 9 | Котельная №10, 20 участок | 32,75 | 21,94 | 54,69 | 0,41 | 9,84 | 3602,65 | ВПУ-5 | 1 |
| 10 | Котельная №11, ул. Расковой,74 | 96,49 | 67,92 | 164,40 | 1,23 | 29,59 | 10830,95 | ВПУ-1 | 1 |
| 11 | Котельная №12, ул. Киевская | 649,88 | 318,43 | 968,30 | 7,26 | 174,29 | 31895,96 | АКВАФЛОУ SF 125/2-90 | 2 |
| 12 | Котельная №14, м-н "Ипподромный" | 245,34 | 231,65 | 476,99 | 3,58 | 85,86 | 31424,00 | АКВАФЛОУ SF 125/2-90 | 2 |
| 13 | Котельная №17, ул. Ситникова | 13,60 | 22,70 | 36,29 | 0,27 | 6,53 | 2391,09 | ВПУ-1 | 1 |
| № п/п | Наименование, адрес объекта | Объем воды в тепловых сетях, м³ | Объем воды в системе потребителя, м³ | Всего объем воды, м³ | Максимальная допускаемая подпитка, м³ | Тип фильтра | Кол-во |
|  |  |  |  |  | в час | в сутки | в год |  |  |
| 14 | Котельная №19, ул. Самашкинская | 41,31 | 48,78 | 90,09 | 0,68 | 16,22 | 2967,40 | ВПУ-2,5 | 1 |
| 15 | Котельная №20, ул. Нахимова | 15,38 | 20,29 | 35,66 | 0,27 | 6,42 | 2349,58 | HFS-2472-E | 1 |
| 16 | Котельная №21, ул. Заболотного | 21,40 | 19,87 | 41,27 | 0,31 | 7,43 | 2719,11 | HFS-2472-E | 1 |
| 17 | Котельная №22, гор. Маяковского | 154,40 | 203,00 | 357,41 | 2,68 | 64,33 | 23545,89 | АКВАФЛОУ SF 100/2-91 | 2 |
| 18 | Котельная №25, ул. Краснознаменная | 2531,79 | 723,27 | 3255,06 | 24,41 | 585,91 | 214443,40 | Фильтр Na-кат-й ФИПа-1,0-0,6-Na2 | 3 |
| 19 | Котельная №26, ул. Гурьевская | 174,13 | 227,97 | 402,09 | 3,02 | 72,38 | 13244,92 | АКВАФЛОУ SF 100/2-91 | 1 |
| 20 | Котельная №27, ул. Выборгская | 158,86 | 186,70 | 345,56 | 2,59 | 62,20 | 11382,71 | АКВАФЛОУ SF 100/2-91 | 1 |
| 21 | Котельная №28, ул. Ашхабадская | 179,17 | 259,93 | 439,11 | 3,29 | 79,04 | 14464,23 | АКВАФЛОУ SF 100/2-91 | 2 |
| 22 | Котельная №29, ул. Чайкиной | 72,03 | 49,29 | 121,32 | 0,91 | 21,84 | 3996,26 | АКВАФЛОУ GSX-4872CG | 1 |
| 23 | Котельная №30, пос. Ханкальский | 18,41 | 41,14 | 59,55 | 0,45 | 10,72 | 3923,48 | HFS-2472-E | 1 |
| 24 | БМК №16, г/х "Родина" | 3,60 | 21,65 | 25,25 | 0,19 | 4,55 | 831,86 | ВПУ-1 | 1 |
| 25 | БМК №32, ул. З. Ильича,62 | 31,45 | 41,58 | 73,03 | 0,55 | 13,15 | 4811,14 | ВПУ-1 | 1 |
| 26 | БМК №33, пер. Сквозной,14 | 21,08 | 41,79 | 62,86 | 0,47 | 11,32 | 4141,48 | ВПУ-1 | 1 |
| 27 | БМК №34, ул. Пугачева,142 | 11,96 | 32,38 | 44,34 | 0,33 | 7,98 | 2920,82 | ВПУ-1 | 1 |
| 28 | БМК №35, ул. Библиотечная,117 | 23,59 | 46,70 | 70,29 | 0,53 | 12,65 | 4630,60 | ВПУ-1 | 1 |
| 29 | БМК №36, ул. Пограничная, 2/12 | 7,50 | 13,57 | 21,08 | 0,16 | 3,79 | 1388,61 | ВПУ-1 | 1 |
| 30 | БМК №37, г. Иванова,115 | 24,34 | 51,64 | 75,99 | 0,57 | 13,68 | 5005,93 | ВПУ-1 | 1 |
| № п/п | Наименование, адрес объекта | Объем воды в тепловых сетях, м³ | Объем воды в системе потребителя, м³ | Всего объем воды, м³ | Максимальная допускаемая подпитка, м³ | Тип фильтра | Кол-во |
|  |  |  |  |  | в час | в сутки | в год |  |  |
| 31 | БМК №39, ул. Трудовиков, 2а | 9,49 | 17,81 | 27,30 | 0,20 | 4,91 | 1798,26 | ВПУ-1 | 1 |
| 32 | БМК №40, ул. Угольная, 281 | 14,74 | 37,66 | 52,40 | 0,39 | 9,43 | 3452,30 | ВПУ-1 | 1 |
| 33 | БМК №42, г-к. Маяковского, 72 | 11,59 | 44,73 | 56,33 | 0,42 | 10,14 | 3710,78 | ВПУ-1 | 1 |
| 34 | БМК №43, г-к. Маяковского, 76 | 14,15 | 44,37 | 58,52 | 0,44 | 10,53 | 3855,63 | ВПУ-1 | 1 |
| 35 | БМК №46, ул. Новаторов, 17 | 36,76 | 94,46 | 131,21 | 0,98 | 23,62 | 8644,27 | ВПУ-2,5 | 1 |
| 36 | БМК №47, ул. Новаторов, 25 | 32,90 | 70,87 | 103,76 | 0,78 | 18,68 | 6835,97 | ВПУ-2,5 | 1 |
| 37 | БМК №50, ул. Вологодская,39 | 12,76 | 22,43 | 35,19 | 0,26 | 6,33 | 1159,03 | ВПУ-1 | 1 |
| 38 | БМК № 51, Петропавловское шоссе,70 | 2,61 | 17,01 | 19,61 | 0,15 | 3,53 | 646,02 | АКВАФЛОУ DC SP 61506 | 1 |
| 39 | БМК № 53, ул. Февральская,55а | 5,33 | 12,42 | 17,75 | 0,13 | 3,19 | 1169,22 | АКВАФЛОУ DC SP 61506 | 1 |
| 40 | БМК №55, ул. Амурская,4 | 11,28 | 25,81 | 37,09 | 0,28 | 6,68 | 1221,68 | ВПУ-1 | 1 |

2.4.Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 4«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

В 2017 г  планируется строительство ТЭС  мощностью 400 КВт в Заводском районе на месте разрушенной ТЭЦ-3. Предусматривается отбор тепловой мощностью 280 Гкал/ч для   обеспечения теплоснабжения города Грозного, в связи с чем, требуется техническое перевооружение 12-ти стационарных котельных: №№2,4,6, 9,11,12,14,25,26,27,28,29.

| Таблица 2.6.Перечень котельных МУП "Теплоснабжение" подключаемые к сетям от ТЭС |
| --- |
| № п/п | Наименование, адрес | Уст. мощность, МВт | Уст. мощность,Гкал/ч | В экспл., Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  |  |  |  |  | максим. | средняя |
| 1 | Котельная №2, ул. Косиора | 30,8 | 26,49 | 19,87 | 21,24 | 8,02 |
| 2 | Котельная №4, ул. Тухачевского,19 | 91,45 | 78,65 | 30,01 | 45,29 | 17,09 |
| 3 | Котельная №6, ул. Интернациональная | 48 | 41,28 | 27,52 | 29,52 | 11,12 |
| 4 | Котельная №9, пер. Киевский | 9,6 | 8,26 | 6,19 | 5,60 | 2,12 |
| 5 | Котельная №11, ул. Расковой,74 | 24 | 20,64 | 13,76 | 5,08 | 1,91 |
| 6 | Котельная №12, ул. Киевская | 24 | 20,64 | 20,64 | 24,11 | 9,03 |
| 7 | Котельная №14, м-н "Ипподромный" | 32 | 27,52 | 20,64 | 17,55 | 6,62 |
| 8 | Котельная №25, ул. Краснознаменная | 69,8 | 60,03 | 60,03 | 54,49 | 20,52 |
| 9 | Котельная №26, ул. Гурьевская | 24 | 20,64 | 13,76 | 11,68 | 4,18 |
| 10 | Котельная №27, ул. Выборгская | 24 | 20,64 | 13,76 | 9,99 | 3,58 |
| 11 | Котельная №28, ул. Ашхабадская | 24 | 20,64 | 13,76 | 13,33 | 4,77 |
| 12 | Котельная №29, ул. Чайкиной | 15 | 12,90 | 10,32 | 4,37 | 1,67 |
|  | Итого: | 416,65 | 358,32 | 250,25 | 242,26 | 90,63 |

Установленная мощность данных котельных составляет 358,32 Гкал/час, максимальная тепловая нагрузка составляет 242,26 Гкал/час. Имеется возможность подключения потребителей БМК №17,32,33,54 и индивидуальных источников тепловой энергии в количестве 6 ед. Технологическую схему  выработки тепловой энергии котельных необходимо предусмотреть по двухконтурной системе с установкой теплообменников на отопления и циркуляционных насосов.

Ориентировочная стоимость перевооружения котельных составляет 116,610 млн. руб.

Таблица 2.7.Ориентировочная стоимость перевооружение котельных

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка теплообменников для отопления на котельных №№2,4,6,11,12,14,25,27,28,29, в том числе: | шт. | 45 | 84,464 |
|  | Котельная №2 | шт. | 4 | 8,242 |
|  | Котельная №4 | шт. | 6 | 12,363 |
|  | Котельная №6 | шт. | 6 | 12,363 |
|  | Котельная №11 | шт. | 3 | 5,070 |
|  | Котельная №12 | шт. | 5 | 10,303 |
|  | Котельная №14 | шт. | 4 | 6,340 |
|  | Котельная №25 | шт. | 6 | 12,363 |
|  | Котельная №26 | шт. | 3 | 3,900 |
|  | Котельная №27 | шт. | 3 | 5,070 |
|  | Котельная №28 | шт. | 3 | 5,070 |
|  | Котельная №29 | шт. | 2 | 3,380 |
|  | Установка насосов на котельных для второго контура | шт. | 36 | 25,596 |
|  | Демонтажные работы оборудования |  |  | 6,550 |
|  | Итого: |  |  | 116,610 |

Пункт4.2РАЗДЕЛА 4«Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии»

Для развития и повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения города, требуются проведение мероприятий:

- Замена физически изношенных водогрейных котлов на более эффективные с КПД 96% – котлы ROSSEN  марки RS-D (в 2014 году на объектах МУП «Теплоснабжение установлено 13 ед.);

- Автоматизации системы диспетчерского контроля и управления теплоснабжения – АСДКУ на котельных№№10,19,21,27 и БМК №№7,24,34,33,35;

- Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах теплоснабжения;

- Установка приборов учета тепловой энергии на вводе у потребителей;

- Демонтаж котельной №3, ул. Багратиона с последующей установкой ЦТП и  подключение потребителей к котельной №11, ул. Расковой;

- Демонтаж БМК№4, ул.Дербенская,50, увеличение мощности БМК№5, ул. Сайханова,107 ,  прокладка тепловых сетей  для подключения потребителей  от БМК №4  и ИИТ ул. Сайханова,103 а;ул. Дербенская,38,44,46;

- Демонтаж БМК№13, ул.Каменщиков,3 увеличение мощности БМК№48, ул. З.Ильича,184 , прокладка тепловых сетей  для подключения потребителей  от БМК №13  и  ИИТ ул. З.Ильича175; ул. Пугачева182а, 184;

- Демонтаж БМК №2, пр. Исаева,38 с подключением потребителей к теплотрассе котельной №25. Прокладка подземного теплопровода 2 Ø250 мм для подключения потребителей пр. Исаева,38,40, ул. Комсомольская,41;

- Увеличение мощности БМК№17 и  подключение потребителей БМК №12,23. Демонтаж БМК №12,23;

- Демонтаж БМК №25, ул. Карагандинская,6. Прокладка новых тепловых сетей от теплотрассы  котельной №25 до  подключения потребителей БМК №25 с присоединением дополнительных 3-х домов и поликлиники;

- Увеличение мощности БМК№21, ул. Кабардинская11/27, прокладка тепловых сетей для подключения потребителей от БМК №20. Демонтаж БМК№20,ул. Коммунистическая;

- Замена БМК №18 на новую БМК с котлами более высоким КПД.

Таблица 2.8.Мероприятия развития и повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения города

| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена котлов марки «Газдевайс» суммарной мощностью 48 МВт на более эффективные с КПД 96 % | шт. | 6 | 18750 |
|  | Автоматизации системы диспетчерского контроля и управления теплоснабжения –АСДКУ на котельных №№10,19,21,27 и БМК №№7,24,34,33,35 | МВт | 61,36 | 6050 |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах теплоснабжения | шт. | 69 | 2415 |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на вводе у потребителей | шт. | 1005 | 24120 |
|  | Демонтаж котельной №3, ул. Багратиона с последующей установкой ЦТП и подключение потребителей к котельной №11, ул. Расковой. Прокладка тепловых сетей Ø200 мм для подключения потребителей протяженностью 1480 м | км | 1,48 | 5460 |
|  | Демонтаж БМК№4, ул.Дербенская,50, увеличение мощности БМК№5, ул. Сайханова,107, прокладка тепловых сетей для подключения потребителей от БМК №4 и ИИТ ул. Сайханова,103а;ул. Дербенская,38,44,46 | МВт/км | 2/ 0,532 | 4556 |
|  | Демонтаж БМК№13, ул.Каменщиков,3 увеличение мощности БМК№48, ул. З.Ильича,184 , подключение ИИТ прокладка тепловых сетей для подключения потребителей от БМК №13 и ИИТ ул. З.Ильича175; ул. Пугачева182а,184. | МВт/км | 4,2/ 0,954 | 8009 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
|  | Демонтаж БМК №2, пр. Исаева,38 с подключением потребителей к теплотрассе котельной №25. Прокладка подземного теплопровода 2 Ø250 мм для подключения потребителей пр. Исаева,38,40, ул. Комсомольская,41 | км | 0,266 | 3025 |
|  | Демонтаж БМК №12,23 , увеличение мощности БМК№17 и подключение потребителей БМК №12,23 с прокладкой теплопровода протяженностью 1147 м | МВт/км | 2,25/1,147 | 6925 |
|  | Демонтаж БМК №25, ул. Карагандинская,6. Прокладка новых тепловых сетей от теплотрассы котельной №25 до подключения потребителей БМК №25 с присоединением дополнительных 3-х домов и поликлиники | км | 0,797 | 8435 |
|  | Демонтаж БМК№20,ул. Коммунистическая, увеличение мощности БМК№21, ул. Кабардинская11/27, прокладка тепловых сетей для подключения потребителей от БМК №20 | МВт/км | 1,4/ 0,12 | 1048 |
|  | Демонтаж БМК№№18,22.Замена БМК №18 на новую БМК с котлами более высоким КПД и прокладка тепловых сетей протяженностью 420 м | МВт/км | 3,5/ 0,416 | 2870 |
|  | Всего: |  |  | 91 663 |

2.5.Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ5«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Предложения по прокладке тепловых сетей для подключения к планируемому объекту Грозненский ТЭС  Заводского района.

В целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от ТЭС, определен маршрут теплотрассы с определением протяженности и диаметров теплопроводов и  закольцовка теплотрасс  подключаемых источников тепла. С учетом существующих  тепловых нагрузок в каждой зоне действия 12–ти источников тепловой энергии произведен гидравлический  расчет  22-х  участков теплотрассы.

Теплотрасса №1.

Участок от ТЭС до УТ-1. Теплотрасса надземная на низких опорах протяженностью 0,732 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 900 мм.

Теплотрасса №2.

Участок от УТ-1 до УТ-2. Теплотрасса надземная проходит вдоль железной дороге до ул. Дробильная на низких опорах протяженностью 4,56 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 900 мм.

Теплотрасса №3.

Участок от УТ-2 до УТ-3. Теплотрасса  надземная проходит от ул. Дробильная  по ул. Маяковского - ул. Поповича - ул. Николаева до ул. Рабочая протяженностью 0,756 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 800 мм.

Теплотрасса №4.

Участок от УТ-3 до УТ-4.Теплотрасса подземная в непроходном канале  проходит от  ул. Николаева по ул. Рабочая – ул. Субботникова - ул. Интернациональная протяженностью 3,492  км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 800 мм.

Теплотрасса №5

Участок от УТ-4 до УТ-9.Теплотрасса подземная в непроходном канале  проходит от ул. Шерипова вдоль железной дороги до Б.Дудаева  по ул. Б.Дудаева до пр. Кирова протяженностью 1,596 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 600 мм.

Теплотрасса №6

Участок от УТ-5 до УТ-6. Теплотрасса надземная и  подземная в непроходном канале проходит от ул. Интернациональная до железной дороги – вдоль железной дороге до ул. Шерипова протяженностью:надземная – 1,33 и подземная – 1,862 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 600 мм.

Теплотрасса №7

Участок от УТ-6 до УТ-7.Теплотрасса подземная в непроходном канале  проходит от б-р Дудаева по пр. Кирова до ул. Иоанисиани протяженностью 0,684 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 600 мм.

Теплотрасса №8

Участок от УТ-6 до УТ-8.Теплотрасса подземная в непроходном канале  проходит от пр. Кирова по Б.Дудаева, до ул. Лагерная по ул. Ляпидевская, от Ляпидевская до территории котельной №12 протяженностью 1,548 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 500 мм.

Теплотрасса №9

Участок от УТ-5 до УТ-9. Теплотрасса надземная на низких опорах протяженностью 0,048 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 700 мм.

Теплотрасса №10

Участок от УТ-1 до УТ-10. Теплотрасса надземная на низких опорах протяженностью 4,49  км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 500 мм.

Теплотрасса №11

Участок от УТ-10 до УТ-11.  Теплотрасса подземная безканальная из труб ППУ  проходит от ул. Ашхабадская, по ул. Пятигорская протяженностью 0,072 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 400 мм.

Теплотрасса №12

Участок от УТ-2 до котельной №14. Теплотрасса надземная, и подземная безканальная прокладка из труб ППУ проходит от ул. Маяковского по ул. Дробильная – пер.Огородный – ул.Фасадная – ул.Алтайская – ул. Балтийскаяпротяженностью надземная – 3,57 км и подземная – 2,32 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 400 мм.

Теплотрасса №13

Участок от УТ-3 до котельной №25. Теплотрасса подземная прокладка в непроходном канале от ул. Рабочая, по ул. Николаева – ул. Авторханова – ул. Дагестанская, протяженностью 2,58 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода600 мм.

Теплотрасса №14

Участок от УТ-4 до котельной №6.Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ ул. Интернациональная, протяженностью 2,58 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода400 мм.

Теплотрасса №15

Участок от УТ-7 до котельной №4.Теплотрасса подземная прокладка от пр. Кирова, по ул. Иоанисиани, протяженностью 0,72 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 500 мм.

Теплотрасса №16

Участок от УТ-7 до котельной №2. Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ от ул. Иоанисиани по пр. Кирова, ул. Косиора – ул. Тухачевского, протяженностью 2,16 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 400 мм.

Теплотрасса №17

Участок от УТ-8 до котельной №12.Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ от УТ-8 до котельной №12, протяженностью 0,12 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода  400 мм.

Теплотрасса №18

Участок от УТ-8 до котельной №9. Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ  по ул. Громова – ул. Киевская – ул. ул. Старосунжеская – ул. Киевская до Котельной №9, протяженностью 2,42 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 250 мм.

Теплотрасса №19

Участок от УТ-9 до котельной №29.Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ от ул. Шерипова по ул. Магистральная до котельной №29,  протяженностью 0,2  км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода  300 мм.

Теплотрасса №20

Участок от УТ-5 до котельной №11. Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ от ул. Магистральная по ул. Шерипова – ул. Узуева – ул. Групповая – ул. Расковой до котельной №11,  протяженностью 1,38 км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода  300 мм.

Теплотрасса №21

Участок от УТ-11 до котельной №26. Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ по ул. Пятигорская – ул. Верхоянская – ул. Оренбургская – ул. Гурьевская до котельной №26, протяженностью 1,5 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопровода 300 мм.

Теплотрасса №22

Участок от УТ-10 до котельной №27. Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУ от ул. Пятигорская по ул. Ашхабадская до котельной №27,  протяженностью 1,13  км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 300 мм.

Теплотрасса №23

Участок от УТ-11 до котельной №28.Теплотрасса подземная безканальная  прокладка из труб ППУул. Пятигорская до котельной №28, протяженностью 0,048  км в двухтрубном исполнении.  Диаметр трубопровода 300 мм.

Таблица 2.9. Предложения по прокладке тепловых сетей для подключения к планируемому объекту Грозненский ТЭС, Заводской район.

| № теплотрас-сы | Наименова-ние | Маршрут теплотрассы | Ед. изм. | Вид прокладки | Протяженность | Тепловые нагрузки, МВт | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Диаметр (115°С-70°С) | Расход воды м3 | Ориентиро-вочная стоимость затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | теплотрассы | трубопровода |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭС до УТ-1 | ТЭС до УТ-1 | км | надземная | 0,732 | 1,464 | 299,930 | 257,940 | 900 | 930,88 | 46,292 |
| 2 | УТ-1 до УТ-2 | Вдоль железной дороге до ул. Дробильная | км | надземная | 4,56 | 9,12 | 260,840 | 224,322 | 900 | 5798,95 | 264,343 |
| 3 | УТ-2 до УТ-3 | от ул. Дробильная по ул. Маяковского – ул. Поповича –ул. Николаева до ул. Рабочая | км | надземная | 0,756 | 1,512 | 229,210 | 197,121 | 800 | 759,63 | 47,809 |
| 4 | УТ-3 до УТ-4 | ул. Николаева по ул. Рабочая – ул. Субботникова – ул. Интернациональная | км | подземная | 3,492 | 6,984 | 164,550 | 141,513 | 800 | 3508,76 | 338,354 |
| 5 | УТ-4 до УТ-9 | ул. Интернациональная до железной дороги - вдоль железной дороге до ул. Шарипова | км | подземная | 1,596 | 3,192 | 131,770 | 113,322 | 700 | 1227,80 | 119,470 |
| 6 | УТ-5 до УТ-6 | ул. Шерипова вдоль железной дороги до Б.Дудаева по ул. Б.Дудаева до пр. Кирова | км | надземная | 1,33 | 2,66 | 115,720 | 99,519 | 600 | 751,72 | 71,027 |
|  |  |  |  | поземная | 1,862 | 3,724 |  |  |  | 1052,40 | 109,720 |
| № теплотрас-сы | Наименова-ние | Маршрут теплотрассы | Ед. изм. | Вид прокладки | Протяженность | Тепловые нагрузки, МВт | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Диаметр (115°С-70°С) | Расход воды м3 | Ориентиро-вочная стоимость затрат, млн. руб. |
|  |  |  |  |  | теплотрассы | трубопровода |  |  |  |  |  |
| 7 | УТ-6 до УТ-7 | от б-ра Дудаева по пр.Кирова до ул. Иоанисиани | км | подземная | 0,684 | 1,368 | 77,420 | 66,581 | 600 | 386,60 | 47,315 |
| 8 | УТ-6 до УТ-8 | от пр. Кирова по Б.Дудаева, до ул. Лагерная по ул. Лепидевская, от Ляпидевская до территории котельной №12 | км | подземная | 1,548 | 3,096 | 38,30 | 32,938 | 500 | 607,59 | 89,874 |
| 9 | УТ-5 до УТ-9 | от железной дороге по ул. Шерипова до ул. Магистральная | км | надземная | 0,048 | 0,096 | 124,850 | 107,371 | 700 | 36,93 | 2,433 |
| 10 | УТ-1до УТ-10 | по Заводской объездной трассы через пустырь до ул. Барнаульская, до ул. Ашхабадская | км | надземная | 4,488 | 8,976 | 39,090 | 33,617 | 500 | 1761,54 | 209,688 |
| 11 | УТ-10 до УТ- 11 | от ул. Ашхабадская, по ул. Пятигорская | км | подземная | 0,072 | 0,144 | 27,89 | 23,985 | 400 | 18,09 | 3,143 |
| 12 | УТ-2 до котельной №14 | от ул. Маяковского по ул. Дробильная -пер. Огородный – ул. Фасадная- ул. Алтайская-ул. Балтийская | км | подземная | 2,321 | 4,642 | 31,63 | 27,202 | 400 | 583,04 | 101,321 |
|  |  |  |  | надземная | 3,571 | 7,142 |  |  |  | 897,04 | 116,300 |
| № теплотрас-сы | Наименова-ние | Маршрут теплотрассы | Ед. изм. | Вид прокладки | Протяженность | Тепловые нагрузки, МВт | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Диаметр (115°С-70°С) | Расход воды м3 | Ориентиро-вочная стоимость затрат, млн. руб. |
|  |  |  |  |  | теплотрассы | трубопровода |  |  |  |  |  |
| 13 | УТ-3 до котельной №25 | от ул. Рабочая, по ул. Николаева-ул. Авторханова- ул. Дагестанская | км | подземная | 2,58 | 5,16 | 64,66 | 55,608 | 600 | 1458,22 | 185,079 |
| 14 | УТ-4 до К-6 | ул. Интернациональная | км | подземная | 0,12 | 0,24 | 32,78 | 28,191 | 400 | 30,14 | 5,359 |
| 15 | УТ-7 до котельной №4 | от пр. Кирова, по ул. Иоанисиани | км | подземная | 0,72 | 1,44 | 53,60 | 46,096 | 500 | 282,60 | 31,431 |
| 16 | УТ-7 до котельной №2 | от ул. Иоанисиани по пр. Кирова ул. Косиора – ул. Тухачевского | км | подземная | 2,16 | 4,32 | 23,82 | 20,485 | 400 | 542,59 | 94,293 |
| 17 | УТ-8 до котельной №12 | УТ-8 до котельной №12 | км | подземная | 0,12 | 0,24 | 32,02 | 27,537 | 400 | 30,14 | 5,238 |
| 18 | УТ-8 до котельной №9 | по ул. Громова – ул. Киевская -ул. ул. Старосунжеская - ул. Киевская до Котельной №9 | км | подземная | 2,424 | 4,848 | 6,28 | 5,401 | 250 | 237,86 | 65,041 |
| 19 | УТ-9 до котельной №29 | от ул. Шерипова по ул. Магистральная до котельной №29 | км | подземная | 0,204 | 0,408 | 6,92 | 5,951 | 300 | 28,83 | 5,474 |
| № теплотрас-сы | Наименова-ние | Маршрут теплотрассы | Ед. изм. | Вид прокладки | Протяженность | Тепловые нагрузки, МВт | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Диаметр (115°С-70°С) | Расход воды м3 | Ориентиро-вочная стоимость затрат, млн. руб. |
|  |  |  |  |  | теплотрассы | трубопровода |  |  |  |  |  |
| 20 | УТ-№5 до котельной №11 | от ул. Магистральная по ул. Шерипова-ул. Узуева-ул. Групповая-ул. Расковой до котельной №11 | км | подземная | 1,38 | 2,76 | 9,13 | 7,852 | 300 | 194,99 | 32,651 |
| 21 | УТ-11 до котельной №26 | по ул. ул.Пятигорская -ул. Верхоянская -ул. Оренбургская - ул.Гурьевская до котельной №26 | км | подземная | 1,5 | 3 | 12,98 | 11,163 | 300 | 211,95 | 42,588 |
| 22 | УТ-10 до котельной №27 | от ул. Пятигорская по ул. Ашхабадская, до котельной №27 | км | подземная | 1,128 | 2,256 | 11,20 | 9,632 | 300 | 159,39 | 32,026 |
| 23 | УТ-11 до котельной №28 | ул. Пятигорская до котельной №28 | км | подземная | 0,048 | 0,096 | 14,91 | 12,823 | 300 | 6,78 | 1,476 |
|  | Итого: | км |  | 39,444 | 78,888 |  |  |  | 21504,45 | 2067,747 |

В рамках выполнения мероприятий по перераспределению тепловых нагрузок между котельными необходимо выполнение следующих мероприятий:

Таблица 2.10. Мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок между котельными

| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса от котельной №4 |
| 1 | Замена надземных тепловых сетей Ø150 мм на Ø200 мм от Т/К20/6 до Т/К25/6 | м | 190 | 1552,3 |
| Теплотрасса от котельной №5 |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей на отопление Ø 50 мм по ул.З.Ильича, 30 на надземные. | м | 36 | 212,4 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетей на ГВС Ø 50 мм по ул.З.Ильича, 30 на надземные. | м | 36 | 212,4 |
| Теплотрасса от котельной №5 |
| 3 | Замена подземных тепловых сетей на отопление Ø50 мм по ул.З.Ильича, 20 на надземных. | м | 50 | 295 |
| 4 | Замена подземных тепловых сетей на ГВС Ø50 мм по ул.З.Ильича, 20 на надземных. | м | 50 | 295 |
| 5 | Замена подземных тепловых сетей на отопление Ø50 мм по ул. Ялтинская, 24 на надземных. | м | 40 | 236 |
| 6 | Замена подземных тепловых сетей на отопление Ø50 мм по ул. Ялтинская, 24 на надземных. | м | 40 | 236 |
| 7 | Замена подземных тепловых сетей на отопление Ø50 мм по ул. Ялтинская, 22 на надземных. | м | 50 | 295 |
| 8 | Замена подземных тепловых сетей на отопление Ø50 мм по ул. Ялтинская, 22 на надземных. | м | 50 | 295 |
| Теплотрасса от котельной №6 |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей по ул. Интернациональная от ТК-3 до СК4, Ø250 мм | м | 550 | 5676 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетей от ТК/20 до ввода ж.д. Трудовая, 39, Ø50 мм | м | 208 | 1227,2 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| 3 | Замена подземных тепловых сетей от ж.д. Кадырова,40а до ж.д. Кадырова,42а: Ø70 мм | м | 60 | 372 |
|  | Ø50 мм | м | 120 | 708 |
|  | Ø40 мм | м | 60 | 354 |
| 4 | Замена подземных тепловых сетей от ТК/28 до ТК/35: Ø250 мм | м | 208 | 2146,56 |
|  | Ø200 мм | м | 104 | 945,36 |
|  | Ø150 мм | м | 232 | 1830,48 |
|  | Ø133 мм | м | 124 | 912,64 |
|  | Ø80 мм | м | 126 | 842,94 |
|  | Ø50 мм | м | 126 | 743,4 |
| 5 | Замена подземных тепловых сетей от ТК/7 ввод здания МЖКХ Ø80мм | м | 14 | 93,66 |
| 6 | Замена подземных тепловых сетей от ТК/17 до ТК/18 Ø100 мм | м | 14 | 97,86 |
| Теплотрасса от котельной №9 |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей от ж.д. пер. Киевский,17 до ТК2: Ø133 мм | м | 100 | 736 |
|  | Ø80 мм | м | 100 | 669 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетейот Т/К3 до Т/К7: Ø150 мм | м | 320 | 2524,8 |
|  | Ø80 мм | м | 320 | 2140,8 |
| 3 | Замена подземных тепловых сетей от Т/К4 до Т/К5: Ø100 мм | м | 110 | 768,9 |
|  | Ø80 мм | м | 110 | 735,9 |
| 4 | Замена ввода от Т/К5 до ж.д. пер. Киевский,16: Ø80 мм | м | 40 | 267,6 |
|  | Ø50 мм | м | 40 | 236 |
| 5 | Замена ввода от Т/К5 до ж.д. пер. Киевский,18: Ø80 мм | м | 50 | 295 |
|  | Ø50 мм | м | 50 | 295 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| 6 | Замена ввода от Т/К5 до ж.д. пер. Киевский,20: Ø80 мм | м | 80 | 535,2 |
|  | Ø50 мм | м | 80 | 472 |
| 7 | Замена ввода от Т/К6 до ж.д. пер. Киевский,23: Ø80 мм | м | 48 | 321,12 |
|  | Ø50 мм | м | 48 | 283,2 |
| 8 | Замена ввода от Т/К7 до ж.д. пер. Киевский,22: Ø80 мм | м | 100 | 669 |
|  | Ø50 мм | м | 100 | 590 |
| 9 | Замена ввода от Т/К7 до ж.д. пер. Киевский,21: Ø80 мм | м | 34 | 227,46 |
|  | Ø50 мм | м | 34 | 200,6 |
| Теплотрасса от котельной №11 |
| 1 | Замена надземных тепловых сетей ГВС от УП-16 до ж.д.ул. Узуева, 96а, Ø32 мм | м | 20 | 118 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетей по ул. Буровая от СК: Ø150 мм | м | 144 | 1136,16 |
|  | Ø100 мм | м | 72 | 503,28 |
|  | Ø70 мм | м | 72 | 446,4 |
| Теплотрасса от котельной №12 |
| 1 | Замена ввода от ТК 17/7 до дома Б.Дудаева №16: Ø80 мм | м | 58 | 388,02 |
|  | Ø70 мм | м | 29 | 179,8 |
|  | Ø50 мм | м | 29 | 162,4 |
| 2 | Замена ввода от ТК до дома Б.Дудаева №13 (прокладка теплотрассы на ГВС): Ø70 мм | м | 38 | 235,6 |
|  | Ø50 мм | м | 38 | 224,2 |
| 3 | Замена подземного теплопровода от УП до ТК20/7: Ø150 мм | м | 147 | 1159,83 |
|  | Ø100 мм | м | 49 | 342,51 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| 4 | Замена ввода -отопление от ТК17/7 до дома пр. Кирова,16, Ø80 мм | м | 60 | 401,4 |
| 5 | Замена ввода - отопление от ТК19/7 до дома пр. Кирова,11, Ø70 мм | м | 54 | 334,8 |
| 6 | Прокладка надземных тепловых сетей для подключения ж.д. Олимпийский проезд, 33,35,19 от УП 18 до ж.д. Олимпийский проезд 33, Ø150 мм | м | 45 | 367,65 |
| 7 | Замена транзитных тепловых сетей Ø80 ж.д. Олимпийский проезд, 33 на Ø150 мм | м | 116 | 947,72 |
| 8 | Замена транзитных тепловых сетей Ø80 мм ж.д. Олимпийский проезд, 35 на Ø133 мм | м | 60 | 441,6 |
| 9 | Замена транзитных тепловых сетей Ø70 мм ж.д. Олимпийский проезд, 19 на Ø100 мм | м | 60 | 369,6 |
| 10 | Замена подземных тепловых сетей Ø70 мм ж.д. Олимпийский проезд, 15, 17 на Ø100 мм | м | 120 | 802,8 |
| Теплотрасса от котельной №14 |
| 1 | Замена подземного теплопровода от ТК 1/16 до дома ул. Б. Хмельницкого, 141/3: Ø150 мм | м | 156 | 1230,84 |
|  | Ø100 мм | м | 52 | 347,88 |
| 2 | Замена подземного теплопровода от ТК 2/16 до дома 141/5: Ø100 мм | м | 90 | 602,1 |
|  | Ø80 мм | м | 30 | 198,6 |
| 3 | Замена подземного теплопровода от ТК 3/16 до дома ул. Б. Хмельницкого, 141/4: Ø100 мм | м | 61 | 426,39 |
|  | Ø80 мм | м | 19 | 127,11 |
| 4 | Замена подземного теплопровода от ТК 8/17 до ж. дома ул. Б. Хмельницкого,133/6: Ø100 мм | м | 170 | 1188,3 |
|  | Ø80 мм | м | 56 | 374,64 |
| 5 | Замена теплопровода транзит через дом ул. Б. Хмельницкого,133/6, Ø100 мм | м | 540 | 3326,4 |
|  | Замена теплопровода транзит через дом 133/6, Ø80 мм | м | 180 | 1087,2 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| 6 | Замена подземного теплопровода от ТК 8/17 дома ул. Б. Хмельницкого,133/5: Ø100 мм | м | 35 | 244,65 |
|  | Ø80 мм | м | 35 | 234,15 |
| 7 | Замена теплопровода транзит через дом ул. Б. Хмельницкого, 131/3: Ø100 мм | м | 80 | 492,8 |
|  | Ø80 мм | м | 80 | 483,2 |
| 8 | Замена теплопровода от дома 131/3 до 133/3: Ø150 мм | м | 120 | 946,8 |
|  | Ø100 мм | м | 120 | 838,8 |
| Теплотрасса от котельной №17 |
| 1 | Замена труб тепловых сетей Ø100 мм | м | 300 | 2097 |
| 2 | Замена труб тепловых сетей Ø70 мм | м | 180 | 1116 |
| 3 | Замена труб тепловых сетей Ø50 мм | м | 165 | 973,5 |
| Теплотрасса от котельной №21 |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д. ул. Заболотного,19: Ø50 мм | м | 25 | 147,5 |
|  | Ø40 мм | м | 12,5 | 73,75 |
|  | Ø32 мм | м | 12,5 | 73,75 |
| 2 | Замена тепловых сетей отопление от ТК-1 до лаборатории больницы Ø80 мм, Ø70 мм и Ø50 мм | м | 220 | 1364 |
| 3 | Замена тепловых сетей ГВС от ТК-1 до лаборатории больницы Ø50 мм, Ø40 мм и Ø32 мм | м | 220 | 1298 |
| Теплотрасса от котельной №22 |
| 1 | Замена тепловых сетей на ГВС г-к Маяковского,153 Ø50 мм | м | 100 | 450 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| Теплотрасса от котельной №25 |
|  | ЦТП №13, ул. Б. Хмельницкого,43 |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей ТК6/13 до ТК3/13 Ø150 мм | м | 360 | 2840,4 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетей от ТК3/13 до ввода в дом Лумумба,31: Ø70 мм | м | 70 | 434 |
|  | Ø50 мм | м | 70 | 413 |
| 3 | Замена подземных тепловых сетей от ТК3/13 до ТК11/13: Ø100 мм | м | 320 | 2236,8 |
|  | Ø80 мм | м | 320 | 2140,8 |
| 4 | Замена подземных тепловых сетей от ТК11/13 до ТК12/13: Ø100 мм | м | 90 | 629,1 |
|  | Ø80 мм | м | 90 | 602,1 |
| 5 | Замена подземных тепловых сетей от ТК12/3 до ввода в дом ул. Первомайская, 58: Ø80 мм | м | 30 | 177 |
|  | Ø50 мм | м | 30 | 177 |
| 6 | Замена подземных тепловых сетей от ТК12/3 до ввода в дом ул. Первомайская,50, Ø80 мм | м | 50 | 310 |
| 7 | Замена подземных тепловых сетей ул. П.Лумумба, ТК1 3/13 до ввода в дом: Ø100 мм | м | 80 | 559,2 |
|  | Ø80 мм | м | 40 | 267,6 |
|  | Ø50 мм | м | 40 | 236 |
| 8 | Замена подземных тепловых сетей от ТК13/3 до ввода в дом ул. Первомайская, 62: Ø80 мм | м | 24 | 160,56 |
|  | Ø50 мм | м | 24 | 141,6 |
| 9 | Замена подземных тепловых сетей от ТК13/3 до ввода в дом ул. Первомайская, 64: Ø80 мм | м | 22 | 147,18 |
|  | Ø50 мм |  | 22 | 129,8 |
|  | ЦТП №12, ул. Первомайская,83а |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей от ТК2/1 до ЦТП-12: Ø200 мм | м | 1080 | 9817,2 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
|  | ЦТП №22, ул. Б.Хмельницкого,63а |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей от ТК1/22 до ТК/2/22 и ТК3/22, Ø150 мм | м | 210 | 1656,9 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетей от ТК1/22 до ТК/2/22 и ТК3/22: Ø100 мм | м | 105 | 733,95 |
|  | Ø80 мм | м | 105 | 702,45 |
|  | ЦТП №25, ул. Первомайская,51 |
| 1 | Замена теплотрассы Ø200 мм ТК3/1 до ЦТП | пм | 66 | 599,94 |
| 2 | Замена теплотрассы по ул. Грибоедова, от ТК1/41 до пересечении ул. Первомайская Ø400 мм | пм | 1100 | 18469 |
| Теплотрасса от котельной №27 |
| 1 | Замена теплотрассы ввода Ø80 мм ж.д. Мамсурова,23 | пм | 20 | 133,8 |
| 2 | Замена теплотрассы ввода Ø80 мм ж.д. ул.Выборгская3а | пм | 20 | 133,8 |
| 3 | Замена теплотрассы ввода Ø80 мм ж.д. ул.Выборгская 3 | пм | 10 | 66,9 |
| 4 | Замена теплотрассы ввода Ø80 мм ж.д. ул.Выборгская 3 | пм | 10 | 66,9 |
| Теплотрасса от котельной №28 |
| 1 | Замена теплотрассы от ТК2/1 до ТК5/1 | м | 40 | 203,6 |
| Теплотрасса от БМК №37 |
| 1 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского,107 | м | 60 | 305,4 |
| 2 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Иванова,113 | м | 60 | 305,4 |
| 3 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского,114 | м | 60 | 305,4 |
| 4 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского,115 | м | 60 | 305,4 |
| 5 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского,103 | м | 60 | 305,4 |
| 6 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø40 мм г-к Иванова,103 | м | 60 | 305,4 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| Теплотрасса от БМК №40 |
| 1 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского, 107 | м | 60 | 305,4 |
| 2 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Иванова, 113 | м | 60 | 305,4 |
| 3 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского, 114 | м | 60 | 305,4 |
| 4 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского, 115 | м | 60 | 305,4 |
| 5 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского, 103 | м | 60 | 305,4 |
| 6 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø40 мм г-к Иванова, 103 | м | 60 | 305,4 |
| Теплотрасса от БМК №42 |
| 1 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского, 64 | м | 80 | 407,2 |
| 2 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø40 мм г-к Маяковского,64 | м | 80 | 407,2 |
| 3 | Замена тепловых сетей на отопление Ø50 мм г-к Маяковского, 63 | м | 50 | 254,5 |
| 4 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø40 мм г-к Маяковского,63 | м | 50 | 254,5 |
| 5 | Замена тепловых сетей на отопление Ø70 мм г-к Маяковского,71 | м | 60 | 372 |
| 6 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø50 мм г-к Маяковского,71 | м | 60 | 305,4 |
| 7 | Замена тепловых сетей на отопление Ø70 мм г-к Маяковского, 70 | м | 48 | 288,96 |
| 8 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø50 мм г-к Маяковского,70 | м | 48 | 216 |
| Теплотрасса от БМК №43 |
| 1 | Замена тепловых сетей на отопление Ø70 мм г-к Маяковского, 78 | м | 20 | 96,4 |
| 2 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø50 мм г-к Маяковского,78 | м | 20 | 90 |
| № п/п | Наименование объекта и работ | Ед. изм. | К-во | Потребность финансовых средств, тыс. руб. |
| 3 | Замена тепловых сетей на отопление Ø70 мм г-к Маяковского,78 | м | 18 | 86,76 |
| 4 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø50 мм г-к Маяковского, 78 | м | 18 | 81 |
| 5 | Замена тепловых сетей на отопление Ø100 мм г-к Маяковского, 76 | м | 80 | 3684,8 |
| 6 | Замена тепловых сетей на ГВС Ø50 мм г-к Маяковского, 76 | м | 80 | 360 |
| Теплотрасса от БМК №46 |
| 1 | Замена подземных тепловых сетей по ул. Новаторов,11 Ø50 мм | п.м. | 90 | 531 |
| 2 | Замена подземных тепловых сетей по ул. Новаторов,11 Ø40 мм | п.м. | 30 | 177 |
| Теплотрасса от БМК №47 |
| 1 | Замена тепловых сетей Ø80 мм по ул. Державина,281 | м | 48 | 321,12 |
|  | Всего: |  | 14570 | 115 637,13 |

2.6. Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 6 «Перспективные топливные балансы».

Определение перспективных топливных балансов невозможно в связи с отсутствием сроков ввода объектов перспективного строительства г.Грозный.

Таблица 2.11.Существующие топливные балансы по объектам теплоснабжения на 2013 – 2014 г.г.

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |
| 1 | Котельная №_2_, ул. Косиора |
|  | 2013 | ECOMAX 3,5-3шт | газ | 19 529,64 | 155,34 | 3 198,35 | 2 832,90 |
|  | 2014 | Buderus-7,7-2шт., RS-D9000-1шт. ECOMAX 3,0-2шт. |  | 19 405,96 | 155,34 | 2 351,09 | 2 082,45 |
| 2 | Котельная №_4_, ул. Тухачевского,19 |
|  | 2013 | ДЕВ-16/14ГМ-5 шт, (ДЕ-16/14ГМ-1 шт ДЕ-25/14ГМ-2 шт - не в эксплуатации) ДЕ-25/14ГМ – 2 шт. | газ | 42 208,18 | 155,17 | 7 888,11 | 6 986,82 |
|  | 2014 |  |  | 42 588,86 | 155,17 | 5 807,68 | 5 144,09 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 3 | Котельная №_6_, ул. Интернациональная |
|  | 2013 | КВ-8 – 6 шт. | газ | 42 836,13 | 153,67 | 6 509,86 | 5 766,04 |
|  | 2014 | КВ-8 - 4 шт., RS-D10000 - 2 шт. |  | 41 235,77 | 153,67 | 5 434,19 | 4 813,28 |
| 4 | Котельная №_9_, пер. Киевский |
|  | 2013 | REX-2400 – 4 шт. | газ | 6 163,49 | 150,43 | 1 163,60 | 1 030,64 |
|  | 2014 |  |  | 6 119,62 | 150,43 | 890,98 | 789,17 |
| 5 | Котельная №_12_, ул. Киевская |
|  | 2013 | КВ-8 – 3 шт. | газ | 30 878,11 | 153,67 | 5 252,70 | 4 652,53 |
|  | 2014 |  |  | 24 412,40 | 153,67 | 3 431,12 | 3 039,07 |
| 6 | Котельная №_14_, м-н "Ипподромный" |
|  | 2013 | КВ-8 – 4 шт. | газ | 19 948,56 | 153,67 | 4 610,70 | 4 083,88 |
|  | 2014 | КВ-8 - 3 шт., RS-D9000 - 1 шт. |  | 22 377,40 | 153,67 | 4 001,17 | 3 544,00 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 7 | Котельная №_25_, ул. Краснознаменная |
|  | 2013 | ПТВМ-30 – 2 шт. | газ | 52 115,27 | 158,60 | 13 841,03 | 12 259,55 |
|  | 2014 |  |  | 52 115,27 | 158,60 | 9 207,54 | 8 155,48 |
| 8 | БМК № 1_, РТС, ул. Абухова |
|  | 2013 | КВ-1 – 2 шт. | газ | 1 058,74 | 153,67 | 247,21 | 218,97 |
|  | 2014 |  |  | 1 243,56 | 153,67 | 179,56 | 159,04 |
| 9 | БМК №_3_, ул. Агрономическая, 10 |
|  | 2013 | E КВЖГ-200 – 2 шт. COFLAM-400-4 шт. | газ | 375,86 | 168,13 | 65,93 | 58,40 |
|  | 2014 |  |  | 888,52 | 168,13 | 45,62 | 40,41 |
| 10 | БМК №_16_, г/х "Родина" |
|  | 2013 | ECOFLAM – 1000 – 1 шт. ECOFLAM – 800 – 1 шт. | газ | 1 025,16 | 154,85 | 326,76 | 289,43 |
|  | 2014 |  |  | 939,77 | 155,34 | 168,18 | 148,97 |
| 11 | БМК №_20_, ул. Коммунистическая, 26 |
|  | 2013 | РИМ-200 – 2 шт. | газ | 534,85 | 150,91 | 67,93 | 60,17 |
|  | 2014 |  |  | 582,12 | 150,91 | 71,94 | 63,72 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 12 | БМК №_21_, ул. Кабардинская, 11/27 |
|  | 2013 | РИМ-200 – 3 шт. | газ | 504,73 | 150,91 | 76,07 | 67,37 |
|  | 2014 |  |  | 514,80 | 150,91 | 73,06 | 64,72 |
| 13 | БМК №_25_, ул. Карагандинская, 6 |
|  | 2013 | BISON-420 – 1 шт. | газ | 342,24 | 154,97 | 72,56 | 64,27 |
|  | 2014 |  |  | 365,93 | 154,97 | 54,84 | 48,57 |
| 14 | БМК №_51_, Петропавловское шоссе, 70 |
|  | 2013 | BISON-870 – 2 шт. | газ | 1 005,82 | 154,85 | 215,85 | 191,19 |
|  | 2014 |  |  | 1 212,19 | 154,85 | 167,69 | 148,53 |
| 15 | БМК №_52_, ул. Чукотская, 34 |
|  | 2013 | РИМ-240 – 2 шт. | газ | 604,67 | 150,91 | 131,65 | 116,61 |
|  | 2014 |  |  | 693,09 | 150,91 | 97,44 | 86,31 |
| 16 | БМК №_53_, ул. Февральская, 55а |
|  | 2013 | BISON-970 – 2 шт. | газ | 1013,33 | 155,00 | 273,31 | 242,08 |
|  | 2014 |  |  | 939,16 | 155,00 | 261,73 | 231,82 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 1 | Котельная №_5_, ул. Ялтинская,10 |
|  | 2013 | КВ-8 - 3 шт., | газ | 10610,56 | 153,67 | 2 404,62 | 2 129,86 |
|  | 2014 | КВ-8 - 2 шт., RS-D5000 - 1 шт. | газ | 18549,28 | 153,67 | 2072,32 | 1835,32 |
| 2 | Котельная №_8_, гор. Маяковского |
|  | 2013 | КВ-8 - 1 шт. | газ | 14202,26 | 153,67 | 2 636,65 | 2 335,39 |
|  | 2014 | КВ-8 - 1 шт., RS-D5000 - 1 шт., RS-D8000 - 1 шт. | газ | 21146,46 | 153,67 | 2454,06 | 2173,66 |
| 3 | Котельная №_22_, гор. Маяковского |
|  | 2013 | КВ-8-2 шт., КВ-ГМ-7,56-115Н-1 шт. | газ | 18863,49 | 153,67 | 3 795,57 | 3 361,88 |
|  | 2014 | КВ-8-2 шт., КВ-ГМ-7,56-115Н-1 шт. | газ | 31860,02 | 153,67 | 3304,41 | 2926,85 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 4 | БМК №_12_, ул. Алтайская,15 |
|  | 2013 | BISON NO 750 – 2 ед. | газ | 881,38 | 154,92 | 165,35 | 146,46 |
|  | 2014 | BISON NO 750 – 2 ед. | газ | 1650,53 | 154,92 | 176,86 | 156,66 |
| 5 | БМК №_13_, ул. Каменщиков,3 |
|  | 2013 | РИМ-250 – 2 ед. | газ | 727,62 | 150,91 | 154,73 | 137,05 |
|  | 2014 | РИМ-250 – 2 ед. | газ | 1626,39 | 150,91 | 114,32 | 101,25 |
| 6 | БМК №_17_, ул. Алтайская,13 |
|  | 2013 | КВЖГ-200 – 2 ед. | газ | 438,38 | 168,13 | 90,94 | 80,55 |
|  | 2014 | КВЖГ-200 – 2 ед. | газ | 790,55 | 168,13 | 82,28 | 72,88 |
| 7 | БМК №_18_, ул. Жигулевская,4 |
|  | 2013 | КВЖГ-200 – 2 ед. | газ | 486,00 | 168,13 | 101,32 | 89,74 |
|  | 2014 | КВЖГ-200 – 2 ед. | газ | 977,57 | 168,13 | 78,94 | 69,92 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 8 | БМК №_22_, ул. Жигулевская,6 |
|  | 2013 | КВЖГ-200 – 2 ед. | газ | 447,72 | 168,13 | 50,28 | 44,54 |
|  | 2014 | КВЖГ-200 – 2 ед. | газ | 491,38 | 168,13 | 65,47 | 57,99 |
| 9 | БМК №_23_, ул. Алтайская,11 |
|  | 2013 | BISON -750 – 2 ед. | газ | 1070,39 | 154,92 | 198,27 | 175,62 |
|  | 2014 | BISON -750 – 2 ед. | газ | 1915,64 | 154,92 | 184,81 | 163,69 |
| 10 | БМК №_31_, ул. Парашютистов,46 |
|  | 2013 | ECOMAX-1030 – 2 ед. | газ | 2182,39 | 154,83 | 337,97 | 299,36 |
|  | 2014 | ECOMAX-1030 – 2 ед. | газ | 2500,31 | 154,83 | 227,71 | 201,69 |
| 11 | БМК №_32_, ул. З. Ильича,62 |
|  | 2013 | ECOMAX-1,03-2шт., КВа-2,5 - 1 шт. | газ | 4732,00 | 154,83 | 890,83 | 789,05 |
|  | 2014 | ECOMAX-1,03-2шт., КВа-2,5 - 1 шт. | газ | 7190,64 | 154,83 | 904,95 | 801,55 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 12 | БМК №_33_, пер. Сквозной,14 |
|  | 2013 | ECOMAX-1800 – 1 ед. ECOMAX-1600 – 1 ед. | газ | 3895,50 | 154,83 | 908,31 | 804,53 |
|  | 2014 | ECOMAX-1800 – 1 ед. ECOMAX-1600 – 1 ед. | газ | 7003,82 | 154,83 | 767,07 | 679,42 |
| 13 | БМК №_34_, ул. Пугачева,142 |
|  | 2013 | BUDERUS-1600-1ед. RS-D-1500-1ед. | газ | 3322,39 | 155,34 | 911,01 | 806,92 |
|  | 2014 | BUDERUS-1600-1ед. RS-D-1500-1ед. | газ | 5553,86 | 155,34 | 630,25 | 558,24 |
| 14 | БМК №_35_, ул. Библиотечная,117 |
|  | 2013 | ECOMAX-750-2шт. RS-D-1500-1шт. | газ | 4306,59 | 154,83 | 1 018,18 | 901,84 |
|  | 2014 | ECOMAX-750-2шт. RS-D-1500-1шт. | газ | 7890,90 | 154,83 | 781,46 | 692,17 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 15 | БМК №_36_, ул. Пограничная, 2/12 |
|  | 2013 | BISON 1600 – 1 ед. BISON 1400 – 1 ед. | газ | 1142,41 | 154,87 | 278,49 | 246,67 |
|  | 2014 | BISON 1600 – 1 ед. BISON 1400 – 1 ед. | газ | 2862,96 | 154,87 | 274,88 | 243,47 |
| 16 | БМК №_37_, г-к Иванова,115 |
|  | 2013 | ECOFLAM-2000 – 2 ед. | газ | 4239,59 | 154,83 | 1 093,35 | 968,43 |
|  | 2014 | ECOFLAM-2000 – 2 ед. | газ | 8064,74 | 154,83 | 805,15 | 713,15 |
| 17 | БМК №_38_, г-к Иванова,116 |
|  | 2013 | ECOMAX-750-2шт. ECOMAX-510-1 шт. | газ | 1031,80 | 154,83 | 373,64 | 330,94 |
|  | 2014 | ECOMAX-750-2шт. ECOMAX-510-1 шт. | газ | 2866,53 | 154,83 | 218,06 | 193,14 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 18 | БМК №_39_, ул. Трудовиков, 2а |
|  | 2013 | ELLPREX-970 – 3 ед. | газ | 556,03 | 154,83 | 369,03 | 326,86 |
|  | 2014 | ELLPREX-970 – 3 ед. | газ | 3426,36 | 154,83 | 342,79 | 303,62 |
| 19 | БМК №_40_, ул. Угольная, 281 |
|  | 2013 | ELLPREX-1100-1ед. ELLPREX-970-1ед. ECOMAX-510-1ед. | газ | 3909,36 | 154,83 | 841,38 | 745,25 |
|  | 2014 | RS-D1500-1ед. ELLPREX-1100-1ед. ECOMAX-510-1ед. | газ | 6476,91 | 154,83 | 720,34 | 638,03 |
| 20 | БМК №_41_, ул. Угольная, 314 |
|  | 2013 | ECOMAX-510 – 1 ед. ECOMAX-1000 – 1 ед. ECOMAX-1200 – 1 ед. | газ | 3824,40 | 154,83 | 790,02 | 699,75 |
|  | 2014 | ECOMAX-510 – 1 ед. ECOMAX-1000 – 1 ед. ECOMAX-1200 – 1 ед. | газ | 6115,08 | 154,83 | 776,72 | 687,97 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 21 | БМК №_42_, г-к Маяковского, 72 |
|  | 2013 | КВ-2 – 1 ед., КВ-1,5 – 1 ед. | газ | 4596,46 | 153,67 | 1 015,67 | 899,62 |
|  | 2014 | КВ-2 – 1 ед., КВ-1,5 – 1 ед. | газ | 8304,77 | 153,67 | 858,35 | 760,27 |
| 22 | БМК №_43_, г-к Маяковского, 76 |
|  | 2013 | КВ-2 – 1 ед., КВ-1,5 – 1 ед. | газ | 4913,04 | 153,67 | 950,44 | 841,84 |
|  | 2014 | КВ-2 – 1 ед., КВ-1,5 – 1 ед. | газ | 8760,64 | 153,67 | 972,11 | 861,04 |
| 23 | БМК №_44_, г-к Иванова, 87 |
|  | 2013 | Rim-240 – 4 ед. | газ | 989,76 | 150,91 | 172,71 | 152,97 |
|  | 2014 | Rim-240 – 4 ед. | газ | 927,04 | 150,91 | 108,16 | 95,80 |
| 24 | БМК №_45_, г-к Иванова, 68 |
|  | 2013 | ECOMAX-500 – 1 ед. ECOMAX-300 – 1 ед. | газ | 973,31 | 154,83 | 301,66 | 267,19 |
|  | 2014 | ECOMAX-500 – 1 ед. ECOMAX-300 – 1 ед. | газ | 1875,85 | 154,83 | 260,85 | 231,04 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 25 | БМК №_46_, ул. Новаторов, 17 |
|  | 2013 | КВ-3 – 1 ед., КВ-5 – 1 ед. | газ | 7760,73 | 153,67 | 1 729,47 | 1 531,86 |
|  | 2014 | КВ-3 – 1 ед., КВ-5 – 1 ед. | газ | 13340,82 | 153,67 | 1534,46 | 1359,14 |
| 26 | БМК №_47_, ул. Новаторов, 25 |
|  | 2013 | КВ-3 – 1 ед., КВ-5 – 1 ед. | газ | 7743,62 | 153,67 | 1 648,72 | 1 460,34 |
|  | 2014 | КВ-3 – 1 ед., КВ-5 – 1 ед. | газ | 13482,31 | 153,67 | 1513,46 | 1340,53 |
| 27 | БМК №_48_, ул.З. Ильича, 184 |
|  | 2013 | ECOMAX-510 – 4 ед. | газ | 2800,85 | 154,83 | 624,89 | 553,49 |
|  | 2014 | ECOMAX-510 – 4 ед. | газ | 5070,95 | 154,83 | 574,03 | 508,44 |
| 28 | БМК №_49_, ул. Соленая балка |
|  | 2013 | BISON 350 – 2 ед. ECOMAX-510 – 1 ед. | газ | 1088,47 | 154,83 | 272,77 | 241,60 |
|  | 2014 | BISON 350 – 2 ед. ECOMAX-510 – 1 ед. | газ | 1996,66 | 154,83 | 142,21 | 125,96 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 1 | Котельная №_1_, ул. Ульянова |
|  | 2013 | ECOMAX 3,5; 1шт ECOMAX 3,0; 2шт | газ | 6404,41 | 154,83 | 1 641,97 | 1 454,36 |
|  | 2014 |  | газ |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №_3_, ул. Багратиона |
|  | 2013 | Квант 2,5; 2 шт. | газ | 4556,995 | 158,79 | 739,96 | 655,41 |
|  | 2014 |  | газ | 4232,36 | 154,83 | 1 641,97 | 1 454,36 |
| 3 | Котельная №_10_, 20-й участок |
|  | 2013 | КВ-3; 1 шт. КВ-5; 1 шт. КВ-6; 1 шт. | газ | 7577,457 | 153,67 | 1 190,73 | 1 054,68 |
|  | 2014 |  | газ | 5602,68 | 153,67 | 1 512,10 | 1 339,32 |
| 4 | Котельная №_11_, ул. Расковой, 74 |
|  | 2013 | КВ-8; 3 шт. | газ | 7063,231 | 153,67 | 1 109,92 | 983,10 |
|  | 2014 | КВ-8 - 2 шт., RS-D5000 - 1 шт. | газ | 6598,18 | 153,67 | 1 549,74 | 1 372,66 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 5 | Котельная №_17_, ул. Ситникова |
|  | 2013 | Квант - 2,0; 2 шт. | газ | 2977,914 | 158,79 | 483,55 | 428,30 |
|  | 2014 |  | газ | 2467,09 | 158,79 | 592,06 | 524,41 |
| 6 | Котельная №_19_, ул. Самашкинская |
|  | 2013 | КВ-ГМ-2,5-115; 2 шт. | газ | 3604,3616 | 153,67 | 566,39 | 501,68 |
|  | 2014 |  | газ | 3444,93 | 153,67 | 677,39 | 599,99 |
| 7 | Котельная №_20_, ул. Нахимова |
|  | 2013 | КВ-2; 2 шт. | газ | 2196,689 | 153,67 | 345,19 | 305,75 |
|  | 2014 |  | газ | 2107,78 | 153,67 | 625,15 | 553,72 |
| 8 | Котельная №_21_, ул. Заболотного |
|  | 2013 | КВ-2; 2 шт. | газ | 3636,648 | 153,67 | 571,47 | 506,17 |
|  | 2014 |  | газ | 5416,50 | 153,67 | 691,85 | 612,80 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 9 | Котельная №_29_, ул. Чайкиной |
|  | 2013 | RIM MAX-6000-2 шт., RIM MAX-3000-1 шт. | газ | 2231,74 | 153,67 | 274,38 | 243,03 |
|  | 2014 |  | газ | 2923,14 | 153,67 | 361,02 | 319,77 |
| 10 | Котельная №_30_, пос. Ханкальский |
|  | 2013 | КВГ-4; 2 шт. | газ | 4063,576 | 155,34 | 645,50 | 571,74 |
|  | 2014 |  | газ | 3746,94 | 153,67 | 103,19 | 91,40 |
| 11 | БМК №_4_, ул. Дербентская,50 |
|  | 2013 | КВ-0,4; 2 шт. | газ | 635,532 | 153,67 | 99,87 | 88,46 |
|  | 2014 |  | газ | 577,08 | 153,67 | 122,87 | 108,83 |
| 12 | БМК №_5_, ул.Сайханова,107 |
|  | 2013 | КВ-0,4; 1 шт. КВ-0,5, 1 шт. | газ | 561,579 | 153,67 | 88,25 | 78,16 |
|  | 2014 |  | газ | 590,75 | 153,67 | 103,19 | 91,40 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 13 | БМК №_7_, ул. Плановая |
|  | 2013 | BISON-630; 2 шт. | газ | 703,404 | 154,90 | 111,42 | 98,69 |
|  | 2014 |  | газ | 647,41 | 154,90 | 152,21 | 134,82 |
| 14 | БМК №_10_, ул. Чайковского,24 |
|  | 2013 | КВА-0,5; 2 шт. | газ | 430,964 | 153,67 | 67,72 | 59,98 |
|  | 2014 |  | газ | 489,06 | 153,67 | 96,77 | 85,71 |
| 15 | БМК №_24_, ул. Белова,10 |
|  | 2013 | Alfatherm-1,2-1 шт. Alfatherm-1,1-1 шт. | газ | 2056,419 | 154,17 | 324,19 | 287,15 |
|  | 2014 | Alfatherm-1,1-1 шт. RS-D1500-1 шт. | газ | 2085,93 | 154,17 | 338,73 | 300,03 |
| 16 | БМК №_26_, ул. Кадырова,207 |
|  | 2013 | КЖВГ-0,2 - 2 шт., КСВГ-30 - 1 шт. | газ | 1092,504 | 162,40 | 181,43 | 160,70 |
|  | 2014 |  | газ | 1168,00 | 162,40 | 275,58 | 244,09 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 17 | БМК №_27_, б-р . Дудаева |
|  | 2013 | Lamborghini- 1 шт. MEGAPREX N 750; 2 шт. | газ | 1146,678 | 154,92 | 181,66 | 160,90 |
|  | 2014 |  | газ | 896,25 | 154,92 | 190,54 | 168,77 |
| 18 | БМК №_50_, ул. Вологодская,39 |
|  | 2013 | BISON-1200; 2 шт. | газ | 1441,116 | 154,93 | 228,32 | 202,24 |
|  | 2014 |  | газ | 1144,12 | 154,93 | 305,79 | 270,85 |
| 1 | Котельная № 26, ул. Гурьевская |
|  | 2013 | КВ-8 – 3 шт. | газ | 13035,606 | 153,67 | 2 197,24 | 1 946,19 |
|  | 2014 | КВ-8 – 3 шт. | газ | 12484,400 | 153,67 | 1 967,76 | 1 742,92 |
| 2 | Котельная № 27, ул. Выборгская |
|  | 2013 | КВ-8 – 3 шт. | газ | 11568,562 | 153,67 | 2 623,97 | 2 324,16 |
|  | 2014 | КВ-8 – 2 шт., RS-D9000 - 1 шт. | газ | 11553,470 | 153,67 | 1 686,88 | 1 494,13 |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| 3 | Котельная № 28, ул. Ашхабадская |
|  | 2013 | КВ-8 – 3 шт. | газ | 13603,575 | 153,67 | 2 556,06 | 2 264,01 |
|  | 2014 | КВ-8 – 3 шт. | газ | 12537,260 | 153,67 | 1 983,22 | 1 756,61 |
| 4 | БМК № 2, пр. Исаева,38 |
|  | 2013 | Зио-Саб-750 – 2 шт. | газ | 906,382 | 154,08 | 113,60 | 100,62 |
|  | 2014 | Зио-Саб-750 – 2 шт. | газ | 942,790 | 154,08 | 194,08 | 171,90 |
| 5 | БМК №54, ул. Фасадная,7а |
|  | 2013 | REX 1400 – 1шт. REX 1600 – 1шт. | газ | 1632,636 | 154,85 | 249,64 | 221,12 |
|  | 2014 | REX 1400 – 1шт. REX 1600 – 1шт. | газ | 1627,160 | 154,85 | 305,71 | 270,78 |
| 6 | БМК №55, ул. Амурская,4 |
|  | 2013 | REX 1400 – 1шт. REX 1600 – 1шт. | газ | 1497,975 | 154,850 | 275,060 | 243,630 |
|  | 2014 | REX 1400 – 1шт. REX 1600 – 1шт. | газ | 1581,930 | 154,850 | 241,470 | 213,880 |

2.7.Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ7«Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Для строительства тепловых сетей с подключением к ТЭС, ориентировочно требуются денежные средства в размере2067,747 млн. руб., на техническое перевооружение 12-ти котельных – 116,61млн. руб. Общая сумма составит 2184,357млн. руб. Сводные показатели стоимости мероприятий приведены в таблице 2.7 и 2.9

Затраты для проведения работ по реконструкции котельных составляют 91,663 млн. руб. (таблица 2.8);реконструкция тепловых сетей составляют 115,637 млн. руб. (таблица 2.10). Общая сумма составит 207,30млн. руб.

Оценка объемов капитальных вложений выполнена на основании объектов аналогов цен строительства. Стоимость строительства будет уточнена на стадии проектирование данных объектов теплоснабжения.

2.8.Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  планируется:

•	 В связи подключением потребителей котельной №3, ул. Багратиона к котельной №11, ул. Расковой;

•	Подключение потребителей   БМК №4, ул.Дербенская,50 к  БМК№5, ул. Сайханова,107;

•	Подключение БМК№13, ул. Каменщиков,3 к  БМК№48, ул. З.Ильича,184.

•	Подключение потребителей БМК №2, пр. Исаева,38 к теплотрассе котельной №25.

•	Подключение потребителей БМК №12,23  к  БМК№17;

•	Подключение потребителей БМК №25, ул. Карагандинская,6 к теплотрассе  котельной №25.

•	Подключение потребителей БМК №25, ул. Карагандинская,6 к теплотрассе котельной №25;

•	Подключение потребителей БМК№20,ул. Коммунистическая к БМК№21, ул. Кабардинская11.